Додаток 1

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ТАБЛИЦЯ 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ АМАТОРСЬКИХ СИСТЕМ ДЛЯ АМПЛІТУДНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ  МОРЗЕ

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Режим роботи | Незатухаюча хвиля (CW) Морзе 10–50 Бод | Незатухаюча хвиля (CW) Морзе < 20 Бод ( земля-місяць-земля) | Повільна хвиля Морзе ≤ 1 Бод |
| Смуга частот (МГц)(1) | 1,8–7,3 | 10,1–29,7 | 50–450 | 902–47 200 | 144 | 432 | 1 296 | 0,136 |
| Необхідна ширина смуги частот і клас випромінювання | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 50H0A1A 50H0J2A | 50H0A1A 50H0J2A | 50H0A1A 50H0J2A | 1H00A1B 1H00J2B |
| Потужність передачі (дБВт)(2) | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 17–31,7 | 23 |
| Втрати в лінії передачі (dB) | 0,2 | 0,3–0,9 | 1–2 | 0–10 | 1–2 | 1–2 | 1–4 | 0.0 |
| Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБи) | (20–15 | (10–21 | 0–26 | 10–40 | 20–26 | 20–26 | 25–40 | (22 |
| Типова е.і.в.п. (дБВт) | (17,2–46,5 | (7,3–52,4 | 2–55 | 1–45 | 38–55 | 38–55 | 68 | 1 |
| Поляризація антени | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна | Горизонтальна, вертикальна, LHCP, RHCP | Горизонтальна, вертикальна, LHCP, RHCP | Вертикальна |
| Ширина ПЧ приймача (кГц) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Коефіцієнт шуму приймача (дБ)(3) | 13 | 7–13 | 0,5–2 | 1–7 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| (1) Аматорські частотні смуги усередині зазначених діапазонів частот відповідають Статті 5 РР. (2) Максимальна потужність передачі визначається ст. 4 цього Регламенту. (3) Коефіцієнти шуму приймачів для частотних смуг вище 50 МГц припускають використання попередніх підсилювачів, з низьким рівнем шуму. LHCP: ліва кругова поляризація RHCP: права кругова поляризація |

Додаток 1

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ТАБЛИЦЯ 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ АМАТОРСЬКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВУЗЬКОПОЛОСНОЇ ТЕЛЕГРАФІЇ ІЗ ПРЯМИМ

ЗНАКОДРУКУВАННЯМ ТА ДАНИХ

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Режим роботи(1) | PSK31 31 Бод | NBDP 50 Бод | PACTOR 2 | PACTOR 3 | CLOVER 2000 | MFSK16 |
| Смуга частот (МГц)(2) | 1,8–29,7 | 1,8–29,7 | 1,8–29,7 | 1,8–29,7 | 1,8–29,7 | 1,8–29,7 |
| Необхідна ширина смуги частот і клас випромінювання | 60H0J2B | 250HF1B | 375HJ2D | 2K20J2D | 2K00J2D 2K00J2B | 316HJ2D 316HJ2B |
| Потужність передачі (дБВт) (3) | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 |
| Втрати у фідерній лінії (дБ) | 0,2–0,9 | 0,2–0,9 | 0,2–0,9 | 0,2–0,9 | 0,2–0,9 | 0,2–0,9 |
| Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБи) | (20–21 | (20–21 | (20–21 | (20–21 | (20–21 | (20–21 |
| Типова е.і.в.п. (дБВт) | (17,2–46,5 | (17,2–52,5 | (17,2–52,5 | (17,2–52,5 | (17,2–52,5 | (17,2–52,5 |
| Поляризація антени | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна |
| Ширина ПЧ приймача (кГц) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 2,4 | 0,5 |
| Коефіцієнт шуму приймача (дБ)(4) | 7–13 | 7–13 | 7–13 | 7–13 | 7–13 | 7–13 |
| (1) PSK31 – це система, що використовує фазову маніпуляцію (ФМН) зі швидкістю 31,1 Бод. PACTOR 2 – це система, що використовує диференціальну ФМН (ДФМН) модуляцію зі швидкостями, що міняються залежно від умов. PACTOR 3 – це система передачі даних з потенційною швидкістю обробки до 5,2 кбіт/с. CLOVER 200 – це цифрова система передачі даних зі швидкістю до 5,2 кбіт/с. MFSK16 – це система передачі даних, що використовує 16- тональну частотну маніпуляцію (ЧМН) і пряме виправлення помилок (ПВП). (2) Аматорські частотні смуги усередині зазначених діапазонів частот відповідають Статті 5 РР. (3) Максимальна потужність передачі визначається ст. 4 цього Регламенту. (4) Коефіцієнти шуму приймачів для частотних смуг вище 50 МГц припускають використання попередніх підсилювачів, з низьким рівнем шуму. |

Додаток 1

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ТАБЛИЦЯ 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ АМАТОРСЬКИХ АНАЛОГОВИХ РАДІОТЕЛЕФОННИХ СИСТЕМ

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Режим роботи | Радіотелефонний зв'язок на одній бічній смузі (ОБС) | Радіотелефонний зв'язок |
| Смуга частот (МГц) (1) | 1,8–7,3 | 10,1–29,7 | 50–450 | 902–47 200 | 50–450 | 902–47 200 |
| Необхідна ширина смуги частот і клас випромінювання | 2K70J3E | 2K70J3E | 2K70J3E | 2K70J3E | 11K0F3E 16K0F3E 20K0F3E | 11K0F3E 16K0F3E 20K0F3E |
| Потужність передачі (дБВт) (2) | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 |
| Втрати у фідерній лінії (дБ) | 0,2 | 0,3–0,9 | 1–2 | 0–10 | 1–2 | 0–10 |
| Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБи) | (20–15 | (10–21 | 0–23 | 0–40 | 0–26 | 0–40 |
| Типова е.і.в.п. (дБВт) | (16,8–46,5 | (7,3–52,4 | 2–53,7 | 1–45 | 2–55 | 1–45 |
| Поляризація антени | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна |
| Ширина ПЧ приймача (кГц) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 9 15 | 9 15 |
| Коефіцієнт шуму приймача (дБ) (3) | 13 | 7–13 | 0,5–2 | 1–7 | 0,5–2 | 1–7 |
| (1) Аматорські частотні смуги усередині зазначених діапазонів частот відповідають Статті 5 РР. (2) Максимальна потужність передачі визначається ст. 4 цього Регламенту. (3) Коефіцієнти шуму приймачів для частотних смуг вище 50 МГц припускають використання попередніх підсилювачів, з низьким рівнем шуму. |

Додаток 1

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ТАБЛИЦЯ 4

ХАРАКТЕРИСТИКИ АМАТОРСЬКИХ ЦИФРОВИХ РАДІОТЕЛЕФОННИХ І МУЛЬТИМЕДІЙНИХ СИСТЕМ

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Режим роботи | Цифровий радіотелефонний зв'язок | Цифровий радіотелефонний зв'язок і мультимедіа |
| Смуга частот (МГц) (1) | 1,8–7,3 | 10,1–29,7 | 50–450 | 1 240–1 300 | 5 650–10 500 |
| Необхідна ширина смуги частот і клас випромінювання | 2K70J2E | 2K70J2E | 2K70J2E 5k76G1E 8K10F1E | 2K70G1D 6K00F7D 16K0D1D 150KF1W | 2K70G1D 6K00F7D 16K0D1D 150KF1W 10M5F7W |
| Потужність передачі (дБВт) (2) | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 1–10 | 3 |
| Втрати у фідерній лінії (дБ) | 0,2 | 0,3–0,9 | 1–2 | 1–3 | 1–6 |
| Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБи) | (20–15 | (10–21 | 0–26 | 30 | 36 |
| Типова е.і.в.п. (дБВт) | (16,8–46,5 | (7,3–52,4 | 2–55 | 39 | 38 |
| Поляризація антени | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна |
| Ширина ПЧ приймача (кГц) | 2,7 | 2,7 | 2,7 5,76 8,1 | 2,7, 6, 16, 130 | 2,7, 6, 16, 130, 10 500 |
| Коефіцієнт шуму приймача (дБ) (3) | 13 | 7–13 | 1 | 2 | 2 |
| (1) Аматорські частотні смуги усередині зазначених діапазонів частот відповідають Статті 5 РР. (2) Максимальна потужність передачі визначається ст. 4 цього Регламенту. (3) Коефіцієнти шуму приймачів для частотних смуг вище 50 МГц припускають використання попередніх підсилювачів, з низьким рівнем шуму. |

Додаток 1

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ТАБЛИЦЯ 5

ХАРАКТЕРИСТИКИ АМАТОРСЬКИХ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ НАПРЯМКУ ЗЕМЛЯ-КОСМОС

| Режим роботи | Незатухаюча хвиля (CW) Морзе, 10–50 Бод | Радіотелефонний зв'язок на ОБС, цифровий радіотелефонний зв'язок, дані |
| --- | --- | --- |
| Смуга частот (МГц) (1) | 28 | 144–5 670 | 10 450–24 050 | 28 | 144–5 670 | 10 450–24 050 |
| Необхідна ширина смуги частот і клас випромінювання | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E | 2K70J3E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D | 2K70J3E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D |
| Потужність передачі (дБВт) (2) | 0–20 | 0–20 | 0–13 | 0–20 | 0–20 | 0–13 |
| Втрати у фідерній лінії (дБ) | 0,2–1,5 | 0,2–3 | 0,2–3 | 0,2–1,5 | 0,2–3 | 0,2–3 |
| Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБи) | –2–10 | –2–27 | –2–31 | –2–10 | –2–27 | –2–31 |
| Типова е.і.в.п. (дБВт) | 10–29 | 10–45 | 10–42 | 10–29 | 10–45 | 10–42 |
| Поляризація антени | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP |
| Ширина ПЧ приймача (кГц) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,7 16 | 2,7, 16, 50, 100 | 2,7, 16, 50, 100 |
| Коефіцієнт шуму приймача (дБ) (3) | 3–10 | 1–3 | 1–7 | 3–10 | 1–3 | 1–7 |
| (1) Аматорські частотні смуги усередині зазначених діапазонів частот відповідають Статті 5 РР (2) Максимальна потужність передачі визначається ст. 4 цього Регламенту. (3) Коефіцієнти шуму приймачів для частотних смуг вище 50 МГц припускають використання попередніх підсилювачів, з низьким рівнем шуму. |

Додаток 1

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ТАБЛИЦЯ 6

ХАРАКТЕРИСТИКИ АМАТОРСЬКИХ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ НАПРЯМКУ КОСМОС-ЗЕМЛЯ

| Режим роботи | Незатухаюча хвиля (CW) Морзе, 10- 50 Бод | Радіотелефонний зв'язок на ОБС, цифровий радіотелефонний зв'язок, дані |
| --- | --- | --- |
| Смуга частот (МГц) (1) | 28 | 144–5 850 | 10 450–24 050 | 28 | 144–5 850 | 10 450–24 050 |
| Необхідна ширина смуги частот і клас випромінювання | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E | 2K70J3E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D | 2K70J3E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D |
| Потужність передачі (дБВт) (2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0–10 |
| Втрати у фідерній лінії (дБ) | 0,2–1 | 0,2–1 | 0,2–1 | 0,2–1 | 0,2–1 | 0,2–1 |
| Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБи) | 0 | 0–6 | 0–6 | 0 | 0 | 0–6 |
| Типова е.і.в.п. (дБВт) | 9 | 9–15 | 9–15 | 9 | 9–15 | 9–15 |
| Поляризація антени | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP |
| Ширина ПЧ приймача (кГц) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,7, 16 | 2,7, 16, 50, 100 | 2,7, 16, 50, 100 |
| Коефіцієнт шуму приймача (дБ) (3) | 3–10 | 1–3 | 1–7 | 3–10 | 1–3 | 1–7 |
| (1) Аматорські частотні смуги усередині зазначених діапазонів частот відповідають Статті 5 РР. (2) Максимальна потужність передачі визначається ст. 4 цього Регламенту. (3) Коефіцієнти шуму приймачів для частотних смуг вище 50 МГц припускають використання попередніх підсилювачів, з низьким рівнем шуму. |

Додаток 2

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

| Місце для фотокартки |  | Позивний сигнал ____________________________ (літерами латинської абетки) Дозвіл №____ видано "____"__________ 201 р. |
| --- | --- | --- |

У регіональну філію УДЦР

гр.

ЗАЯВА - АНКЕТА

Прошу видати дозвіл на право експлуатації аматорської радіостанції індивідуального (колективного) користування___________________ категорії.

( прописом)

Про себе повідомляю наступне:

1. Прізвище: ___________________________________________________________________________

2. Ім’я: ________________________________________________________________________________

3. По батькові: _________________________________________________________________________

4. Дата народження (рік, число, місяць): ____________________________________________________

5. Місце народження: ___________________________________________________________________

6. Ідентифікаційний код   _________________________________________________________________

7. Паспорт: серія ____№_______________,  виданий _________________________________________

______________________________________________________________________________________

8. Номер телефону: домашній ______________________,

службовий:________________________________

9. Адреса розташування аматорської радіостанції:

стаціонарної:___________________________________________________________________________

(повна поштова адреса)

мобільної:_____________________________________________________________________________

Зобов’язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту аматорського радіозв’язку України  та своєчасно сплачувати щорічний експлуатаційний збір.

До заяви - анкети додаю:

1. Довідку про складання кваліфікаційного іспиту:

№_______________, дата видачі: "_____" _______________ 201   р.

Дата заповнення: "____" _________201    р.                        Підпис заявника:_____________________

Рішення  регіональної філії УДЦР ________________________________________________________

(зміст рішення)

М. П.         Начальник регіональної філії УДЦР

_________________________                                                 __________________________________

( підпис )								( прізвище )

Додаток 3

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

Д О В I Д К А  № ______

про складання квалiфiкацiйного iспиту

| Громадянин |  |  |
| --- | --- | --- |
| "___" ____________ 201___ р. склав квалiфiкацiйний iспит за програмою оператора |
| аматорської радiостанцiї |  | категорiї по роздiлах: |

| Електро-, радiотехнiка | зараховано |
| --- | --- |
| Вимоги технiки безпеки | зараховано |
| Регламент аматорського радiозв'язку України | зараховано |

| Приймання текстiв кодом Морзе на слух (зн./хв.) |  |
| --- | --- |
| Передача текстiв кодом Морзе вiд руки (зн./хв.) |  |

| Громадянин |  |  |
| --- | --- | --- |
| за своїми знаннями та досвiдом роботи може здiйснювати експлуатацiю |
| аматорської радiостанцiї |  | категорiї. |
|  | (прописом) |  |

Довiдка дiйсна на протязi одного року з дня складання iспиту.

Члени квалiфiкацiйно-технiчної комiсiї:

1.   __________________       ________________

(пiдпис)               	       (прізвище)

2.   __________________       ________________

(пiдпис)                                                (прізвище)

3.   __________________       ________________

### (пiдпис)	              (прізвище)

Додаток 4

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

АКТ ТЕХНIЧНОГО ОГЛЯДУ

| № _________ | вiд "___" ____________201__ р. |
| --- | --- |

Представником регіональної філії УДЦР _________________ гр._____________  (посвiдчення  №____) був проведений технiчний огляд аматорської радiостанцiї  ____________________ категорiї індивідуального (колективного) користування, що  вiдкривається вперше (дiючої, тимчасово закритої).

1. Користувач (керівник) АРС:

(прізвище, iм'я, по батьковi)

2. Позивний сигнал: ________________________

3. Адреса розташування АРС:

4. Вимоги щодо розташування АРС та вимоги безпеки:

- АРС розташована на ___ поверсi в примiщеннi площею _____ кв.м.

- наявнiсть у примiщеннi факторiв пiдвищеної електронебезпеки:

- правила технiки безпеки та пожежної профiлактики в примiщеннi:

5. Наявнiсть на АРС обов'язкової документацiї:

6. Комплект апаратури АРС:

- в наявностi є ____ передавач (iв) / прийомо-передавач (iв)

- робочi дiапазони:

- конструкцiя:

- тип або марка:

- кiлькiсть вихiдних каскадiв (пiдсилювачiв потужностi):

- тип вихiдного приладу:

- напруга живлення (аноду), В:

7. Результати вимiрювання вихiдної потужностi ( Р вих ):

| Дiапазон, МГц | Рвих, Вт | Дiапазон, МГц | Рвих, Вт | Дiапазон, МГц | Рвих, Вт | Дiапазон, МГц | Рвих, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,8 |  | 10 |  | 21 |  |  |  |
| 3,5 |  | 14 |  | 24 |  |  |  |
| 7 |  | 18 |  | 28 |  |  |  |

8. Висновки про вiдповiднiсть параметрiв передавальної (приймально-передавальної) апаратури вимогам для даної категорiї АРС:

9. Зауваження:

10. Термiн усунення виявлених недолiкiв i повторного технiчного огляду АРС: не пiзнiше ___________

11. Висновки про усунення ранiше виявлених недолiкiв:

ПIДПИСИ:

Представник регіональної філії   УДЦР _______________/_______________/

Користувач (керівник) АРС: ______________________/_______________/

Додаток 5

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

Додаток 6

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

(зворотна сторона бланку дозволу)

Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихiдної потужності та класи випромінювання передавачів АРС

| Статус розподілу | Смуги частот, МГц | Потужність, Вт | Клас випромінювання |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категорія |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
|  | 0.135,7- 0.137,8 | 100 | 50 | 30 | CW |  |  |
| во | 1.810 - 1.840 | 1000 | 500 | 100 | CW |  |  |
| во | 1.840 - 1.850 | 1000 | 500 | 100 | SSB, CW |  |  |
| во | 1.838 - 1.843 | 1000 | 500 | 100 | DIGI |  |  |
| во | 1.850 - 1.900 | 1000 | 500 | 100 | SSB, CW |  |  |
| во | 1.900 - 2.000 | 1000 | 500 | 100 | AM, SSB, CW |  |
|  | 3.500 - 3.600 | 1000 | 500 | 100 | CW |  |  |
|  | 3.600 - 3.650 | 1000 | 500 | 100 | SSB, CW |  |  |
|  | 3.580 - 3.620 | 1000 | 500 | 100 | DIGI |  |  |
| во | 3.650 - 3.700 | 1000 | 500 |  | SSB, CW |  |  |
| во | 3.700 - 3.800 | 1000 |  |  | SSB, CW |  |  |
| во | 3.730 - 3.740 | 1000 | 500 |  | SSTV |  |  |
| sat | 7.000 - 7.100 | 1000 | 500 | 100 | CW |  |  |
| sat | 7.035 - 7.043 | 1000 | 500 | 100 | SSTV, DIGI |  |
| sat | 7.040 - 7.100 | 1000 | 500 | 100 | SSB |  |  |
| во | 7.100 - 7.200 | 1000 |  |  | SSB, CW |  |  |
| во | 10.100 - 10.150 | 1000 | 500 |  | CW |  |  |
| во | 10.140 - 10.150 | 1000 | 500 |  | DIGI |  |  |
| sat | 14.000 - 14.250 | 1000 | 500 | 100 | CW |  |  |
| sat | 14.070 - 14.112 | 1000 | 500 | 100 | DIGI |  |  |
| sat | 14.099 - 14.101 |  |  |  | IBP |  |  |
| sat | 14.100 - 14.150 | 1000 | 500 | 100 | SSB |  |  |
| sat | 14.150 - 14.250 | 1000 | 500 |  | SSB |  |  |
| sat | 14.225 - 14.235 | 1000 | 500 |  | SSTV |  |  |
|  | 14.250 - 14.350 | 1000 |  |  | SSB, CW |  |  |
| во sat | 18.068 - 18.168 | 1000 | 500 |  | CW |  |  |
| во sat | 18.095 - 18.120 | 1000 | 500 |  | DIGI |  |  |
| во sat | 18.109 - 18.111 |  |  |  | IBP |  |  |
| во sat | 18.110 - 18.168 | 1000 | 500 |  | SSB |  |  |
| sat | 21.000 - 21.450 | 1000 | 500 | 100 | CW |  |  |
| sat | 21.070 - 21.120 | 1000 | 500 | 100 | DIGI |  |  |
| sat | 21.150 - 21.250 | 1000 | 500 | 100 | SSB |  |  |
| sat | 21.149 - 21.151 |  |  |  | IBP |  |  |
| sat | 21.250 - 21.450 | 1000 | 500 |  | SSB |  |  |
| sat | 21.335 - 21.345 | 1000 | 500 |  | SSTV |  |  |
| во sat | 24.890 - 24.990 | 1000 | 500 |  | CW |  |  |
| во sat | 24.915 - 24.940 | 1000 | 500 |  | DIGI |  |  |
| во sat | 24.929 - 24.931 |  |  |  | IBP |  |  |
| во sat | 24.930 - 24.990 | 1000 | 500 |  | SSB |  |  |
|  | 28.000 - 28.200 | 1000 | 500 | 100 | CW |  |  |
|  | 28.070 - 28.150 | 1000 | 500 | 100 | DIGI |  |  |
|  | 28.200 - 28.800 | 1000 | 500 | 100 | SSB, CW |  |  |
|  | 28.199 - 28.201 |  |  |  | IBP |  |  |
|  | 28.300 - 28.320 | 1000 | 500 | 100 | DIGI |  |  |
|  | 28.675 - 28.685 | 1000 | 500 |  | SSTV |  |  |
|  | 28.800 - 29.300 | 1000 | 500 |  | SSB, AM, CW |  |
|  | 29.200 - 29.300 | 1000 | 500 |  | DIGI |  |  |
| sat | 29.300 - 29.510 | 1000 | 500 |  | SAT |  |  |
|  | 29.510 - 29.520 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.520 - 29.700 | 1000 | 500 |  | FM, SSB, CW |  |

Примітка:   Частоти, що перевищують 146 Мгц, використовуються згідно з табл.    1 Регламенту

аматорського радіозв'язку  України.

Додаток 7

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

Додаток 8

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

Додаток 9

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

НАЧАЛЬНИКУ УДЦР

ЗАЯВА-АНКЕТА НА ОФОРМЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ДОЗВОЛУ

APPLICATION FOR A TEMPORARY AMATEUR RADIO LICENCE

1. Прізвище:	
Surname

2. Iм'я, по батьковi: 	
Given names

3. Дата i мiсце народження: 	
Date and place of birth

4. Громадянство: 	
Citizenship

5. Адреса постiйного мiсця проживання: 	
Permanent home address

6. Номер паспорта:	
Passport number

7. Позивний сигнал: 	
Call sign

8. Категорiя АРС:	
Class of licence

9. Необхiдний перiод чинностi тимчасового дозволу:	
Required period for a temporary licence

10. Мiсце розташування АРС: 	
Location of ARS installation

11. Дані про колишні дозволи в Українi: 	
The details of former licences in Ukraine

12. Апаратура, що ввозиться: 	
Equipment to be brought

Я зобов'язуюсь повнiстю дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо Служби аматорського радiозв'язку.

I pledge oneself that I'll completely observe all governmental regulations established for Amateur Radio in Ukraine.

Пiдпис заявника: ______________________  	Дата: ______________

Applicant's signature					Date

### Додаток 10

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

Додаток 11

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

КОД  МОРЗЕ

| Букви |  | Цифри, |  |
| --- | --- | --- | --- |
| латинської абетки | української абетки | Код Морзе | знаки розділу | Код Морзе |
| A | A | ( — | 1 | ( — — — — |
| B | Б | — ( ( ( | 2 | ( ( — — — |
| C | Ц | — ( — ( | 3 | ( ( ( — — |
| D | Д | — ( ( | 4 | ( ( ( ( — |
| E | E | ( | 5 | ( ( ( ( ( |
| F | Ф | ( ( — ( | 6 | — ( ( ( ( |
| G | Г,Ґ | — — ( | 7 | — — ( ( ( |
| H | X | ( ( ( ( | 8 | — — — ( ( |
| I | I,Ї | ( ( | 9 | — — — — ( |
| J | Й | ( — — — | 0 | — — — — — |
| K | K | — ( — |  |  |
| L | Л | ( — ( ( |  |  |
| M | M | — — | ( в цифрових текстах ) |
| N | H | — ( | 9 | — ( |
| O | O | — — — | 0 | — |
| P | П | ( — — ( |  |  |
| Q | Щ | — — ( — | (.) | ( ( ( ( ( ( |
| R | P | ( — ( | (,) | ( — ( — ( — |
| S | C | ( ( ( | (/) | — ( ( — ( |
| T | T | — | (?) | ( ( — — ( ( |
| U | У | ( ( — | (!) | — — ( ( — — |
| V | Ж | ( ( ( — | (:) | — — — ( ( ( |
| W | B | ( — — | (;) | — ( — ( — ( |
| X | Ь | — ( ( — | [ ( ] [ ) ] | — ( — — ( — |
| Y | И | — ( — — | (') | ( — — — — ( |
| Z | З | — — ( ( | (—) | — ( ( ( (— |
|  | Є | ( ( — ( ( | (‘) | ( — ( ( — |
|  | Ч | — — — ( | знак розділу | — ( ( ( — |
|  | Ш | — — — — | (@) | ( — — ( — ( |
|  | Ю | ( ( — — |  |  |
|  | Я | ( — ( — |  |  |

Додаток 12

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ФОНЕТИЧНА  АБЕТКА

| Українська | Англійська |
| --- | --- |
| Літера | Слово | Літера | Слово |
| А | АНДРІЙ | A | ALFA |
| Б | БОГДАН | B | BRAVO |
| В | ВАСИЛЬ | C | CHARLI |
| Г | ГРИГОРІЙ | D | DELTA |
| Ґ | ГУДЗИК | E | ECHO |
| Д | ДМИТРО | F | FOXSTROT |
| Е | ЕНЕЙ | G | GOLF |
| Є | ЄВГЕН | H | HOTEL |
| Ж | ЖУК | I | INDIA |
| З | ЗЕНОВІЙ | J | JULIETT |
| И | ІГРЕК | K | KILO |
| І | ІВАН | L | LIMA |
| Ї | ЇЖАК | M | MIKE |
| Й | ЙОСИП | N | NOVEMBER |
| К | КІЛОВАТ | O | OSCAR |
| Л | ЛЕВКО | P | PAPA |
| М | МАРІЯ | Q | QUEBEC |
| Н | НАТАЛКА | R | ROMEO |
| О | ОЛЬГА | S | SIERRA |
| П | ПАВЛО,ПЕТРО | T | TANGO |
| Р | РОМАН | U | UNIFORM |
| С | СТЕПАН | V | VICTOR |
| Т | ТАРАС | W | WHISKEY |
| У | УКРАЇНА | X | X-RAY |
| Ф | ФЕДІР | Y | YANKEE |
| Х | ХРИСТИНА | Z | ZULU |
| Ц | ЦЕНТР |  |  |
| Ч | ЧОЛОВІК |  |  |
| Ш | ШУРА |  |  |
| Щ | ЩУКА |  |  |
| Ю | ЮРІЙ |  |  |
| Я | ЯКІВ |  |  |
| Ь | ЗНАК (ІКС) |  |  |

Додаток 13

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ВИТЯГ  З  МІЖНАРОДНОГО  Q - КОДУ

| Q-КОД | Значення* | Q-КОД | Значення* |
| --- | --- | --- | --- |
| QRA | Моя станція…називається | QRY | Номер Вашої черги… |
| QRB | Віддаль між нашими станціями | QRZ | Вас викликає… |
| QRG | Ваша точна частота | QSA | Сила Ваших сигналів… |
| QRH | Ваша частота змінюється… | QSB | Сила Ваших сигналів змінюється |
| QRI | Тон Вашої передачі… | QSD | Ваша маніпуляція має дефекти |
| QRJ | Ваші сигнали дуже слабкі | QSK | Я можу Вас слухати в паузах між моїми |
| QRK | Розбірливість Ваших сигналів… |  | сигналами. Можете переривати мене |
| QRL | Я зайнятий | QSL | Прийом підтверджую |
| QRM | Я відчуваю завади від інших | QSN | Я чув Вас (або…) на частоті… |
|  | станцій | QSO | Я можу зв’язатись … безпосередньо |
| QRN | Мені заважають атмосферні | QSP | Я передам… |
|  | завади | QSU | Передавайте або відповідайте на цій |
| QRO | Збільшіть потужність передавача |  | частоті (або на частоті..) |
| QRP | Зменшіть потужність передавача | QSW | Я буду передавати на цій частоті (або |
| QRQ | Передавайте швидше |  | на частоті…) |
| QRS | Передавайте повільніше | QSY | Перейдіть на іншу частоту |
| QRT | Припиніть передачу | QSZ | Передавайте кожне слово або групу |
| QRU | Для Вас нічого нема |  | двічі |
| QRV | Я готовий | QTC | В мене є для Вас повідомлення |
| QRW | Прошу повідомити…, що я його | QTH | Я знаходжусь в…(назва пункту) |
|  | викликаю | QTR | Точний час … годин … хвилин… |
| QRX | Зачекайте | QUA | В мене є відомості від…(позивний |
|  |  |  | сигнал) |

Скорочення Q - коду приймає  форму  питання, коли безпосередньо за ним іде знак питання.

Додаток 14

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

Витяг з радіоаматорського коду

| Скорочення або слово | Значення | Скорочення або слово | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| ABT | Приблизно, коло | DSB | Двосмугова модуляція з подавленою |
| AC | Змінний струм |  | частотою-носієм |
| ADR, ADS | Адреса | DUPE | Повторний зв’язок |
| AER, ANT | Антена | DWN | Нижче |
| AFTER | Після | DX | Дальній зв’язок, рідкий кореспондент |
| AGN | Знову | EME | Зв’язок з відбиттям від Місяця |
| ALL | Все | ES | І (та) |
| ALSO | Також | EX | Колишній (про позивний сигнал) |
| AM | Час після опівночі | IN | В |
| AM | Амплітудна модуляція | INFO | Інформація |
| ANS | Відповідь, відповідати | INPUT | Потужність, що підводиться; вхід |
| AR | Кінець передачі | FAIR | Хороша, ясна (про погоду) |
| ARE | Є (множина) | FAX | Фототелеграф |
| ARS | Аматорська радіостанція | FB | Чудово, прекрасно |
| AS | Почекайте | FER, FOR | Для, за |
| AT | До, в, при | FINE | Хороший, прекрасний |
| AT FIRST | Спершу | FM | Частотна модуляція |
| AT TIMES | Часами | FONE | Телефон |
| AT LAST | Нарешті | FREQ | Частота |
| AWARD | Радіоаматорський диплом | FROST | Мороз |
| BALUN | Узгоджуючий трансформатор | GA, GD | Добрий день |
| BAND | Діапазон (смуга частот) | GE | Добрий вечір |
| BCI | Завади радіомовленню | GL | Всього найкращого |
| BCNU | Буду радий зустріти знову | GLD | Радий, задоволений |
| BD, BAD | Поганий, погано | GM | Добрий ранок |
| BEAM | Тип антени | GMT | Час за Грінвічем |
| BEST | Найкращий | GND | Земля (грунт), заземлення |
| BFR, BEFORE | Перед, до того | GÎ | Давайте, починайте |
| BK | Закінчення передачі, робота | GOOD | Хороший |
|  | напівдуплексом | GP | Тип антени |
| BOX, POB | Поштова (абонентська) скринька | GUHOR | Я Вас не чую |
| BUT | Але, крім | HAM | Аматор - короткохвильовик, який має |
| BY | За посередництвом, при допомозі |  | передавач |
| C | Градус Цельсія | HEAR | Слухати |
| CALL | Позивний сигнал, викликати | HF | Висока частота |
| CAN | Можу | HI | Вираз сміху |
| CANT | Не можу | HOPE, HPE | Сподіваюсь |
| CARD | QSL - листівка | HOT | Гарячий |
| CFM | Підтверджую, підтвердження | HQ | Штаб - квартира |
| CHEERIO | Бажаю успіху | HR | Тут |
| CL | Закінчення роботи станції | HVI | Тяжкий, сильні (завади) |
| CLD, CLG | Викликати | HW | Як справи, як мене чуєте? |
| CLEAR | Ясно (про погоду) | HZ | Герц |
|  | Чисто (про завади) | I | Я |
| CLOUDY | Хмарно | ІARU | Міжнародний Союз радіоаматорів |
| C/O | При допомозі | IRC | Купон Міжнародного поштового Союзу |
| COAX | Коаксіальний кабель | IS | Є |
| COLD | Холодно | IT | Це |

Продовження Додатку 14

| Скорочення або слово | Значення | Скорочення або слово | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| COPY, CPY | Приймати | KC, KHZ | Кілогерц |
| CQ | Всім, всім | KN | Прошу передавати тільки станцію, яку |
| CU | До зустрічі |  | викликали |
| CUANG | Зустрінемось знову | KW | Кіловат |
| CUL | Зустрінемось пізніше | LATER | Пізніше |
| CW | Телеграфна передача | LF | Низька частота |
| DC | Постійний струм | LID | Поганий оператор |
| DE | Від (перед позивним сигналом) | LOCAL | Місцевий |
| DIRECT | Безпосередньо | LOG | Апаратний журнал |
| DR | Дорогий (звернення) |  |  |
| LSB | Нижня бокова смуга | SO | Так,так що |
| LSN | Слухати | SOON,SN | Скоро |
| LTR | Лист | SOLID STATE | Напiвпровiдниковий (вирiб) |
| LUCK | Успіх, щастя | SRI,SORRY | Вибачте |
| MC, MHZ | Мегагерц | SSB | Односмугова модуляцiя з |
| MEET | Зустрічати |  | подавленими частотою-носiєм |
| MGR | Менеджер |  | та другою боковою смугою |
| MIKE | Мікрофон | SSTV | Телебачення з повiльною розгорткою |
| MIN | Хвилина | STN | Станцiя |
| MISD | Не прийняв, пропустив | STRONG | Сильно, сильний |
| MODE | Клас випромінювання | SURE | Впевненiсть, будьте впевненi |
| MSG | Повідомлення | SW | Короткi хвилi |
| NET | Радіоаматорська мережа | SWL | Радiоаматор-спостерiгач, |
| NEW | Новий |  | спостереження |
| NEXT | Наступний | SWR | Коефiцiєнт стоячої хвилi |
| NIL | Нічого, для Вас нічого нема | TEST | Випробування,дослiдна робота, |
| NICE | Приємний, хороший |  | змагання |
| NO | Ні | TFC | Регулярний радiозв'язок, обмiн |
| NOT | Не | TKS,TNX | Дякую |
| NR | Біля, поблизу; номер | TO | До, в, на |
| NW | Тепер | TRCVR | Трансивер |
| OB, OC, OM | Приятель, друг | TU | Дякую |
| OK | Прийняв правильно, зрозумів | TUBE | Лампа |
| OLD | Старий | TVI | Завади телебаченню |
| ON | На | TX | Радiопередавач |
| ONLY | Тільки | TXT | Текст |
| OP, OPR | Оператор | U, YOU | Ви,ти |
| OR | Або | UFB,VFB | Дуже добре, чудово |
| OUR, UR | Наш | UHF | НВЧ |
| OUTPUT | Вихідна потужність, вихід | UNLIS | Нелегальна станцiя |
| PA | Підсилювач потужності | UR | Ваш |
| PEP | Пікова потужність | URS | Вашi |
| PSE | Будь ласка | USB | Верхня бокова смуга |
| PSED | Задоволений, радий | UT | Всесвiтнiй час |
| PTT | Система "натисни-говори" | UTC | Всесвiтнiй координований час |
| PWR | Потужнiсть | VHF | УКХ |
| QRP | Станцiя малої потужностi | VIA | Через |
| QRPP | Станцiя дуже малої потужностi | VOX | Система управлiння вiд голосу |
| QSL | Посилати QSL-листiвку, пiдтвердження |  | оператора станцiї |
| QSLL | Свою QSL-листiвку вишлю пiсля | VY | Дуже |
|  | отримання Вашої | WARM | Тепло |
| QUAD | Тип антени | WAVE | Хвиля |
| R | Прийняв правильно, зрозумiв | WEAK | Слабкий |
| RAIN | Дощ | WID, WITH | З |

Продовження Додатку 14

| Скорочення або слово | Значення | Скорочення або слово | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| RCD | Прийнято | WIND | Вiтер |
| RCV | Приймаю | WKD,WRKD | Працював, працювали |
| RCVR, RX | Радiоприймач | WKG | Працюю, працюючий |
| RIG | Апаратура станцiї | WL, WELL | Добре |
| RPRT | Повідомлення | WRK | Робота, робити |
| RPT | Повторити | WW | Весь свiт, всесвiтнiй |
| RST | Оцінка сигналу станції | WX | Погода |
| RTTY | Телетайп | XUSE | Вибачення |
| SAE | Конверт із заповненою зворотною | XTAL | Кварцевий, кристал |
|  | адресою | XYL | Жiнка |
| SAME | Той же, такий же | YAGI | Тип антени |
| SASE | Конверт із маркою і заповненою | YES | Так |
|  | зворотною адресою | YL | Дiвчина |
| SIG, SIGS | Сигнал | YOU | Ви, ти |
| SK | Повний кінець | Z | Всесвітній час |
| SKED | Розклад роботи,зв'язок по домовленостi | 73 88 | Найкраще побажання Привітання та поцілунок |

Додаток __

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ПОРЯДОК

УТВОРЕННЯ ТА СТРУКТУРА ПОЗИВНИХ СИГНАЛІВ РОЗПІЗНАВАННЯ

АМАТОРСЬКОЇ РАДІОСТАНЦІЇ (АРС)

1.  Позивні сигнали призначаються із використанням літер латинської абетки.

2.  Позивні сигнали АРС в Україні мають таку структуру:

- префікс: дві літери (відповідно до міжнародного розподілу UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ) та одну цифру (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0). При утворенні позивних сигналів Філіям необхідно дотримуватися послідовності, починаючи із префіксу UR. При цьому префікси UU (0-8) призначаються виключно аматорським радіостанціям АР Крим, префікси UU9 – аматорським радіостанціям м. Севастополь;

- суфікс: дві або три літери (залежно від категорії АРС).

  - Перша літера суфікса позивного сигналу обов'язково повинна відповідати ознаці адміністративно-територіального регіону згідно з таблицею 1.

  - Друга літера суфікса позивного сигнала (із трьома літерами в суфіксі) визначає принцип користування АРС: для індивідуальних АРС (А-V), для колективних АРС (W, X, Y, Z).

  - Третя літера суфікса – одна з такої послідовності: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

  - Друга літера суфікса позивного сигнала (із трьома літерами в суфіксі) визначає принцип користування АРС: для індивідуальних АРС (А-V), для колективних АРС (W, X, Y, Z).

  - Третя літера суфікса – одна з такої послідовності: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

  - Друга літера суфікса позивного сигнала (із трьома літерами в суфіксі) визначає принцип користування АРС: для індивідуальних АРС (А-V), для колективних АРС (W, X, Y, Z).

  - Третя літера суфікса – одна з такої послідовності: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

3. АРС індивідуального та колективного користування призначаються позивні сигнали з трьома літерами в суфіксі АРС індивідуального користування першої категорії за бажанням власника може бути призначено позивний сигнал з двома літерами в суфіксі.

Приклади позивних сигналів АРС:

- індивідуального користування для Запорізької області: UR5QАА, UR5QАВ, ..., UR5QАZ, UR5QВА, UR5QВВ, ..., UR5QВZ і т.д.;

- індивідуального користування першої категорії за бажанням власника з двома літерами в суфіксі для Житомирської області: UR5XA, UR5XB, ..., UR5XZ і т.д.;

- колективного користування для Рівненської області: UR4KWА, UR4KWB, ..., UR4KWZ, UR4KХА, UR4KХВ, ..., UR4KХZ і т.д.

4. Для ретрансляторів аматорського радіозв’язку позивні сигнали призначаються із серії UR0 в алфавітному порядку суфіксів. Перша літера суфікса обов'язково повинна відповідати літері-ознаці області згідно з таблицею 1, а друга літера суфікса позивного сигнала визначає смугу частот, у якій працює ретранслятор (V-діапазон 145 МГц; U-діапазон 435 МГц).

Наприклад, для Сумської області: UR0AVA, ..., UR0AVZ (для смуги частот 144 МГц); UR0AUA, ..., UR0AUZ (для смуги частот 430 МГц).

5. Позивні сигнали радіоаматорів-спостерігачів призначаються регіональними громадськими організаціями радіоаматорів України і мають таку структуру:

- дві літери (US);

- одна літера (ознака області згідно з таблицею1);

- порядковий номер, починаючи з 1.

Наприклад, для Луганської області: US-М-1, US-М-2 і т.д.

| № з/п | Адміністративно-територіальний регіон | Перша літера суфікса |
| --- | --- | --- |
| 1 | АР Крим та м. Севастополь | J |
| 2 | Вінницька | N |
| 3 | Волинська | P |
| 4 | Дніпропетровська | E |
| 5 | Донецька | I |
| 6 | Житомирська | X |
| 7 | Закарпатська | D |
| 8 | Запорізька | Q |
| 9 | Івано-Франківська | S |
| 10 | Київська та м. Київ | U |
| 11 | Кіровоградська | V |
| 12 | Луганська | M |
| 13 | Львівська | W |
| 14 | Миколаївська | Z |
| 15 | Одеська | F |
| 16 | Полтавська | H |
| 17 | Рівненська | K |
| 18 | Сумська | A |
| 19 | Тернопільська | B |
| 20 | Харківська | L |
| 21 | Херсонська | G |
| 22 | Хмельницька | T |
| 23 | Черкаська | C |
| 24 | Чернівецька | Y |
| 25 | Чернігівська | R |

6. СПС мають таку структуру:

- префікс: дві літери (ЕМ, ЕN, ЕО) та одна або декілька цифр;

- суфікс: одна, дві, три або чотири літери.

  - Використання в СПС двох та більше цифр допускається лише у випадку відзначення значних ювілейних дат. Чотири літери в суфіксі СПС можуть використовуватись тільки у разі використання абревіатури назв (ІАRU, АRDF тощо).

  - Колективним АРС у складі українських наукових експедицій в Антарктику призначаються СПС із серії ЕМ1А, ..., ЕМ1Z. АРС індивідуального користування, які входять до складу українських наукових експедицій в Антарктику, можуть призначатись СПС із серії ЕМ1АА, ..., ЕМ1ZZ, ЕМ1ААА, ..., ЕМ1ZZZ або з додаванням префікса ЕМ1 перед власним позивним сигналом.

  - СПС серії ЕМ5 призначаються тільки для відзначення заходів, що проводяться під егідою ЛРУ.

  - СПС ЕМ5НQ належить штаб-квартирі ЛРУ й може використовуватись для щорічної участі команди ЛРУ в ІАRU Сhampionship.

  - СПС ЕМ5U належить колективній АРС Центрального радіоклубу товариства сприяння обороні України.

  - СПС EM0U належить колективній АРС УДЦР.

7. УПС мають таку структуру:

- префікс: дві літери (UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ) і одна цифра (1-0);

- суфікс: одна літера, що відповідає літері-ознаці області для постійних позивних сигналів АРС в Україні.

8. Позивні сигнали слід призначати у суворій послідовності використання префіксів, а також утримуватись від використання позивних сигналів з такими суфіксами, які відображають нецензурні вирази, лайку або є загальноприйнятими скороченнями в галузі радіозв'язку (наприклад ITU, SOS тощо).

Додаток 15

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

UKRAINE

Harmonized Amateur Radio Examination Certificate (HAREC) based on CEPT Recommendation T/R 61-02

Certificat harmonisé de radioamateur (HAREC) dėlivrė sur la base de la Recommandation T/R 61-02 de la CEPT

Гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (HAREC), що базується на Рекомендації CEPT T/R 61 -02

1.  The Ukrainian State Centre of Radio Frequencies hereby declares that the holder of this certificate has successfully passed an amateur examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunication Union (ITU). The passed examination is in accordance with level A of CEPT Recommendation T/R 61-02 (HAREC). According to the amateur radio regulations of the Ukraine, the holder of this certificate is entitled  to national licence class 1.

For the purpose of applying CEPT Recommendation T/R 61-01, this national licence class is deemed equivalent to CEPT licence class 1 as listed in columns 4 or 5, as the case may be, of Appendix II to Recommendation T/R 61-01.

Le Centre National des Radiofréquences de l`Ukraine certifie que le titulaire du présent certificat a réussi un examen de radioamateur conforme aux dispositions fixées par L'Union Internalionale des Télécommunications  (ITU). L`épreuve en question  correspond au niveau A de la Recommandation CEPT T/R 61-02 (HAREC). Conformémement à  la règlementation régissant les  radiocommunications d'amateur, valable en Ukraine,  le titulaire du présent certificat est en droit d'obtenir la licence nationale de la  classe  1.

En application de la Recommandation CEPT T/R 61-01, cette elasse de licence nationale èquivaut à la classe de licence    CEPT 1, comme indiquè dans la colonne 4 ou 5 de 1'Appendice II de la Recommandation T/R 61-01.

Український державний центр радіочастот даним документом засвідчує, що власник цього сертифікату успішно склав аматорський екзамен, який відповідає вимогам, викладеним Міжнародним Союзом Електрозв’язку (МСЕ). Складений екзамен відповідає рівню А Рекомендації СЕПТ T/R 61-02 (HAREC). Згідно з Регламентом аматорського радіозв’язку України, власник даного сертифікату прирівнюється до власника національної ліцензії класу 1.

В цілях використання Рекомендації СЕПТ T/R 61-01, даний клас національної ліцензії прирівнюється до ліцензії   класу 1 СЕПТ, як вказано в колонках 4 та 5, Доповнення ІІ до Рекомендації T/R 61-01.

2. Certificate holder's name/Nom du titulaire/Прізвище, ім`я, по батькові власника сертифікату

3. Date of birth/Date de naissance/Дата народження

4. Date of issue/Date de délivrance/Дата видачі

5. Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing Authority indicated below.

Les autoritès officielles désirant des informations sur le présent certificat devront adresser leurs demandes à l'Autoritė compétente mentionnée  ci-dessous.

Офіційним органам, які потребують інформацію щодо даного сертифікату, слід звертатися до Органу, який видав даний  сертифікат.

Address/Adresse/Адреса:

Ukrainian State Centre of Radiofrequencies/Centre National des Radiofrėquences de l`Ukraine/

Український державний центр радіочастот

15 km, pr. Peremogy

03179 Kyiv, Ukraine

Telephonе/Téléphone/Телефон     	: 38 044 422 81 03

Telefax/Téléfax/Факс		: 38 044 422 81 81

Signature/Signature/Підпис

м.п.

Додаток 32

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ЗАЯВА

про видачу дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС)  використанням СПС (УПС)

Відомості про заявника:

Назва суб’єкта господарювання: ___________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ: _________________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: __________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта1): _______________________

________________________________________________________________________________________________

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне): __________________________________________________________

Банківські реквізити:  рахунок №  __________________ МФО ___________________________________________

Банк ___________________________________________________________________________________________

Категорія оператора АРС: _________________________________________________________________________

Постійний позивний сигнал АРС: ___________________________________________________________________

Адреса встановлення АРС: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Позивний сигнал, який планується до використання: __________________________________________________

Необхідний період використання СПС (УПС): ________________________________________________________

Мета використання СПС (УПС): ___________________________________________________________________

Примітки2: _____________________________________________________________________________________

Телефон: дом.  _______________, служб. ____________________________, моб.___________________________

Заявник зобов’язується здійснити оплату робіт УДЦР з підготовки та оформлення дозволу на експлуатацію АРС з використанням СПС (УПС).

Заявник      ________________________                _______________________________

(підпис)                                                                        (прізвище, ініціали)

„ _______ ” ________________ 20___ року

Рішення про призначення радіоаматору ______________________________СПС (УПС) ____________________.

Уповноважена особа  ________________________                _______________________________

(підпис)	(прізвище, ініціали)

Дата та номер реєстрації заяви: ____________20 ___ року   № _________

1Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2 Особливі умови дозволу (з правом роботи у змаганнях) та інші.

Додаток 33

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

| Дозвіл на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС) з використанням спеціального (укороченого) позивного сигналу (СПС/УПС) № ___________ |
| --- |
| Термін дії: з __________ року по __________ рік |
| Відомості про АРС: |  |
| Начальник АРС |  |
| Засновник колективної АРС |  |
| Постійний позивний сигнал АРС |  |
| Адреса встановлення АРС |  |
| Відомості про призначений СПС: |  |
| Призначений СПС |  |
| Мета використання СПС |  |
| Особливі умови дозволу |  |
|  | __________________ ________________ |
|  | м.п. (підпис) (прізвище) |

Уповноважена особа УДЦР _____________________________       ___________________________________

(підпис)                                                            (Прізвище та ініціали)

м.п.

Дата видачі: ______________________________

# Text boxes

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

ДОЗВІЛ №_____

Експлуатацiя аматорської радiостанцiї дозволяється в смугах частот, з рiвнями вихiдної потужностi та класами випромiнювання у вiдповiдностi з таблицею (див. на зворотi).

Особі, якій надано даний дозвіл, дозволяється ввезення в Україну передавальної  (приймально-передавальної) аматорської радiостанцiї, придбанної за кордоном, та тимчасове вивезення передавальних (приймально-передавальних) радiостанцiй, зареєстрованих в даному дозволі згідно з чинним законодавством України.

Дата  видачі: ___________________ Термін чинності до: ___________________

| Начальник _________________ філії УДЦР |  |  |
| --- | --- | --- |

М.П.

| підпис |  | прізвище |
| --- | --- | --- |

Зареєстрована аматорська радiоапаратура:

| № | Тип | Заводський номер | Пiдпис / печатка |
| --- | --- | --- | --- |

Примiтка: кожна позицiя повинна бути завiрена пiдписом та печаткою

Державної інспекції електрозв'язку.

| Прізвище, iм'я, по батьковi користувача (керівника) радiостанцiї |  |
| --- | --- |
| Позивний сигнал |  |
| Адреса розташування радiостанцiї |  |
| Назва установи-засновника колективної радiостанцiї |  |

На право експлуатації аматорської радiостанцiї ________________ категорiї iндивiдуального (колективного) користування

Користувач аматорської радiостанцiї зобов'язаний  дотримуватись вимог
 Регламенту аматорського  радiозв'язку України.

Будь-якi змiни даних, вказаних у витягу з дозволу,повиннi бути узгодженi з __________________ філією УДЦР

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ

Український державний центр радіочастот

ВИТЯГ З ДОЗВОЛУ №_____

на право експлуатацiї аматорської радіостанції  ____________________ категорії індивідуального користування (переносної, мобільної)

Позивний сигнал:

Користувач:

Адреса:

Тип радiостанцiї:

Заводський номер:

Робочi частоти:

Мiсце розташування:

Особливi умови: з правом провозу через кордон

Термiн дiї: до

Начальник ___________________ філії УДЦР:

М.П.

_____________      ______________

(пiдпис) 		      (прізвище)

Дата видачi: "__" __________ 20__р.

НАЧАЛЬНИК УДЦР :

М.П.

| підпис |  | прізвище |
| --- | --- | --- |

Експлуатацiя аматорської радiостанцiї дозволяється в смугах частот, з рiвнями вихiдної потужностi та класами випромінювання, затвердженими для даної категорії радіостанції.

Особі, якій надано даний тимчасового дозвіл, дозволяється тимчасове ввезення  в Україну передавальної (приймально-передавальної) апаратури   аматорської радiостанцiї:  ____________________________________________________

Дата  видачі: ___________________	Термін  чинності до: ____________

| Прізвище, iм'я, по батьковi користувача радiостанцiї |  |
| --- | --- |
| Позивний сигнал |  |
| Адреса розташування радiостанцiї |  |

На право експлуатації аматорської радiостанцiї __________________ категорiї iндивiдуального користування

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

ТИМЧАСОВИЙ ДОЗВІЛ №_____