Технология изготовление переходников

для подключения электретных микрофонов , компьютерных гарнитур к

трансиверам  ICOM ,  KENWOOD ,  YEASU.

Данная статья написана на основании опыта изготовления более чем двух сотен данных переходников. За основу была взята статья из журнала радиодизайн № 19.

Указанные на схеме элементы не очень критичны , дроссель RFC можно не устанавливать. Первоначально данная схема была изготовлена в небольшой аккуратной коробочке , которая  постоянно за что-нибудь цеплялась и вскоре стала очень сильно раздражать . После чего возникла идея изготовления переходника , который не особо отличался от фирменного разъема. Было испытано множество различных вариантов , и Вашему вниманию предоставляется окончательный вариант .

Берем стандартный 8 штырьковый разъем и разбираем его как указано на рисунке .

Все выводы за исключением № 7 максимально укорачиваем .Оставшийся вывод является общим микрофонным проводом для трансиверов всех моделей. Отверстие  в торце разъема увеличиваем до 7,2  мм напильником ( я протачиваю на токарном станке , но напильником тоже довольно быстро получается ).

Далее берем разъем для 3.5 мм аудио – штекера , обрезаем его как указано на рисунке

( длина оставшейся  накручивающейся части составляет 10-11 мм ).  Для улучшения контакта центральные проводники сгибаются и спаиваются вместе , а корпусной вывод укорачивается К выводам припаиваем проводники , лучше во фторопластовой изоляции.

Для изоляции надевается термоусадочная трубка  и нагревается любам способом. Накручиваем  обрезанный 11 мм остаток корпуса Изготавливаем и надеваем прокладку с вырезанным отверстием   в зависимости од диаметра корпуса с термоусадочной трубкой из любого изоляционного материала –фторопласт , текстолит  , но самый простой вариант  из полиэтиленовой бутылки .

А вот так выглядит готовая плата . Через отверстие по центру проходят два проводника , а выемка по краю платы служит для пайки к оставшемуся 7 выводу на микрофонном штекере.

Процесс сборки происходит следующим образом :

1.Откручиваем полукольцо в торце  микрофонного штекера , вставляем аудио-разьем , зажимаем скобу и по периметру обрезаем изоляционную прокладку, таким образом изолируются две части изготавливаемого переходника и оплетка микрофонного кабеля не будет иметь контакта с корпусом трансивера.

2.Берем два фторопластовых провода длиной по 1см и припаиваем их

ICOM  - к выводам 1 и 2

KENWOOD – к выводам 1 и 5

YAESU   к выводам 2 и 8 ( прежде чем изготавливать переходник к трансиверу данной модели проверьте наличие напряжения на  2 выводе)

Проводники пропускаем через отверстия в плате и припаиваем к соответствующим точкам , а сама плата в месте выемки крепится к 7 выводу (корпус микрофона ).

3. К плате припаиваем проводники от адуио-разьема ,

4 На плату надевается термоусадочная трубка и нагревается , для исключения случайных контактов платы со стенкой корпуса разъема .

5. Собираем разъем , завинчиваем крепежный винт.

Вот так выглядит переходник на моем  ICOM 756 PRO 3

А это мой шеек . Украина . г.Никополь  . Юрий .UT7EL   . 73  .

А это мо антенна –Ha-gain TH-11DX

Любые конструктивные пожелания и предложения встречу с благодарностью .

Мой адрес : ut7el @ rambler.ru  тел.8-067-167-34-50 или 8-05662-2-22-23