Затверджено

Наказом Національної комісії

з питань регулювання  зв’язку

( від __  _________ 2007 р № ___ )

Зареєстровано

Міністерством юстиції України

(за № _______ від __  ________  2007 р)

РЕГЛАМЕНТ  АМАТОРСЬКОГО

РАДІОЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

# 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Регламент аматорського радіозв’язку України (далі - Регламент), розроблений у відповідності з Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, Законом України “Про радіочастотний ресурс України”, рекомендаціями Міжнародної спілки радіоаматорів,  встановлює порядок та правила функціонування аматорського радіозв’язку в Україні.

1.2. Положення цього Регламенту є обов’язковими для всіх фізичних та юридичних осіб, які мають дозвіл на експлуатацію аматорських радіостанцій, розташованих на території України, на мобільних засобах, повітряних та водних суднах, на штучних супутниках Землі та земних станціях супутникового зв’язку.

1.3. Використання радіочастотного ресурсу України аматорською службою радіозв’язку та аматорською супутниковою службою радіозв’язку визначається Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України та цим Регламентом.

1.4. Виготовлення (придбання), ввезення з-за кордону, встановлення та експлуатація аматорських передавальних радіостанцій в Україні здійснюється на дозвільній основі.

# 2. ТЕРМІНИ,  ВИЗНАЧЕННЯ  ТА  СКОРОЧЕННЯ

У Регламенті нижченаведені терміни, визначення та скорочення вживаються у таких значеннях:

А д м і н і с т р а ц і я  з в ‘ я з к у  т а  р а д і о ч а с т о т  У к р а ї н и  ( далі - АЗРЧ) – центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, на який згідно з законодавством покладаються функції Адміністрації зв’язку України і який забезпечує проведення державної політики у сфері розподілу і використання радіочастотного ресурсу України.  Згідно Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (стаття 11 п. 10), функції АЗРЧ покладено на Центральний орган виконавчої влади у галузі зв’язку ( далі – ЦОВЗ).

А м а т о р с ь к а  с л у ж б а - служба радіозв’язку, яка використовується з метою самовдосконалення, взаємного зв’язку і проведення технічних досліджень, що здійснюється радіоаматорами, тобто особами, які мають на це належний дозвіл і займаються цією діяльністю виключно з особистої зацікавленості, без здобуття матеріального зиску і не займаються підприємницькою діяльністю.

А м а т о р с ь к а  р а д і о с т а н ц і я  (АРС) - радіостанція аматорської  або аматорської супутникової служби.

А м а т о р с ь к а  с у п у т н и к о в а  с л у ж б а (АСС) – служба радіозв’язку, яка використовує космічні станції, встановлені на супутниках Землі, використовується з тією ж метою, що й аматорська служба.

А м п л і т у д н а  м о д у л я ц і я  (АМ) – модуляція несівного коливання, при який змінним параметром є амплітуда коливань.

Д о з в і л  н а  е к с п л у а т а ц і ю  р а д і о е л е к т р о н н о г о   з а с о б у -  документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах.

З н а к о д р у к у в а н н я  (ЗД) - вид телеграфії з використанням сигнального коду та поданням результату приймання у вигляді друкованого тексту.

К а т е г о р і ї  с л у ж б  р а д і о з в ’ я з к у ( КСР ) – при призначенні смуг частот для використання декількома радіослужбами, ці служби розподіляються на такі категорії: первинна, дозволена і вторинна. Дозволена і первинна служби користуються рівними правами, крім випадків, коли під час складання частотних планів первинній службі надається право вибору частот. Станціям первинної і дозволеної служб надається право пріоритетного використання смуги частот і право вимагати захисту від завад, що створюються іншими службами. Станції вторинної служби:

- не повинні створювати шкідливих радіозавад станціям первинної або дозволеної служби і не можуть вимагати захисту від радіозавад з боку станцій первинної або дозволеної служби;

- можуть вимагати захисту від завад з боку станцій тієї ж або іншої вторинної служби.

К в а л і ф і к а ц і й н о - т е х н і ч н а   к о м і с і я  (КТК) - комісія з визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та перевірки технічного стану АРС.

Н е б а ж а н і   в и п р о м і н ю в а н н я - випромінювання, що складаються з побічних та позасмугових.

Н е о б х і д н а  ш и р и н а  с м у г и  - ширина смуги частот, достатня при даному класі випромінювання для забезпечення передачі повідомлень з необхідною швидкістю та якістю при визначених умовах.

О д н а   б і ч н а  с м у г а  (ОБС) – смуга частот, розміщена вище або нижче несівної частоти, яку займають спектральні складові, викликані процесом модуляції несівного коливання(хвилі).

О п е р а т о р  а м а т о р с ь к о ї  с т а н ц і ї - особа, яка чинним порядком набула прав на експлуатацію АРС.

П е р е д а в а н н я  д а н и х (ПД) - вид електрозв’язку з множинним доступом до каналу зв’язку на основі комутації частин інформації визначеної довжини та структури (комутації пакетів) за визначеним порядком.

П о б і ч н е  в и п р о м і н ю в а н н я - випромінювання на частоті або частотах, розташованих за межами необхідної ширини смуги, рівень якого може бути знижений без шкоди для відповідної передачі повідомлень. До побічних випромінювань належать гармонійні випромінювання, паразитні випромінювання, продукти інтермодуляції і частотного перетворення, але до них не належать позасмугові випромінювання.

П о з а с м у г о в е   в и п р о м і н ю в а н н я - випромінювання на частоті або на частотах, безпосередньо прилеглих до необхідної ширини смуги частот, яке є результатом процесу  модуляції, але не містить побічних випромінювань.

П р и с в о є н а  с м у г а  р а д і о ч а с т о т – смуга радіочастот, у межах якої дозволяється випромінювання передавачем радіостанції. Ширина присвоєної смуги частот дорівнює необхідній ширині смуги частот плюс подвоєне абсолютне значення допустимого відхилення частоти.

Р а д і о а м а т о р с ь к а   а в а р і й н а   с л у ж б а  (РАС) - аматорська служба забезпечення аварійного радіозв'язку у надзвичайних ситуаціях.

#### Р а д і о з а в а д а – електромагнітне випромінювання будь-якого походження, яка перешкоджає прийманню сигналів.

Р а д і о ч а с т о т а – електромагнітна хвиля у просторі без штучного спрямовуючого середовища з певним номіналом частоти в межах радіочастотного спектра.

Р а д і о е л е к т р о н н и й  з а с і б – технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами;

Р а д і о с т а н ц і я (РС) - один або декілька передавачів та приймачів або їх комбінацій, допоміжне обладнання та антенно-фідерні пристрої, розташовані у визначеному місці для здійснення служби радіозв’язку.

Р е к о м е н д а ц і я  T/R  61-01  “CEPT Radio Amateur Licence” – дана Рекомендація визначає вимоги щодо експлуатації портативної або мобільної  АРС під час короткочасного (до трьох місяців) перебування користувача АРС в іншій СЕРТ-країні або в іншій країні, що визнає Рекомендації T/R 61-01.

Р е к о м е н д а ц  і  я   T/R  61-02  “Harmonised Amateur Radio Examination Certificate” (HAREC) – дана Рекомендація визначає вимоги щодо експлуатації стаціонарної, портативної або мобільної АРС під час тривалого (більше трьох місяців) перебування користувача АРС в іншій СЕРТ- країні або в іншій країні, що визнає Рекомендацію T/R 61-02.

С м у г а   р а д і о ч а с т о т – частина радіочастотного спектра визначена певним інтервалом радіочастот.

Т е л е б а ч е н н я - вид електрозв’язку, призначений для передачі  змінних зображень нерухомих або рухомих об’єктів.

Т е л е г р а ф і я  (ТЛГ) - вид електрозв’язку для передавання  текстової інформації з використанням сигнального коду.

Т е л е ф о н і я - вид електрозв’язку, призначений, головним чином, для обміну інформацією у вигляді мови.

Т и м ч а с о в и й   д о з в і л   н а   е к с п л у a т a ц і ю   р а д і о е л е к т р о н н о г о   з а с о б у – документ, який засвідчує право власника (громадянина іншої країни) конкретного радіоелектронного засобу на його експлуатацію протягом певного часу  в певних умовах.

У к р а ї н с ь к и й   д е р ж а в н и й    ц е н т р   р а д і о ч а с т о т    ( далі - УДЦР ) - спеціально уповноважений радіочастотний орган АРЗЧ України з питань присвоєння радіочастот, позивних сигналів, видачі дозволів на придбання, реалізацію, використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв на території України, а також на ввезення їх з-за кордону загальним користувачам; здійснення радіочастотного моніторингу.

#### Ф а з о в а  м о д у л я ц і я – кутова модуляція несівного коливання, при якій фаза несівної змінюється пропорційно миттєвим значенням модульованого сигналу.

Ц и ф р о в і   в и д и   з в ‘ я з к у  - цифрові методи  зв’язку, дозволені в тих смугах частот, де передбачено вид випромінювання F1В. До таких методів роботи відносяться:  знакодрукування, передавання даних, фототелеграф, телебачення з повільною розгорткою, дистанційне управління.

Ч а с т о т н а   м о д у л я ц і я   (ЧМ) – кутова модуляція несівного коливання, при якій відхилення частоти модульованого сигналу змінюється пропорційно миттєвим значенням частоти модульованого сигналу.

# 3. КЛАСИФІКАЦІЯ АМАТОРСЬКИХ СТАНЦІЙ

3.1. За призначенням АРС поділяються на:

- радіостанції для зв’язку;

- радіостанції для супутникового зв’язку;

- ретранслятори;

- радіомаяки;

- спортивні радіостанції;

- автоматичні  АРС цифрового зв’язку.

3.2 . За технічними характеристиками (вихідна потужність, діапазони робочих частот,  класи випромінювання)  аматорські  радіостанції  для зв’язку поділяються на категорії:

- третю   (відповідає CEPT - licence);

- другу    (відповідає ліцензії HAREC);

- першу   (відповідає ліцензії HAREC).

3.3.  За принципом користування АРС поділяються на :

- індивідуальні, користувачами яких є окремі радіоаматори;

- колективні (клубні), користувачами яких є колективи радіоаматорів, що об’єднуються навколо юридичних осіб (організації, підприємства, установи, учбові заклади та заклади культури, громадські організації, тощо ).

3.4. За місцем розташування АРС поділяються на :

- стаціонарні, які змонтовані і використовуються за місцем постійного проживання користувачів АРС (розташування колективної АРС);

- пересувні, які тимчасово перенесені і розташовані стаціонарно або в польових умовах (для участі в змаганнях);

- рухомі, що розташовані на рухомих об’єктах і призначені для роботи під час руху та під час зупинок;

- портативні переносні радіостанції вагою до 1 кг, які мають власне джерело живлення і пристосовані для роботи при перенесенні.

# 4. ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ ДО АМАТОРСЬКИХ  РАДІОСТАНЦІЙ  ТА 
ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.

4.1. До складу АРС повинні входити:

4.1.1. Комплект передавальної (приймально-передавальної) радіоапаратури, яка при роботі не повинна перевищувати максимальних дозволених рівнів вихідної потужності передавача і повинна забезпечувати роботу тільки в межах смуг частот та класами випромінювання, вказаними в дозволі на право експлуатації АРС. При спільному використанні АРС членами однієї сім’ї передавальна апаратура повинна забезпечувати можливість роботи з рівнями вихідної потужності відповідно до вимог дозволу кожного із членів сім’ї. Потужність встановлюється оператором АРС відповідно до категорії, яку він має.

Кожна одиниця передавальної (приймально-передавальної) радіоапаратури повинна бути зареєстрована в дозволі на право експлуатації АРС.

4.1.2. Приймальна радіоапаратура .

4.1.3. Антенні пристрої з фідерними лініями (включаючи грозозахист). Встановлення зовнішніх антенних пристроїв на дахах будівель повинно бути погоджене з адміністративними органами, у веденні яких ці будівлі знаходяться.

4.1.4. Допоміжні пристрої для контролю параметрів радіопередавальної апаратури.

4.1.5. Інструмент та інвентар.

4.2. Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності передавачів та класи випромінювання радіостанцій для радіозв’язку і радіостанцій для супутникового зв’язку наведені в табл. 1.

4.2.1. Питання видачі дозволів на використання АРС в режимах роботи, що не передбачені даним Регламентом, розглядаються  УДЦР.

4.3. Дозволені цим Регламентом смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності та класи випромінювання ретрансляторів, радіомаяків та спортивних АРС наведені в таблиці 2.

4.4. Стабільність частоти передавачів АРС для зв’язку визначається як абсолютне відхилення частоти (зміна частоти радіопередавача за рахунок власної нестабільності при незмінному положенні органів настройки) протягом 15 хвилин після включення передавача на передачу і повинна бути не гірше ніж 300 Гц (на частотах до 30 МГц) та 1000 Гц (на частотах вище 30 МГц). Стабільність частоти передавачів ретрансляторів, маяків та цифрових автоматичних АРС повинна бути не гірше ніж 300 Гц.

Рівні послаблення будь-якої складової побічного та/чи позасмугового випромінювання передавачів АРС не повинні бути меншими ніж наведені у таблиці 3.

При використанні цифрових видів зв’язку параметри вихідного сигналу повинні бути не гірші ніж в режимі J3E (ОБС) на частотах нижче 30 МГц та не гірші ніж в режимі F3E (ЧМ) на частотах вище 30 МГц.

4.5. У передавачів АРС з односмуговою модуляцією (ОБС) несівне коливання (частота) і неробоча бічна смуга повинні бути послаблені не менше ніж на 40 дБ кожна.

На частотах нижче 10 МГц використовується нижня бічна смуга (LSB), а в смугах частот вище 10 МГц - верхня бічна смуга (USB).

4.6. Вихідна потужність ( Рвих ) передавача АРС вимірюється на узгодженому активному навантаженні у режимі безперервного випромінювання вимірювачем потужності або напруги (струму). У останньому випадку потужність розраховується за формулою:

або	,

де :

| Uекв | – напруга на активному навантаженні, В; |
| --- | --- |
| Іекв | – струм в активному навантаженні, А; |
| R | – величина опору активного навантаження, Ом. |

Tаблиця 1 Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності та класи випромінювання передавачів АРС (по категоріях)

| Смуги частот, МГц | Потужність, Вт | Клас випромінювання |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Категорія |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| во | 1.810 - 1.840 | 10 | 5 |  | CW |  |  |
| во | 1.840 - 1.850 | 10 | 5 |  | SSB, CW |  |  |
| во | 1.838 - 1.843 | 10 | 5 | 5 | DIGI |  |  |
| во | 1.850 - 1.900 | 10 | 5 | 5 | SSB, CW |  |  |
| во | 1.900 - 2.000 | 10 | 5 | 5 | AM, SSB, CW |  |
|  | 3.500 - 3.600 | 200 | 100 | 40 | CW |  |  |
|  | 3.600 - 3.650 | 200 | 100 | 40 | SSB, CW |  |  |
|  | 3.580 - 3.620 |  | 200 | 100 | 40 | DIGI |  |  |
| во | 3.650 - 3.700 | 200 | 100 |  | SSB, CW |  |  |
| во | 3.700 - 3.800 |  | 200 |  |  | SSB, CW |  |  |
| во | 3.730 - 3.740 |  | 200 | 100 |  | SSTV |  |  |
| sat | 7.000 - 7.100 |  | 200 | 100 | 40 | CW |  |  |
| sat | 7.035 - 7.043 |  | 200 | 100 |  | SSTV, DIGI |  |  |
| sat | 7.040 - 7.100 |  | 200 | 100 |  | SSB |  |  |
| во | 7.100 - 7.200 |  | 200 |  |  | SSB, CW |  |  |
| во | 10.100 - 10.150 |  | 200 | 100 |  | CW |  |  |
| во | 10.140 - 10.150 |  | 200 | 100 |  | DIGI |  |  |
| sat | 14.000 - 14.250 |  | 200 | 100 |  | CW |  |  |
| sat | 14.070 - 14.112 |  | 200 | 100 |  | DIGI |  |  |
| sat | 14.099 - 14.101 |  |  |  |  | IBP |  |  |
| sat | 14.100 - 14.150 |  | 200 | 100 |  | SSB |  |  |
| sat | 14.150 - 14.250 |  | 200 |  |  | SSB |  |  |
| sat | 14.225 - 14.235 |  | 200 |  |  | SSTV |  |  |
|  | 14.250 - 14.350 |  | 200 |  |  | SSB, CW |  |  |
| во sat | 18.068 - 18.168 |  | 200 | 100 |  | CW |  |  |
| во sat | 18.095 - 18.120 |  | 200 | 100 |  | DIGI |  |  |
| во sat | 18.109 - 18.111 |  |  |  |  | IBP |  |  |
| во sat | 18.110 - 18.168 |  | 200 | 100 |  | SSB |  |  |
| sat | 21.000 - 21.450 |  | 200 | 100 | 40 | CW |  |  |
| sat | 21.070 - 21.120 |  | 200 | 100 | 40 | DIGI |  |  |
| sat | 21.150 - 21.250 |  | 200 | 100 | 40 | SSB |  |  |
| sat | 21.149 - 21.151 |  |  |  |  | IBP |  |  |
| sat | 21.250 - 21.450 |  | 200 |  |  | SSB |  |  |
| sat | 21.335 - 21.345 |  | 200 |  |  | SSTV |  |  |
| во sat | 24.890 - 24.990 |  | 200 | 100 |  | CW |  |  |
| во sat | 24.915 - 24.940 |  | 200 | 100 |  | DIGI |  |  |
| во sat | 24.929 - 24.931 |  |  |  |  | IBP |  |  |
| во sat | 24.930 - 24.990 |  | 200 | 100 |  | SSB |  |  |
|  | 28.000 - 28.200 |  | 200 | 100 | 40 | CW |  |  |
|  | 28.070 - 28.150 |  | 200 | 100 | 40 | DIGI |  |  |
|  | 28.200 - 28.800 |  | 200 | 100 | 40 | SSB, CW |  |  |
|  | 28.199 - 28.201 |  |  |  |  | IBP |  |  |
|  | 28.300 - 28.320 |  | 200 | 100 | 40 | DIGI |  |  |
|  | 28.675 - 28.685 |  | 200 |  |  | SSTV |  |  |
|  | 28.800 - 29.300 |  | 200 | 100 | 40 | SSB, AM, CW |  |  |
|  | 29.200 - 29.300 |  | 200 | 100 | 40 | DIGI |  |  |
| sat | 29.300 - 29.510 |  | 200 | 100 |  | SAT |  |  |
|  | 29.510 - 29.520 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.520 - 29.700 |  | 200 | 100 | 40 | FM, SSB, CW |  |  |
| во | 144.000 - 144.035 |  | 5 |  |  | EME |  |  |
| во | 144.035 - 144.110 |  | 5 | 5 | 5 | CW |  |  |
| во | 144.110 - 144.150 |  | 5 | 5 | 5 | CW, MGM |  |  |
| во | 144.150 - 144.180 |  | 5 | 5 | 5 | CW, SSB, MGM |  |  |
| во | 144.180 - 144.360 |  | 5 | 5 | 5 | CW, SSB |  |  |
| во | 144.360 - 144.399 |  | 5 | 5 | 5 | CW, SSB, MGM |  |  |
| во | 144.500 - 144.794 |  | 5 | 5 | 5 | SSB, CW, FM, DIGI, SSTV |  |  |
| во | 144.794 - 144.990 |  | 5 | 5 | 5 | DIGI |  |  |
| во | 145.194 - 145.806 |  | 5 | 5 | 5 | FM |  |  |
| во sat | 145.806 - 146.000 |  | 5 | 5 | 5 | SAT |  |  |
| во | 430.000 - 432.000 |  | 5 | 5 | 5 | FM |  |  |
| во | 432.000 - 432.025 |  | 5 |  |  | EME |  |  |
| во | 432.025 - 432.100 |  | 5 | 5 | 5 | CW |  |  |
| во | 432.100 - 432.399 | 5 | 5 | 5 | CW, SSB, MGM |  |
| во | 432.500 - 432.994 |  | 5 | 5 | 5 | SSB, FM, AM, DIGI, CW |  |  |
| во | 432.500 |  | 5 | 5 | 5 | SSTV |  |  |
| во | 433.394 - 433.581 |  | 5 | 5 | 5 | FM |  |  |
| во | 433.400 |  | 5 | 5 | 5 | SSTV |  |  |
| во | 433.581 - 435.000 |  | 5 | 5 | 5 | SSB, FM, AM, DIGI, CW |  |  |
| во sat | 435.000 - 438.000 |  | 5 | 5 | 5 | SAT |  |  |
| во | 438.000 - 440.000 |  | 5 | 5 | 5 | FM |  |  |
| во | 438.025 - 438.175 |  | 5 | 5 | 5 | DIGI |  |  |
| во sat | 1260.000 - 1270.000 |  | 5 | 5 | 5 | SAT |  |  |
| во | 1270.000 - 1296.000 |  | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB, DIGI |  |  |
| во | 1296.000 - 1296.025 |  | 5 |  |  | EME |  |  |
| во | 1296.025 - 1296.150 |  | 5 | 5 | 5 | CW, MGM |  |  |
| во | 1296.150 - 1296.800 |  | 5 | 5 | 5 | CW, SSB, MGM |  |  |
| во | 1296.500 |  | 5 | 5 | 5 | SSTV |  |  |
| во | 1296.600 |  | 5 | 5 | 5 | RTTY |  |  |
| во | 1296.994 - 1298.000 |  | 5 | 5 | 5 | FM |  |  |
| во | 1298.000 - 1300.000 |  | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB, DIGI |  |  |
| во sat | 2400.000 - 2450.000 |  | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |  |
| во sat | 5650.000 - 5670.000 |  | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |  |
| во | 10000.0 - 10500.0 |  | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |  |
| во sat | 24000.0 - 24050.0 |  | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |  |
| во | 24050.0 - 24250.0 |  | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |  |
| sat | 47000.0 - 47200.0 |  | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |  |
| sat | 75500.0 - 76000.0 |  | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |  |
| во | 119980.0 - 120000.0 |  | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |  |
| sat | 142000.0 - 144000.0 |  | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |  |
| во sat | 144000.0 - 149000.0 |  | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |  |
| во sat | 241000.0 - 248000.0 |  | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |  |
| sat | 248000.0 - 250000.0 |  | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |  |
| Позначення: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| во | 1.810 - 1.840 |  |  | смуги частот, виділені на вторинній основі |  |  |  |  |
| sat | 7.000 - 7.100 |  |  | смуги частот, що можуть використовуватись АСС |  |  |  |  |
|  |  | АМ |  | 6К00А3Е |  |  |  |  |
|  |  | CW (ТЛГ) |  | 100НА1А |  |  |  |  |
|  |  | DIGI |  | "цифрові" види зв'язку (RTTY, PSK31, PSK63, MT63, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hell та інші) |  |  |  |  |
|  |  | ЕМЕ |  | зв'язок з використанням Місяця як пасивного |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ретранслятора |  |  |  |  |
|  |  | FM (ЧМ) |  | 6K00F3E (на частотах нижче 30 МГц), |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20K0F3E (на частотах вище 30 МГц) |  |  |  |  |
|  |  | MGM |  | вузькосмугові "цифрові" види зв'язку (RTTY, PSK, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | FSK441 та інші) |  |  |  |  |
|  |  | ІВР |  | міжнародний проект радіоаматорських "маяків" |  |  |  |  |
|  |  | SAT |  | зв'язок з використанням штучних супутників Землі |  |  |  |  |
|  | SSB (ОБС) |  |  | 2K70J3E |  |  |  |  |
|  | SSTV (ТПР) |  |  | 2K70J2F |  |  |  |  |
| Примітки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В смугах частот, виділених для зв'язків з використанням Місяця як пасивного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ретранслятора, за клопотанням заявника УДЦР може бути виданий дозвіл на право |  |  |  |  |  |  |  |
|  | роботи з вихідною потужністю до 100 Вт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Для участі в міжнародних змаганнях з радіозв'язку за клопотанням заявника - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | користувача АРС першої категорії УДЦР може бути виданий дозвіл на право роботи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | з вихідною потужністю до 1000 Вт (на частотах нижче 30 МГц) і до 100 Вт ( на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | частотах вище 30 МГц). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Щільність потоку випромінювання космічних станцій АСС біля поверхні Землі не |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повинна перевищувати мінус 110 дБВт/кв.м. |  |  |  |
| 4. | УДЦР визначає обмеження (заборону) на використання окремих смуг частот у |
|  | конкретних регіонах України. |  |  |  |  |  |

Таблиця 2

Дозволені     смуги     частот,     максимальні рівні вихідної    потужності,  класи

випромінювання  ретрансляторів,  радіомаяків  та  спортивних  АРС

--------------------------------------------------------------------------------

Смуги частот,  Вихiдна     Клас       Примiтки

МГц     потужнiсть, випромi-

Вт      нювання

--------------------------------------------------------------------------------

Ретранслятори

--------------------------------------------------------------------------------

145.000 - 145.800    15     FM    1. Вiдстань мiж каналами "R" - 25 кГц.

2. Вiдстань мiж каналами "RX" -12.5 кГц.

3. Вихiдна частота ретранслятора

вища за вхiдну на 600 Гц.

4. Вхiдна частота каналу R0 - 145.000 МГц.

5. Вхiдна частота каналу R0Х - 145.0125 МГц.

6. Канал R8 (вихiдна частота 145.800 МГц

бажано не застосовувати.

144.500 - 144.800    15     FM    1. Вихiдна частота каналу RP01 - 144.500 МГц.

145.200 - 145.500                 2. Вихiдна частота каналу RP25 - 145.225 МГц.

3. Канал RP47 (вихiдна частота 145.500)

для ретрансляторiв-повторювачiв не

застосовувати.

430.000 - 439.425     5     FM    1. Вiдстань мiж каналами - 25 кГц.

2. Вихiдна частота ретранслятора каналiв

"RU" вища за вхiдну на 1.6 МГц.

3. Вихiдна частота ретранслятора каналiв

"R" вища за вхiдну на 7.6 МГц.

4. Вхiдна частота каналу RU368 (RU0) -

433.000 МГц.

5. Вхiдна частота каналу RU692 (R70) -

431.050 МГц.

430.600 - 438.525     5   DIGI    1. Вiдстань мiж каналами - 25 кГц.

2. Вихiдна частота ретранслятора каналiв

"RU656 - RU682" вища за вхiдну на

7.6 МГц.

3. Вхiдна частота каналу RU656 -

430.600 МГц.

1270.000 - 1298.700   5     FM    1. Вiдстань мiж каналами - 25 кГц.

2. Вихiдна частота ретранслятора каналiв

"RM" вища за вхiдну на 6.0 МГц.

3. Вихiдна частота ретранслятора каналiв

"RS" вища за вхiдну на 28.0 МГц.

4. Вхiдна частота каналу RM0 -

1291.000 МГц.

5. Вхiдна частота каналу RS1 -

1270.025 МГц.

--------------------------------------------------------------------------------

а                        Радiомаяки

--------------------------------------------------------------------------------

28.225 -   28.300   5     CW

144.400 -  144.490   5     CW, MGM   1. MGM - з необхiдною шириною смуги

не бiльше 500 Гц (500Н).

432.400 -  432.490   5     CW, MGM   1. MGM - з необхiдною шириною смуги

не бiльше 500 Гц (500Н).

1296.800 - 1296.994   5     CW, MGM   1. MGM - з необхiдною шириною смуги

не бiльше 500 Гц (500Н).

2320.800 - 2320.990   5     CW

--------------------------------------------------------------------------------

Радiопередавачi для спортивної пеленгацiї

--------------------------------------------------------------------------------

3.500 -   3.650         5     CW

3.600 -   3.650         5     AM

144.035 - 145.800         5     CW

144.500 - 145.500         5     AM

--------------------------------------------------------------------------------

Радiостанцiї для комплексних аматорських змагань

--------------------------------------------------------------------------------

1.840 - 2.000             5     CW

1.860 - 2.000             5     SSB

3.500 - 3.650             5     CW

3.600 - 3.650             5     SSB

Таб

лиця 3

Мінімально допустимі рівні послаблення складових

побічного та ( або ) позасмугового випромінювання

| Робочий діапазон частот, МГц | Вихідна потужність, Вт | Рівень послаблення, дБ |
| --- | --- | --- |
| до 30 | для всіх рівнів потужності | 40 (але не більше 50 мВт) |
| від 30 до 235 | до 25 | 40 (але не більше 75 мкВт) |
|  | більше 25 | 60 (але не більше 1 мВт) |
| від 235 до 960 | до 25 | 40 (але не більше 25 мкВт) |
|  | більше 25 | 60 (але не більше 25 мкВт) |
| від 960 та вище | до 10 | 40 (але не більше 100 мкВт) |
|  | більше 10 | 50 (але не більше 100 мкВт) |

4.7. Вимоги техніки безпеки

4.7.1. Користувачі (оператори) АРС зобов’язані неухильно дотримуватись правил техніки електробезпеки та протипожежної безпеки, державних санітарних норм і попереджувати випадки порушення цих правил та норм іншими особами.

4.7.2. Користувачі індивідуальних, керівники колективних АРС та їх заступники несуть відповідальність за дотримання правил техніки електробезпеки та протипожежної профілактики в приміщенні АРС та в місцях розташування їх антенних споруд.

4.7.3. Радіоапаратура АРС повинна бути в корпусах, які виключають можливість випадкового дотику до частин, які перебувають під напругою.

4.7.4. Корпуси радіоапаратури, що живляться від мережі змінного струму, повинні бути надійно заземлені.

4.7.5. Заземлення апаратури повинно здійснюватись шляхом підключення до зовнішнього заземлення або до контуру заземлення  будівлі у відповідності до ПУЕУ.

Використання для заземлення труб  і  радіаторів опалення,  холодної води  та  газової  мережі категорично забороняється (можливе використання пластмасових труб на окремих дільницях водопостачання).

4.7.6. Всі з’єднання в колі заземлення апаратури АРС повинні бут виконані методами зварювання, опресування або гвинтового скручення з наступним пропаюванням.

4.7.7. Всі кола живлення радіоапаратури АРС повинні бути захищені плавкими запобіжниками.

4.7.8. Рекомендується передбачити можливість підключення центральних жил фідерів антенних пристроїв до заземлення.

4.7.9. Всі операції по настройці, регулюванню, заміні комплектуючих компонентів радіоапаратури, як правило, повинні проводитись при повному вимкненні напруги живлення від джерела змінного струму.

4.7.10. При роботах з радіоапаратурою без зняття напруги живлення необхідно користуватись інструментом з ізольованими ручками та іншими захисними засобами.

4.7.11. При роботі з антенними пристроями необхідно дотримуватись вимог безпеки щодо  робіт, які проводяться на висоті з обов’язковим вимкненням з електричної мережі обладнання зв’язку або заземленням фідерів. Роботи рекомендується проводити у взутті, що забезпечує  достатнє зчеплення з дахом будівлі та використовувати монтажні пояси для страховки.

4.7.12. Забороняється підійматись на щогли і проводити роботи з антенними пристроями під час грози або при її наближенні, при сильному вітрі, ожеледиці, сильному дощі та снігопаді.

4.7.13. Металеві щогли, ізольовані по електричній схемі від землі, необхідно обладнати блискавкозахисним пристроєм для заземлення.

4.7.14. При виникненні пожежі в приміщенні АРС її користувач (оператор) зобов’язаний:

- негайно вжити заходів щодо відключення обладнання від електричної мережі;

- викликати пожежну охорону;

- вжити заходів до евакуації присутніх у приміщенні;

- розпочати гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

# 4.7.15. Приміщення, де змонтовані АРС, повинні бути обладнані первинними засобами пожежогасіння (вуглекислотні або порошкові вогнегасники).

Використання пінних вогнегасників на АРС категорично забороняється.

# 5. РОЗТАШУВАННЯ  АМАТОРСЬКИХ  РАДІОСТАНЦІЙ

5.1. Кожна АРС повинна бути зареєстрована регіональною філією Українського державного центру радіочастот  і розташована за місцем постійного проживання чи перебування її користувача.

5.2. Користувач індивідуальної АРС несе відповідальність за те, щоб під час його відсутності ніхто із сторонніх осіб не зміг привести АРС в дію. Забороняється встановлення індивідуальної АРС в загальній кімнаті гуртожитку та приміщеннях загального користування (коридори, вітальні тощо).

5.3. Колективні (клубні) АРС повинні встановлюватись в окремих приміщеннях, в яких забезпечується збереження апаратури і виключена можливість доступу до неї сторонніх осіб. Забороняється розташування колективних (клубних) АРС в прохідних кімнатах та коридорах. По закінченні роботи колективної (клубної) АРС приміщення повинно бути надійно зачинене. Відчинити приміщення, де розташована АРС, при відсутності її керівника або його заступників може представник засновника колективної АРС (клубу, гуртка тощо) або представник адміністрації установи, в якій розташована АРС, з обов’язковим складанням акта про вчинення цих дій.

5.4. АРС можуть встановлюватись на механічних транспортних засобах за окремим дозволом регіональної філії Центру  “Укрчастотнагляд” .

# 6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ  ВИМОГИ  ДО  ОПЕРАТОРІВ  АМАТОРСЬКИХ РАДІОСТАНЦІЙ

6.1. Оператор АРС третьої категорії повинен знати:

- елементарні теоретичні і практичні основи електро- та радіотехніки;

- основи розповсюдження коротких та ультракоротких радіохвиль;

- розподіл аматорських діапазонів за класами випромінювання;

- основи будови і практичної роботи передавачів АРС та допоміжних пристроїв (вимірювачів коефіцієнта стоячих хвиль, узгоджувальних антенних пристроїв тощо);

- основи будови та роботи антен; ліній передачі потужності;

- настроювати та користуватись АРС;

- уміти правильно передавати і приймати мовну інформацію радіотелефоном;

- аматорський код, Q- коди ;

- вимоги техніки безпеки при роботі на АРС;

- вимоги даного Регламенту.

6.2. Оператор АРС другої категорії додатково до вимог, наведених у п.6.1, повинен :

- знати фонетичну абетку та вміти вірно вимовляти і приймати вирази цієї абетки ;

- вміти  визначати  несправності  АРС, що  потребують  негайного  припинення  роботи;

- вміти  правильно передавати  телеграфним ключем і приймати на слух кодом  Морзе  змішаний (абетково-цифровий) текст  із  швидкістю не менше 30  знаків  на  хвилину.

6.3. Оператор АРС першої категорії додатково до вимог, наведених у пп.6.1, 6.2 повинен знати:

- основні закони електро- та радіотехніки;

- особливості розповсюдження радіохвиль;

- англійську мову в обсязі, достатньому для приймання сигналів лиха та прохання про допомогу;

- схемотехнічні та теоретичні принципи побудови різних АРС, допоміжних та антенно-фідерних пристроїв;

- вміти правильно передавати телеграфним ключем і приймати на слух кодом Морзе змішаний (абетково-цифровий) текст із швидкістю не менше 60 знаків на хвилину.

6.4. Кваліфікація оператора АРС визначається при складанні претендентом іспиту кваліфікаційно-технічній комісії (КТК). За результатами іспиту заявнику видається довідка про складання кваліфікаційного іспиту.

6.5. КТК здійснюють свою діяльність на основі Положення про кваліфікаційно-технічні комісії по визначенню кваліфікації операторів аматорських радіостанцій в Україні, затвердженого Центром “Укрчастотнагляд” .

6.6. КТК створюються регіональними філіями Центру “Укрчастотнагляд” і працюють на громадських засадах. В кожній області (АР Крим) можуть працювати декілька кваліфікаційно-технічних комісій.

6.7. В склад КТК можуть залучатись спеціалісти в галузі радіо і радіоаматори, що мають дозвіл (ліцензію) на експлуатацію АРС першої категорії.

6.8. Перелік питань для складання кваліфікаційних іспитів затверджується Центром “Укрчастотнагляд”.

# 7. ПОРЯДОК  ОДЕРЖАННЯ  ДОЗВОЛУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ  (ПРИДБАННЯ)  АРС ТА ДОЗВОЛУ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ  АМАТОРСЬКОЇ  ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ  РАДІОСТАНЦІЇ

7.1. Право на одержання дозволу на виготовлення (придбання) АРС та дозволу на  експлуатацію аматорської  радіостанції мають:

- громадяни України, не обмежені у громадянських правах згідно з чинним законодавством України;

- громадяни інших держав, що мають відповідний документ на право проживання в Україні;

- громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в’їзною візою і мають ліцензію HAREC,

CEPT-licence або національний документ на право експлуатації АРС.

Право на одержання дозволу на встановлення та експлуатацію  аматорських ретрансляторів, радіомаяків та спортивних радіостанцій мають об’єднання радіоаматорів (клуби, гуртки тощо) за письмовим поданням підрозділів Ліги радіоаматорів України.

7.2. Для одержання дозволу на виготовлення (придбання) АРС заявник - фізична особа сплачує заявний збір за діючими тарифами та подає до регіональної філії Центром “Укрчастотнагляд” :

- заяву-анкету (додаток 1) – один примірник;

- одну фотокартку розміром 3х4 см.;

- довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 2);

- квитанцію про сплату заявного збору.

Громадяни, які не досягли повноліття, додатково подають заяву повнолітньої особи (як правило, батьків, опікунів),  яка дає згоду на видачу заявнику дозволу та бере на себе  відповідальність за виконання заявником вимог даного Регламенту.

Для військовослужбовців Збройних Сил України необхідно додатково мати письмовий дозвіл посадових осіб об’єднання (з’єднання, військових частин).

Громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в’їзною візою, додатково подають копію паспорта.

7.3. Для одержання дозволу на виготовлення (придбання) колективної АРС заявник - юридична особа подає до регіональної філії Центру “Укрчастотнагляд” :

- заяву, у якій бере на себе відповідальність за забезпечення умов роботи АРС;

- документи (визначені в п.7.2 цього Регламенту) на кандидатури керівника АРС та його заступників (не більше двох осіб).

Категорія колективної АРС визначається за найвищою операторською категорією керівника АРС або його заступника.

За бажанням керівника колективної АРС та його заступників їм може не видаватись індивідуальний позивний сигнал.

7.4. Протягом тридцяти днів з дня подання заяви і документів регіональна філія Центру “Укрчастотнагляд” розглядає їх і сповіщає заявника про прийняте рішення.

7.5. Після отримання дозволу на виготовлення (придбання) АРС (додаток 3) заявник повинен в термін не пізніше шести місяців з дня видачі дозволу встановити апаратуру АРС, підготувати її до роботи та пред’явити до контролю виготовлену (придбану ) радіостанцію.

Якщо у вказані терміни виготовлена (придбана) радіостанція не пред’явлена для контролю або термін дозволу не продовжено, заявник втрачає право на виготовлення (придбання) аматорської передавальної станції.

7.6. Для отримання дозволу на експлуатацію АРС заявник повинен подати до регіональної філії Центру “Укрчастотнагляд” :

- акт технічного  огляду радіостанції (додаток 4);

- технічний паспорт на радіостанцію (в разі використання радіоапаратури промислового виробництва);

- квитанцію про сплату реєстраційного та експлуатаційного збору.

7.7. Акт технічного огляду радіостанції складається представником регіональної філії Центру “Укрчастотнагляд” або уповноваженими регіональної філії   – членами кваліфікаційно-технічних комісій.

7.8. На всій території України видаються дозволи на експлуатацію АРС єдиного зразка (додатки 5, 6).

В разі використання переносної або мобільної АРС  на частотах вище 30 МГц особі, що має дозвіл, на підставі її заяви видається витяг з основного дозволу (додаток 7).

7.9. Термін дії дозволу на експлуатацію АРС - 5 років.

Особа, що має дозвіл, зобов’язана до 1-го лютого поточного року сплатити щорічний експлуатаційний збір згідно з діючими  тарифами. Сплата експлуатаційного збору підтверджує чинність дозволу на поточний рік.

Для щорічного підтвердження чинності дозволу колективної АРС юридична особа - засновник АРС зобов‘язана додатково у вказані терміни подати письмову інформацію про місце розташування та склад керівництва АРС.

7.9.1. Якщо у вказані терміни чинність дозволу не підтверджена, то чинність дозволу на експлуатацію АРС призупиняється.

7.9.2. Якщо чинність дозволу не підтверджена без поважних причин на протязі двох років, то дозвіл на експлуатацію АРС анулюється.

7.9.3. У випадку анулювання дозволу її користувач зобов’язаний в п’ятиденний термін здати дозвіл в регіональну філію. Центру “Укрчастотнагляд” .

7.9.4. По закінченні терміну дії дозволу, за умови виконання всіх вимог п.7.9 даного Регламенту, користувачу АРС регіональна філія Центру “Укрчастотнагляд” продовжує дозвіл на експлуатацію АРС терміном дії на наступні п’ять років за заявою користувача АРС.

7.10. В разі потреби по заяві користувача індивідуальної АРС йому додатково видається на зазначений термін дозвіл (licence) на  експлуатацію АРС  тільки для використання за межами України (додаток 8а – для АРС третьої категорії,  додаток 8б – для АРС першої та другої категорії).

7.11. Для підвищення категорії АРС особа, що має дозвіл, подає до регіональної філії Центру ”“Укрчастотнагляд заяву-анкету (додаток 1), довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 2) та сплачує заявний збір згідно з діючими тарифами.

7.12. Отримання дозволу на право встановлення та експлуатації ретрансляторів здійснюється згідно з Положенням про порядок використання УКХ ЧМ ретрансляторів аматорського радіозв'язку,  затвердженим Центром “Укрчастотнагляд” .

7.13. Дозвіл на експлуатацію спортивних АРС видається регіональною філією Центру “Укрчастотнагляд”  на ім’я відповідальної особи, призначеної організаторами змагань. До заяви на отримання дозволу подаються відомості про кількість учасників та район змагань, час їх проведення.

7.14. Громадяни інших держав, які короткочасно (до трьох місяців) перебувають в Україні згідно з в’їзною візою і мають ліцензію HAREC або СЕРТ – licence,  для експлуатації АРС з території України повинні попередньо подати до регіональної філії Центру “Укрчастотнагляд” :

- копію паспорта;

- копію ліцензії HAREC або СЕРТ –  licence;

- відомості про тривалість і адресу свого перебування в Україні.

7.15. Громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в’їзною візою більше трьох місяців і мають ліцензію HAREC, для отримання тимчасового дохволу на експлуатацію АРС з території України, подають до  Центру “Укрчастотнагляд”:

- заяву – анкету (додаток 9);

- копію паспорта;

- копію ліцензії HAREC;

  - Громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в’їзною візою і мають національний документ (licence) на експлуатацію АРС, для отримання тимчасового дозволу на експлуатацію АРС з території України подають до  Центру “Укрчастотнагляд”:

- заяву – анкету (додаток 9);

- копію паспорта;

- копію національного дозволу (licence) на експлуатацію АРС;

- квитанцію про сплату реєстраційного та експлуатаційного зборів.

7.17. Протягом тридцяти днів з дня подання заяви і документів Центр “Укрчастотнагляд” розглядає їх і сповіщає заявника про прийняте рішення. Якщо документи надійшли не в повному обсязі, Центр “Укрчастотнагляд” сповіщає заявника і встановлює новий термін.

7.18. При отриманні тимчасового дозволу сплачуються реєстраційний та експлуатаційний збори згідно з діючими тарифами.

Тимчасовий дозвіл (додаток 10) видається чинністю до одного року. Категорія АРС для тимчасового дозволу встановлюється відповідно до категорії національного документу (licence) на експлуатацію АРС.

# 8. ПРАВИЛА  ПРОВЕДЕННЯ  АМАТОРСЬКОГО  РАДІОЗВ’ЯЗКУ

## 8.1.  Документація  АРС

8.1.1. На кожній АРС повинні знаходитись наступні документи :

- дозвіл на експлуатацію АРС ;

- Регламент аматорського радіозв’язку України ;

- апаратний журнал.

8.1.2. Апаратний журнал АРС ведеться у довільній формі і обов’язково повинен містити наступну інформацію:

- позивний сигнал кореспондента;

- дату, час, діапазон, клас випромінювання проведеного радіозв’язку;

- оцінку сигналу RST або RS (передану і прийняту).

Апаратний журнал для  ретрансляторів та радіомаяків повинен містити   інформацію про час їх вмикання та вимкнення.

При веденні апаратного журналу рекомендується використовувати Всесвітній час ( UTC ) і записувати позивні сигнали літерами латинської абетки.

Допускається ведення апаратного журналу на магнітних носіях або в електронному вигляді.

При використанні портативних переносних або рухомих АРС ведення апаратного журналу та наявність цього Регламенту не є обов’язковими.

## 8.2.  Правила аматорського радіозв’язку

8.2.1. Радіостанції аматорської та аматорської супутникової служб України повинні вести передачі тільки у смугах частот, класами випромінювання та з рівнем вихідної потужності згідно з одержаним дозволом.

8.2.2. Радіозв’язок із службовими та іншими неаматорськими радіостанціями допускається тільки у випадку передачі ними сигналів лиха (SOS, MAYDAY) на частотах аматорських діапазонів. Про такий зв’язок користувач АРС зобов’язаний невідкладно повідомити регіональну філію Центру «Укрчастотнагляд».

8.2.3. Радіозв’язок між АРС повинен проводитись відкритим текстом на радіоаматорську тематику і повинен обмежуватись повідомленнями, що не підпадають під дію Закону України "Про державну таємницю". Мова, яка використовується радіоаматорами при радіозв'язку відкритим текстом, обирається ними без будь-яких обмежень.

8.2.4. Користувач (оператор) зобов’язаний передавати позивний сигнал своєї АРС на початку і в кінці кожного сеансу радіозв’язку, але не рідше ніж один раз на 10 хвилин.

8.2.5. Користувачі (оператори) АРС, які використовують частоти як станції вторинної служби, не повинні створювати радіозавад роботі станцій первинної служби і забов’язані на вимогу останніх негайно змінити робочу частоту або вжити інших заходів щодо усунення радіозавад.

8.2.6. При радіозв’язках телеграфом (ТЛГ) АРС  повинні використовувати тільки міжнародний код Морзе (додаток 11).

8.2.7. При радіозв’язках телефоном (ОБС, АМ, ЧМ) рекомендується передавати літери позивного сигналу за допомогою слів фонетичної абетки (додаток 12)

8.2.8. При проведенні радіозв’язків обмін інформацією може вестись із застосуванням виразів Q-коду та радіоаматорського коду (додатки 13, 14 ).

8.2.9. Радіозв’язок між АРС України та інших  країн забороняється,  якщо  Адміністрацією зв’язку України  обмежено  проведення таких радіозв’язків.8.2.10. Документом про підтвердження проведеного аматорського радіозв’язку є картка-квитанція (QSL). Форма QSL може бути довільної форми, у якій обов'язково вказуються: дата проведення зв'язку, позивний сигнал кореспондента, частота, вид випромінювання та якість зв'язку

## 8.3.  Обмеження при здійсненні аматорського радіозв’язку

Користувачам (операторам) АРС забороняється:

- . Використовувати АРС для передачі міжнародних повідомлень та повідомлень від імені третіх осіб, якщо немає спеціальних домовленостей між адміністраціями зацікавлених країн.

- . Застосовувати нерадіоаматорські коди і шифри.

- . Робота неприсвоєним позивним сигналом або без передачі позивного сигналу.

- . Робота в недозволеному АРС діапазоні, або недозволеними АРС класами випромінювання.

- . Обговорювати питання міжнаціональних та міжрелігійних відносин, політичної діяльності, суто комерційні справи, закликати до зміни державного устрою, військових дій, проявляти відвертий цинізм та нетактовність по відношенню до кореспондента або третьої особи, створювати навмисні радіозавади.

- .  Вживання нецензурних слів і виразів.

- .  Робота АРС класом випромінювання, не передбаченим в даній смузі частот.

- .  Використання передавача з незадовільною якістю сигналу і тоном гірше Т-6.

- .  Проводити перестройку передавача по діапазону в режимі випромінювання.

- . Робота АРС в час роботи телебачення при наявності радіозавад від її передавача роботі справних телевізійних приймачів промислового виготовлення, що підключені до настроєних та узгоджених зовнішніх телевізійних антен промислового виготовлення.

- .  Експлуатація АРС, які не відповідають вимогам техніки безпеки.

- . Експлуатація АРС з перевищенням дозволеного максимального рівня вихідної потужності передавача.

- .  Допуск до управління АРС осіб, що не мають права бути операторами АРС.

# 9. ПОЗИВНІ СИГНАЛИ АРС В УКРАЇНІ

9.1. Радіостанціям аматорської та аматорської супутникової служб в Україні призначаються позивні сигнали згідно з вимогами Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку.

9.2. Позивні сигнали призначаються  регіональними філіями Центру “Укрчастотнагляд”  і зазначаються у дозволі на експлуатацію АРС з використанням літер латинської абетки.

9.3. Структура  позивних   сигналів,  порядок їх видачі регламентується Положенням про структуру та порядком призначення позивних сигналів аматорським радіостанціям в Україні, яке затверджується Центром “Укрчастотнагляд”.

9.4. При тимчасовому перенесенні АРС у межах території України до постійного позивного сигналу через дріб додається літера "А" - у стаціонарних умовах, літера "Р" - у польових.

9.5. При роботі АРС у межах території України з рухомих наземних об’єктів до постійного позивного сигналу через дріб додається літера "М".

9.6. При роботі АРС з плаваючих об’єктів , які є властністю України, до постійного  позивного сигналу через дріб додаються літери "ММ".

9.7. При роботі АРС з літаючих об’єктів, що є власністю України, до постійного позивного сигналу через дріб додаються літери "АМ".

9.8. При наявності ліцензії HAREC, CEPT-licence або тимчасового дозволу (licence) на експлуатацію АРС з території України, іноземні громадяни при управлінні АРС із території України додають перед особистим позивним сигналом через дріб літери “UT” .

9.9. При використанні вищезгаданих додатків до позивних сигналів користувач (оператор) АРС зобов’язаний при радіозв’язку передавати своє місцезнаходження.

9.10. АРС України можуть видаватися спеціальні та укорочені позивні сигнали. Структура та порядок їх видачі регламентується Положенням про структуру та порядком призначення спеціальних та укорочених позивних сигналів аматорським радіостанціям в Україні, яке затверджується Центром “Укрчастотнагляд”.

# 10. ОФОРМЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО і ПОСТІЙНОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ АРС У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ТИМЧАСОВОГО І ПОВНОГО ПРИПИНЕННЯ РОБОТИ АРС

10.1. При тимчасовому перенесенні АРС у межах території України на термін до одного року її користувач повинен попередньо повідомити регіональну філію Центру “Укрчастотнагляд” , на територію якого здійснюється  перенесення АРС.

10.2. При тимчасовому перенесенні АРС в межах території України на термін до одного місяця її користувач без попереднього повідомлення регіональної філії Центру “Укрчастотнагляд” має право на експлуатацію АРС тільки на частотах вище 30 МГц.

10.3. При зміні постійного місцезнаходження в межах області (АР Крим) користувач (керівник) АРС в десяти денний термін повинен подати в регіональну філію Центру “Укрчастотнагляд”  заяву про зміну дозволу за новим місцезнаходженням.

10.4. При зміні постійного місцезнаходження за межі області (АР Крим) користувач АРС зобов’язаний здати дозвіл в регіональну філію Центру “Укрчастотнагляд” , що його видав, і отримати завірену довідку про його здачу. На основі даної довідки за користувачем АРС зберігається право за новим місцем проживання отримати дозвіл на експлуатацію АРС  тієї ж категорії, яку він мав,  без здачі кваліфікаційного іспиту.

10.5. Оформлення тимчасового та повного припинення роботи АРС здійснюється регіональню філією Центру “Укрчастотнагляд”  за заявою її користувача.

10.6. При повному припиненні роботи АРС її користувач зобов’язаний в п'ятнадцяти денний термін:

- здати дозвіл на експлуатацію АРС в регіональну філію Центру “Укрчастотнагляд” ;

- вивести передавальну (приймально-передавальну) аматорську радіостанцію з експлуатації.

В даному випадку за користувачем АРС, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, на протязі шести місяців зберігається право:

- розібрати передавальну (приймально-передавальну) аматорську радіостанцію на деталі;

- або передати чи реалізувати передавальну (приймально-передавальну) аматорську радіостанцію іншій фізичній або юридичній особі, яка має чинній дозвіл на експлуатацію аматорської радіостанції або дозвіл на виготовлення (придбання) аматорської радіостанції.

# 11. ПОРЯДОК ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ) АМАТОРСЬКИХ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ (ПРИЙМАЛЬНО–ПЕРЕДАВАЛЬНИХ)  РАДІОСТАНЦІЙ В УКРАЇНУ

11.1. Порядок ввезення (вивезення) аматорських передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій в Україну визначається чинним законодавством України.

11.2. Ввезення (вивезення) аматорських передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій в Україну громадянам України дозволяється при наявності дозволу на експлуатацію АРС або дозволу на виготовлення (придбання) АРС, а іноземним громадянам - при наявності ліцензії HAREC, СЕРТ – licence або тимчасового дозволу (licence) на експлуатацію АРС з території України.

11.3. Дія п.11.2 не поширюється на ввезення передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій з комерційними цілями, що регулюється іншими актами законодавства України.

11.4   При тимчасовому ввезенні (вивезенні) аматорських радіостанцій користувач АРС повинен вносити зазначені в дозволі (licence) АРС в митну декларацію з забов’язанням зворотного їх вивезення (ввезення).

# 12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВАРІЙНОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ

12.1. АРС України можуть бути залучені для організації аварійного радіозв’язку (як в межах України так і міжнародного зв’язку) у надзвичайних ситуаціях з правом передачі інформації від (для ) третіх осіб у відповідності з чинним законодавством України, Регламентом радіозв’язку (Резолюція №640 ) та міжнародними домовленостями і угодами.

12.2. У рамках аматорської служби функціонує Радіоаматорська аварійна служба (РАС). Діяльність РАС регламентується окремими документами, погодженими з УДЦР.

12.3. У повсякденній роботі АРС, що беруть участь в роботі РАС, зобов’язані дотримуватись вимог даного Регламенту.В залежності від умов проходження радіохвиль та часу доби станціям РАС рекомендується використовувати наступні частоти: 14 292 кГц, 7090 кГц, 3 649 кГц.

12.4. Під час надзвичайних ситуацій всі АРС зобов’язані сприяти роботі радіостанцій РАС.

# 13.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  КОРИСТУВАЧІВ (ОПЕРАТОРІВ)  АРС  ЗА  ПОРУШЕННЯ  ВИМОГ  ДАНОГО  РЕГЛАМЕНТУ

13.1. За виготовлення (придбання), експлуатацію АРС без відповідного дозволу  Центру “Укрчастотнагляд” або регіональної філії Центру “Укрчастотнагляд”, а також за передачу або реалізацію аматорських передавальних радіостанцій особам, які не мають відповідного дозволу, користувачі (керівники) цих АРС, в залежності від характеру допущених ними порушень, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

13.2. За порушення вимог даного Регламенту в тих випадках, коли ці порушення не тягнуть за собою відповідальності згідно з чинним законодавством України, на користувачів (керівників) АРС можуть накладатись наступні стягнення:

- попередження;

- закриття АРС на термін до трьох місяців;

- закриття АРС на термін до одного року;

- закриття АРС та анулювання дозволу.

13.3. Стягнення накладаються регіональними філіями Центру “Укрчастотнагляд” самостійно на підставі факту порушення, зафіксованого службою радіомоніторингу Центру “Укрчастотнагляді”, або за зверненням радіоаматорської організації чи юридичних або фізичних осіб (при документальному підтвердженні).

13.4. При необхідності накласти стягнення регіональна філія Центру “Укрчастотнагляд” повідомляє користувача (керівника) АРС про своє рішення. Користувач (керівник) АРС зобов’язаний виконати рішення регіональної філії Центру “Укрчастотнагляд”  негайно після отримання повідомлення.

Користувач (керівник) АРС може оскаржити рішення відповідно до чинного законодавства України.

13.5. Попередження накладається за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.8, 8.3.10, 8.3.11 цього Регламенту.

13.6. Забороняється робота станції на строк до трьох місяців за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.7,  8.3.12, 10.1, 10.2, 10.3 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.8, 8.3.10, 8.3.11 цього Регламенту.

13.7. Забороняється робота АРС на строк до одного року за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.9, 8.3.13 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.7,  8.3.12, 10.1, 10.2, 10.3 цього Регламенту.

13.8. АРС закривається, ліцензія на її експлуатацію анулюється за порушення вимог одного з пунктів: 7.11.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.5 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.9, 8.3.13 цього Регламенту.

13.9. Штраф згідно з чинним законодавством України накладається за порушення вимог одного з пунктів: 13.6, 13.7 цього Регламенту.

# 14.  КОНТРОЛЬ  ЗА  РОБОТОЮ  АМАТОРСЬКИХ  РАДІОСТАНЦІЙ

14.1. Згідно із Законом України “Про радіочастотний ресурс України” організація і проведення радіочастотного моніторингу здійснюється Центром «Укрчастотнагляд» та його регіональними філіями.

14.2.При домовленості між Центром “Укрчастотнагляд” і громадськими об’єднаннями радіоаматорів та розробці і затвердженні відповідного положення про контроль аматорського зв’язку, радіочастотний моніторинг в смугах частот, які розподілені для аматорського радіозв’язку, може здійснюватись громадськими об’єднаннями радіоаматорів та окремими радіоаматорами,  яким офіційно буде надано повноваження громадського контролера.

14.3. Користувачі (керівники) АРС повинні забезпечувати представникам Центру «Укрчастотнагляд» та його регіональних філій вільний доступ до документації, апаратури та споруд АРС для здійснення функції контролю.

14.4. Результати контролю фіксуються письмово (актом) з обов’язковим засвідченням (підписом) користувача (керівника) АРС про ознайомлення з результатами контролю.

### Додаток 1

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

| Місце для фотокартки |  | Позивний сигнал ____________________________ (літерами латинської абетки) Дозвіл №____ видано "____"__________ 200 р. |
| --- | --- | --- |

У регіональну філію Центру «Укрчастотнагляд» _____________________________________

гр.

ЗАЯВА - АНКЕТА

Прошу видати дозвіл на право експлуатації аматорської радіостанції індивідуального (колективного) користування___________________ категорії.

( прописом)

Про себе повідомляю наступне:

1. Прізвище: _______________________________________________________________________________

2. Ім’я: ____________________________________________________________________________________

3. По батькові: _____________________________________________________________________________

4. Дата народження (рік, число, місяць): ______________________________________________________

5. Місце народження: _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

6. Паспорт: серія _______________№_______________,  виданий __________________________________

_________________________________________________________________________________________

7. Номер телефону: домашній:______________________, службовий:______________________________

8. Адреса розташування аматорської радіостанції:

стаціонарної:______________________________________________________________________________

(повна поштова адреса)

мобільної:___________________________________________________________________________________

Зобов’язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту аматорського радіозв’язку України  та своєчасно сплачувати щорічний експлуатаційний збір.

До заяви - анкети додаю:

1. Довідку про складання кваліфікаційного іспиту:

№_______________, дата видачі: "_____" _______________ 20  р.

Дата заповнення: "____" _________200    р.                                      Підпис заявника:_____________________

Рішення  регіональної філії Центру «Укрчастотнагляд»

__________________________________________________________________________________________

(зміст рішення)

М. П.         Начальник регіональної філії Центру «Укрчастотнагляд»

_________________________                                                 __________________________________

( підпис )								( прізвище )

### Додаток 2

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

Д О В I Д К А  № ______

про складання квалiфiкацiйного iспиту

| Громадянин |  |  |
| --- | --- | --- |
| "___" ____________ 20_ р. склав квалiфiкацiйний iспит за програмою оператора |
| аматорської радiостанцiї |  | категорiї по роздiлах: |

| Електро-, радiотехнiка | зараховано |
| --- | --- |
| Вимоги технiки безпеки | зараховано |
| Регламент аматорського радiозв'язку України | зараховано |

| Приймання текстiв кодом Морзе на слух (зн./хв.) |  |
| --- | --- |
| Передача текстiв кодом Морзе вiд руки (зн./хв.) |  |

| Громадянин |  |  |
| --- | --- | --- |
| за своїми знаннями та досвiдом роботи може здiйснювати експлуатацiю |
| аматорської радiостанцiї |  | категорiї. |
|  | (прописом) |  |

Довiдка дiйсна на протязi одного року з дня складання iспиту.

Члени квалiфiкацiйно-технiчної комiсiї:

1.   __________________       ________________

(пiдпис)               	(прізвище)

2.   __________________       ________________

3.   __________________       ________________

### Додаток 3

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

Д О З В I Л

на право виготовлення (придбання) аматорської радiостанцiї

Рiшенням регіональної філії  Центру «Укрчастотнагляд»______________________ вiд  "___" __________ 20__  р.

Гр. ____________________________________________________________________________________

( прізвище, iм'я, по батьковi )

дозволяється виготовлення (придбання) та монтаж передавальної (приймально-передавальної) аматорської радiостанцiї ______________ категорiї iндивiдуального (колективного) користування.

Особі, якій наданий даний дозвіл, дозволяється ввезення в Україну передавальної (приймально-передавальної) аматорської радiостанцiї, придбаної за кордоном, згідно з чинним законодавством України.

Експлуатацiя радiостанцiї без дозволу на право експлуатацiї аматорської   радiостанцiї —

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Термiн дiї даного дозволу – шiсть мiсяцiв.

НАЧАЛЬНИК  _____________________ філії  Центру “Укрчастотнагляд”

_______________________           _______________________

(пiдпис)  	 (прізвище)

М.П.

### Додаток 4

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

АКТ ТЕХНIЧНОГО ОГЛЯДУ

| № _________ | вiд "___" ____________200__ р. |
| --- | --- |

Представником регіональної філії Центру «Укрчастотнагляд» _________________ гр._____________

(посвiдчення  № ____)

був проведений технiчний огляд аматорської радiостанцiї  ____________________ категорiї iндивiдуального

(колективного) користування,що  вiдкривається вперше (дiючої, тимчасово закритої).

1. Користувач (керівник) АРС:

(прізвище, iм'я, по батьковi)

2. Позивний сигнал: ________________________

3. Адреса розташування АРС:

4. Вимоги щодо розташування АРС та вимоги безпеки:

- АРС розташована на ___ поверсi в примiщеннi площею _____ кв.м.

- наявнiсть у примiщеннi факторiв пiдвищеної електронебезпеки:

- правила технiки безпеки та пожежної профiлактики в примiщеннi:

5. Наявнiсть на АРС обов'язкової документацiї:

6. Комплект апаратури АРС:

- в наявностi є ____ передавач (iв) / прийомо-передавач (iв)

- робочi дiапазони:

- конструкцiя:

- тип або марка:

- кiлькiсть вихiдних каскадiв (пiдсилювачiв потужностi):

- тип вихiдного приладу:

- напруга живлення (аноду), В:

7. Результати вимiрювання вихiдної потужностi ( Р вих ):

| Дiапазон, МГц | Рвих, Вт | Дiапазон, МГц | Рвих, Вт | Дiапазон, МГц | Рвих, Вт | Дiапазон, МГц | Рвих, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,8 |  | 10 |  | 21 |  |  |  |
| 3,5 |  | 14 |  | 24 |  |  |  |
| 7 |  | 18 |  | 28 |  |  |  |

8. Висновки про вiдповiднiсть параметрiв передавальної (приймально-передавальної) апаратури вимогам для даної категорiї АРС:

9. Зауваження:

10. Термiн усунення виявлених недолiкiв i повторного технiчного огляду АРС: не пiзнiше ____________

11. Висновки про усунення ранiше виявлених недолiкiв:

ПIДПИСИ: Представник регіональної філії   Центру «Укрчастотнагляд» _______________/_______________/

Користувач (керівник) АРС: ______________________/_______________/

### Додаток 5

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

Додаток 6

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

(зворотня сторона бланка дозволу)

Дозволені смуги частот, максимальні рівні виходної потужності та класи випромінювання передавачів АРС

| Смуги частот, МГц | Потужність, Вт | Клас випромінювання |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Категорія |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| во | 1.810 - 1.840 | 10 | 5 |  | CW |  |  |
| во | 1.840 - 1.850 | 10 | 5 |  | SSB, CW |  |  |
| во | 1.838 - 1.843 | 10 | 5 | 5 | DIGI |  |  |
| во | 1.850 - 1.900 | 10 | 5 | 5 | SSB, CW |  |  |
| во | 1.900 - 2.000 | 10 | 5 | 5 | AM, SSB, CW |  |
|  | 3.500 - 3.600 | 200 | 100 | 40 | CW |  |  |
|  | 3.600 - 3.650 | 200 | 100 | 40 | SSB, CW |  |  |
|  | 3.580 - 3.620 | 200 | 100 | 40 | DIGI |  |  |
| во | 3.650 - 3.700 | 200 | 100 |  | SSB, CW |  |  |
| во | 3.700 - 3.800 | 200 |  |  | SSB, CW |  |  |
| во | 3.730 - 3.740 | 200 | 100 |  | SSTV |  |  |
| sat | 7.000 - 7.100 | 200 | 100 | 40 | CW |  |  |
| sat | 7.035 - 7.043 | 200 | 100 |  | SSTV, DIGI |  |
| sat | 7.040 - 7.100 | 200 | 100 |  | SSB |  |  |
| во | 7.100 - 7.200 | 200 |  |  | SSB, CW |  |  |
| во | 10.100 - 10.150 | 200 | 100 |  | CW |  |  |
| во | 10.140 - 10.150 | 200 | 100 |  | DIGI |  |  |
| sat | 14.000 - 14.250 | 200 | 100 |  | CW |  |  |
| sat | 14.070 - 14.112 | 200 | 100 |  | DIGI |  |  |
| sat | 14.099 - 14.101 |  |  |  | IBP |  |  |
| sat | 14.100 - 14.150 | 200 | 100 |  | SSB |  |  |
| sat | 14.150 - 14.250 | 200 |  |  | SSB |  |  |
| sat | 14.225 - 14.235 | 200 |  |  | SSTV |  |  |
|  | 14.250 - 14.350 | 200 |  |  | SSB, CW |  |  |
| во sat | 18.068 - 18.168 | 200 | 100 |  | CW |  |  |
| во sat | 18.095 - 18.120 | 200 | 100 |  | DIGI |  |  |
| во sat | 18.109 - 18.111 |  |  |  | IBP |  |  |
| во sat | 18.110 - 18.168 | 200 | 100 |  | SSB |  |  |
| sat | 21.000 - 21.450 | 200 | 100 | 40 | CW |  |  |
| sat | 21.070 - 21.120 | 200 | 100 | 40 | DIGI |  |  |
| sat | 21.150 - 21.250 | 200 | 100 | 40 | SSB |  |  |
| sat | 21.149 - 21.151 |  |  |  | IBP |  |  |
| sat | 21.250 - 21.450 | 200 |  |  | SSB |  |  |
| sat | 21.335 - 21.345 | 200 |  |  | SSTV |  |  |
| во sat | 24.890 - 24.990 | 200 | 100 |  | CW |  |  |
| во sat | 24.915 - 24.940 | 200 | 100 |  | DIGI |  |  |
| во sat | 24.929 - 24.931 |  |  |  | IBP |  |  |
| во sat | 24.930 - 24.990 | 200 | 100 |  | SSB |  |  |
|  | 28.000 - 28.200 | 200 | 100 | 40 | CW |  |  |
|  | 28.070 - 28.150 | 200 | 100 | 40 | DIGI |  |  |
|  | 28.200 - 28.800 | 200 | 100 | 40 | SSB, CW |  |  |
|  | 28.199 - 28.201 |  |  |  | IBP |  |  |
|  | 28.300 - 28.320 | 200 | 100 | 40 | DIGI |  |  |
|  | 28.675 - 28.685 | 200 |  |  | SSTV |  |  |
|  | 28.800 - 29.300 | 200 | 100 | 40 | SSB, AM, CW |  |
|  | 29.200 - 29.300 | 200 | 100 | 40 | DIGI |  |  |
| sat | 29.300 - 29.510 | 200 | 100 |  | SAT |  |  |
|  | 29.510 - 29.520 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.520 - 29.700 | 200 | 100 | 40 | FM, SSB, CW |  |

Примітка:   Частоти, що перевищують 146 Мгц, використовуються згідно з табл.    1 Регламенту

амато    рського радіозв'язку  України.

Додаток 7

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

### Додаток 9

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

НАЧАЛЬНИКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ «УКРЧАСТОТНАГЛЯД»

ЗАЯВА-АНКЕТА НА ОФОРМЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ДОЗВОЛУ

APPLICATION FOR A TEMPORARY AMATEUR RADIO LICENCE

1. Прізвище:	
Surname

2. Iм'я, по батьковi: 	
Given names

3. Дата i мiсце народження: 	
Date and place of birth

4. Громадянство: 	
Citizenship

5. Адреса постiйного мiсця проживання: 	
Permanent home address

6. Номер паспорта:	
Passport number

7. Позивний сигнал: 	
Call sign

8. Категорiя АРС:	
Class of licence

9. Необхiдний перiод чинностi тимчасового дозволу:	
Required period for a temporary licence

10. Мiсце розташування АРС: 	
Location of ARS installation

11. Дані про колишні дозволи в Українi: 	
The details of former licences in Ukraine

12. Апаратура, що ввозиться: 	
Equipment to be brought

Я зобов'язуюсь повнiстю дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо Служби аматорського радiозв'язку.

I pledge oneself that I'll completely observe all governmental regulations established for Amateur Radio in Ukraine.

Пiдпис заявника: ______________________  	Дата: ______________

Applicant's signature					Date

### Додаток 10

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

### Додаток 11

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

КОД  МОРЗЕ

| Букви |  | Цифри, |  |
| --- | --- | --- | --- |
| латинської абетки | української абетки | Код Морзе | знаки роздiлу | Код Морзе |
| A | A | ( — | 1 | ( — — — — |
| B | Б | — ( ( ( | 2 | ( ( — — — |
| C | Ц | — ( — ( | 3 | ( ( ( — — |
| D | Д | — ( ( | 4 | ( ( ( ( — |
| E | E | ( | 5 | ( ( ( ( ( |
| F | Ф | ( ( — ( | 6 | — ( ( ( ( |
| G | Г,Ґ | — — ( | 7 | — — ( ( ( |
| H | X | ( ( ( ( | 8 | — — — ( ( |
| I | I,Ї | ( ( | 9 | — — — — ( |
| J | Й | ( — — — | 0 | — — — — — |
| K | K | — ( — |  |  |
| L | Л | ( — ( ( |  |  |
| M | M | — — | ( в цифрових текстах ) |
| N | H | — ( | 9 | — ( |
| O | O | — — — | 0 | — |
| P | П | ( — — ( |  |  |
| Q | Щ | — — ( — | (.) | ( ( ( ( ( ( |
| R | P | ( — ( | (,) | ( — ( — ( — |
| S | C | ( ( ( | (/) | — ( ( — ( |
| T | T | — | (?) | ( ( — — ( ( |
| U | У | ( ( — | (!) | — — ( ( — — |
| V | Ж | ( ( ( — | (:) | — — — ( ( ( |
| W | B | ( — — | (;) | — ( — ( — ( |
| X | Ь | — ( ( — | [ ( ] [ ) ] | — ( — — ( — |
| Y | И | — ( — — | (') | ( — — — — ( |
| Z | З | — — ( ( | (—) | — ( ( ( (— |
|  | Є | ( ( — ( ( | (‘) | ( — ( ( — |
|  | Ч | — — — ( | знак роздiлу | — ( ( ( — |
|  | Ш | — — — — | (@) | ( — — ( — ( |
|  | Ю | ( ( — — |  |  |
|  | Я | ( — ( — |  |  |

### Додаток 12

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

ФОНЕТИЧНА  АБЕТКА

| Українська | Англійська |
| --- | --- |
| Літера | Слово | Літера | Слово |
| А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я Ь | АНДРІЙ БОГДАН ВАСИЛЬ ГРИГОРІЙ ГУДЗИК ДМИТРО ЕНЕЙ ЄВГЕН ЖУК ЗЕНОВІЙ ІГРЕК ІВАН ЇЖАК ЙОСИП КІЛОВАТ ЛЕВКО МАРІЯ НАТАЛКА ОЛЬГА ПАВЛО,ПЕТРО РОМАН СТЕПАН ТАРАС УКРАЇНА ФЕДІР ХРИСТИНА ЦЕНТР ЧОЛОВІК ШУРА ЩУКА ЮРІЙ ЯКІВ ЗНАК (ІКС) | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ALFA BRAVO CHARLI DELTA ECHO FOXSTROT GOLF HOTEL INDIA JULIETT KILO LIMA MIKE NOVEMBER OSCAR PAPA QUEBEC ROMEO SIERRA TANGO UNIFORM VICTOR WHISKEY X-RAY YANKEE ZULU |

### Додаток 13

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

ВИТЯГ  З  МІЖНАРОДНОГО  Q - КОДУ

| Q-КОД | Значення* | Q-КОД | Значення* |
| --- | --- | --- | --- |
| QRA | Моя станція…називається | QRY | Номер Вашої черги… |
| QRB | Віддаль між нашими станціями | QRZ | Вас викликає… |
| QRG | Ваша точна частота | QSA | Сила Ваших сигналів… |
| QRH | Ваша частота змінюється… | QSB | Сила Ваших сигналів змінюється |
| QRI | Тон Вашої передачі… | QSD | Ваша маніпуляція має дефекти |
| QRJ | Ваші сигнали дуже слабкі | QSK | Я можу Вас слухати в паузах між моїми |
| QRK | Розбірливість Ваших сигналів… |  | сигналами. Можете переривати мене |
| QRL | Я зайнятий | QSL | Прийом підтверджую |
| QRM | Я відчуваю завади від інших | QSN | Я чув Вас (або…) на частоті… |
|  | станцій | QSO | Я можу зв’язатись … безпосередньо |
| QRN | Мені заважають атмосферні | QSP | Я передам… |
|  | завади | QSU | Передавайте або відповідайте на цій |
| QRO | Збільшіть потужність передавача |  | частоті (або на частоті..) |
| QRP | Зменшіть потужність передавача | QSW | Я буду передавати на цій частоті (або |
| QRQ | Передавайте швидше |  | на частоті…) |
| QRS | Передавайте повільніше | QSY | Перейдіть на іншу частоту |
| QRT | Припиніть передачу | QSZ | Передавайте кожне слово або групу |
| QRU | Для Вас нічого нема |  | двічі |
| QRV | Я готовий | QTC | В мене є для Вас повідомлення |
| QRW | Прошу повідомити…, що я його | QTH | Я знаходжусь в…(назва пункту) |
|  | викликаю | QTR | Точний час … годин … хвилин… |
| QRX | Зачекайте | QUA | В мене є відомості від…(позивний |
|  |  |  | сигнал) |

 Скорочення Q - коду приймає  форму  питання, коли безпосередньо за ним іде знак питання.

### Додаток 15

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

Витяг з радіоаматорського коду

| Скорочення або слово | Значення | Скорочення або слово | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| ABT | Приблизно, коло | DSB | Двосмугова модуляція з подавленою |
| AC | Змінний струм |  | частотою-носієм |
| ADR, ADS | Адреса | DUPE | Повторний зв’язок |
| AER, ANT | Антена | DWN | Нижче |
| AFTER | Після | DX | Дальній зв’язок, рідкий кореспондент |
| AGN | Знову | EME | Зв’язок з відбиттям від Місяця |
| ALL | Все | ES | І (та) |
| ALSO | Також | EX | Колишній (про позивний сигнал) |
| AM | Час після опівночі | IN | В |
| AM | Амплітудна модуляція | INFO | Інформація |
| ANS | Відповідь, відповідати | INPUT | Потужність, що підводиться; вхід |
| AR | Кінець передачі | FAIR | Хороша, ясна (про погоду) |
| ARE | Є (множина) | FAX | Фототелеграф |
| ARS | Аматорська радіостанція | FB | Чудово, прекрасно |
| AS | Почекайте | FER, FOR | Для, за |
| AT | До, в, при | FINE | Хороший, прекрасний |
| AT FIRST | Спершу | FM | Частотна модуляція |
| AT TIMES | Часами | FONE | Телефон |
| AT LAST | Нарешті | FREQ | Частота |
| AWARD | Радіоаматорський диплом | FROST | Мороз |
| BALUN | Узгоджуючий трансформатор | GA, GD | Добрий день |
| BAND | Діапазон (смуга частот) | GE | Добрий вечір |
| BCI | Завади радіомовленню | GL | Всього найкращого |
| BCNU | Буду радий зустріти знову | GLD | Радий, задоволений |
| BD, BAD | Поганий, погано | GM | Добрий ранок |
| BEAM | Тип антени | GMT | Час за Грінвічем |
| BEST | Найкращий | GND | Земля (грунт), заземлення |
| BFR, BEFORE | Перед, до того | GÎ | Давайте, починайте |
| BK | Закінчення передачі, робота | GOOD | Хороший |
|  | напівдуплексом | GP | Тип антени |
| BOX, POB | Поштова (абонентська) скринька | GUHOR | Я Вас не чую |
| BUT | Але, крім | HAM | Аматор - короткохвильовик, який має |
| BY | За посередництвом, при допомозі |  | передавач |
| C | Градус Цельсія | HEAR | Слухати |
| CALL | Позивний сигнал, викликати | HF | Висока частота |
| CAN | Можу | HI | Вираз сміху |
| CANT | Не можу | HOPE, HPE | Сподіваюсь |
| CARD | QSL - листівка | HOT | Гарячий |
| CFM | Підтверджую, підтвердження | HQ | Штаб - квартира |
| CHEERIO | Бажаю успіху | HR | Тут |
| CL | Закінчення роботи станції | HVI | Тяжкий, сильні (завади) |
| CLD, CLG | Викликати | HW | Як справи, як мене чуєте? |
| CLEAR | Ясно (про погоду) | HZ | Герц |
|  | Чисто (про завади) | I | Я |
| CLOUDY | Хмарно | ІARU | Міжнародний Союз радіоаматорів |
| C/O | При допомозі | IRC | Купон Міжнародного поштового Союзу |
| COAX | Коаксіальний кабель | IS | Є |
| COLD | Холодно | IT | Це |
| CONDX | Умови проходження радіохвиль | ITU | Міжнародний Союз електрозв’язку |
| CONGRATS | Поздоровлення | K | Передавайте |
| COPY, CPY | Приймати | KC, KHZ | Кілогерц |
| CQ | Всім, всім | KN | Прошу передавати тільки станцію, яку |
| CU | До зустрічі |  | викликали |
| CUANG | Зустрінемось знову | KW | Кіловат |
| CUL | Зустрінемось пізніше | LATER | Пізніше |
| CW | Телеграфна передача | LF | Низька частота |
| DC | Постійний струм | LID | Поганий оператор |
| DE | Від (перед позивним сигналом) | LOCAL | Місцевий |
| DIRECT | Безпосередньо | LOG | Апаратний журнал |
| DR | Дорогий (звернення) |  |  |

Закінчення  додатку 15

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України

| 1 | 2 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB | Нижня бокова смуга | SO | Так,так що |
| LSN | Слухати | SOON,SN | Скоро |
| LTR | Лист | SOLID STATE | Напiвпровiдниковий (вирiб) |
| LUCK | Успіх, щастя | SRI,SORRY | Вибачте |
| MC, MHZ | Мегагерц | SSB | Односмугова модуляцiя з |
| MEET | Зустрічати |  | подавленими частотою-носiєм |
| MGR | Менеджер |  | та другою боковою смугою |
| MIKE | Мікрофон | SSTV | Телебачення з повiльною розгорткою |
| MIN | Хвилина | STN | Станцiя |
| MISD | Не прийняв, пропустив | STRONG | Сильно, сильний |
| MODE | Клас випромінювання | SURE | Впевненiсть, будьте впевненi |
| MSG | Повідомлення | SW | Короткi хвилi |
| NET | Радіоаматорська мережа | SWL | Радiоаматор-спостерiгач, |
| NEW | Новий |  | спостереження |
| NEXT | Наступний | SWR | Коефiцiєнт стоячої хвилi |
| NIL | Нічого, для Вас нічого нема | TEST | Випробування,дослiдна робота, |
| NICE | Приємний, хороший |  | змагання |
| NO | Ні | TFC | Регулярний радiозв'язок, обмiн |
| NOT | Не | TKS,TNX | Дякую |
| NR | Біля, поблизу; номер | TO | До, в, на |
| NW | Тепер | TRCVR | Трансивер |
| OB, OC, OM | Приятель, друг | TU | Дякую |
| OK | Прийняв правильно, зрозумів | TUBE | Лампа |
| OLD | Старий | TVI | Завади телебаченню |
| ON | На | TX | Радiопередавач |
| ONLY | Тільки | TXT | Текст |
| OP, OPR | Оператор | U, YOU | Ви,ти |
| OR | Або | UFB,VFB | Дуже добре, чудово |
| OUR, UR | Наш | UHF | НВЧ |
| OUTPUT | Вихідна потужність, вихід | UNLIS | Нелегальна станцiя |
| PA | Підсилювач потужності | UR | Ваш |
| PEP | Пікова потужність | URS | Вашi |
| PSE | Будь ласка | USB | Верхня бокова смуга |
| PSED | Задоволений, радий | UT | Всесвiтнiй час |
| PTT | Система "натисни-говори" | UTC | Всесвiтнiй координований час |
| PWR | Потужнiсть | VHF | УКХ |
| QRP | Станцiя малої потужностi | VIA | Через |
| QRPP | Станцiя дуже малої потужностi | VOX | Система управлiння вiд голосу |
| QSL | Посилати QSL-листiвку, пiдтвердження |  | оператора станцiї |
| QSLL | Свою QSL-листiвку вишлю пiсля | VY | Дуже |
|  | отримання Вашої | WARM | Тепло |
| QUAD | Тип антени | WAVE | Хвиля |
| R | Прийняв правильно, зрозумiв | WEAK | Слабкий |
| RAIN | Дощ | WID, WITH | З |
| RCD | Прийнято | WIND | Вiтер |
| RCV | Приймаю | WKD,WRKD | Працював, працювали |
| RCVR, RX | Радiоприймач | WKG | Працюю, працюючий |
| RIG | Апаратура станцiї | WL, WELL | Добре |
| RPRT | Повідомлення | WRK | Робота, робити |
| RPT | Повторити | WW | Весь свiт, всесвiтнiй |
| RST | Оцінка сигналу станції | WX | Погода |
| RTTY | Телетайп | XUSE | Вибачення |
| SAE | Конверт із заповненою зворотньою | XTAL | Кварцевий, кристал |
|  | адресою | XYL | Жiнка |
| SAME | Той же, такий же | YAGI | Тип антени |
| SASE | Конверт із маркою і заповненою | YES | Так |
|  | зворотньою адресою | YL | Дiвчина |
| SIG, SIGS | Сигнал | YOU | Ви, ти |
| SK | Повний кінець | Z | Всесвітній час |
| SKED | Розклад роботи,зв'язок по домовленостi | 73 88 | Найкраще побажання Привітання та поцілунок |

З М І С Т

| 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ................................................................................................................................ | 1 |
| --- | --- |
| 2. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ ............................................................................................... | 1 |
| 3. КЛАСИФІКАЦІЯ АМАТОРСЬКИХ СТАНЦІЙ ................................................................................................... | 3 |
| 4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО АМАТОРСЬКИХ РАДІОСТАНЦІЙ ТА ВИМОГИ ТЕХНИКИ БЕЗПЕКИ.................. | 3 |
| 5. РОЗТАШУВАННЯ АМАТОРСЬКИХ РАДІОСТАНЦІЙ .................................................................................... | 8 |
| 6. КВАЛІФІКАЦІЯ ВИМОГИ ДО ОПЕРАТОРІВ АМАТОРСЬКИХ РАДІОСТАНЦІЙ .......................................... | 8 |
| 7. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРАВО ВИГОТОВЛЕННЯ (ПРИДБАННА) АРС ТА ДОЗВОЛУ НА ПРАВО ЕКСПЛУАТАЦІЇ АМАТОРСЬКОЇ ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ РАДІОСТАНЦІЇ ............................................ | 9 |
| 8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ'ЯЗКУ ...................................................................... | 11 |
| 8.1. Документація АРС................................................................................................................................ | 11 |
| 8.2. Правила аматорського радіозв'язку .................................................................................................. | 11 |
| 8.3. Обмеження при здійсненні аматорського радіозв'язку .................................................................... | 11 |
| 9. ПОЗИВНІ СИГНАЛИ АРС В УКРАЇНІ............................................................................................................... | 12 |
| 10. ОФОРМЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО І ПОСТІЙНОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ АРС У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ТИМЧАСОВОГО І ПОВНОГО ПРИПИНЕННЯ РОБОТИ АРС .................................................... | 12 |
| 11. ПОРЯДОК ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ) АМАТОРСЬКИХ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ (ПРИЙМАЛЬНО–ПЕРЕДАВАЛЬНИХ) РАДІОСТАЦІЙ В УКРАЇНУ ................................................................................................. | 13 |
| 12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВАРІЙНОГО РАДІОЗВ'ЯЗКУ ........................................................................................ | 13 |
| 13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ (ОПЕРАТОРІВ) АРС ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ДАНОГО РЕГЛАМЕНТУ ...................................................................................................................................................... | 13 |
| 14. КОНТРОЛЬ ЗА РОБОТОЮ АМАТОРСЬКИХ РАДІОСТАНЦІЙ ................................................................... | 14 |
| Додаток 1. Форма заяви-анкети .................................................................................................................... | 16 |
| Додаток 2. Форма довідки про складання кваліфікаційного іспиту ............................................................ | 17 |
| Додаток 3. Форма дозволу на право виготовлення (придбання) аматорської радіостанції .................. | 18 |
| Додаток 4. Форма акту технічного огляду .................................................................................................. | 19 |
| Додаток 5. Форма дозволу на право експлуатації аматорської радіостанції .......................................... | 20 |
| Додаток 6. Зворотняя сторона дозволу на право експлуатації аматорської радіостанції ................... | 21 |
| Додаток 7. Форма витягу з дозволу на право експлуатації пересувної (мобільної) аматорської радіостанції ................................................................................................................................................. | 22 |
| Додаток 8а. Форма дозволу (СЕРТ -licence) на право експлуатації АРС (для використання за межами України) ........................................................................................................................................................ | 23 |
| Додаток 8б. Форма дозволу (HAREC) на право експлуатації АРС (для використання за межами України). | 24 |
| Додаток 9. Форма заяви-анкети на оформлення тимчасового дозволу (для іноземних громадян) ...... | 25 |
| Додаток 10. Форма тимчасового дозволу на право експлуатації аматорської радіостанції ................ | 26 |
| Додаток 11. Код Морзе .................................................................................................................................... | 27 |
| Додаток 12. Фонетична абетка .................................................................................................................... | 28 |
| Додаток 13. Витяг з міжнародного Q-коду ................................................................................................... | 29 |
| Додаток 14. Витяг з радіоаматорського коду ............................................................................................. | 30-31 |

# Text boxes

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

ДОЗВІЛ №_____

| Призвище,iм'я, по батьковi користувача (керівника) радiостанцiї |  |
| --- | --- |
| Позивний сигнал |  |
| Адреса розташування радiостанцiї |  |
| Назва установи-засновника колективної радiостанцiї |  |

Експлуатацiя аматорської радiостанцiї дозволяється в смугах частот, з рiвнями вихiдної потужностi та класами випромiнювання у вiдповiдностi з таблицею (див. на зворотi).

Особі, якій надано даний дозвіл, дозволяється ввезення в Україну передавальної  (приймально-передавальної) аматорської радiостанцiї, придбанної за кордоном, та тимчасове вивезення передавальних (приймально-передавальних) радiостанцiй, зареєстрованих в даному дозволі згідно з чинним законодавством України.

Дата  видачі: ____________________	Термін чинності до: ______________

| Начальник _________________ філії центру “Укрчастотнагляд” |  |  |
| --- | --- | --- |

М.П.

| підпис |  | прізвище |
| --- | --- | --- |

Зареєстрована аматорська радiоапаратура:

| № | Тип | Заводський номер | Пiдпис / печатка |
| --- | --- | --- | --- |

Примiтка: кожна позицiя повинна бути завiрена пiдписом та печаткою

Державної інспекції електрозв'язку.

На право експлуатації аматорської радiостанцiї ________________ категорiї iндивiдуального (колективного) користування

Користувач аматорської радiостанцiї зобов'язаний  дотримуватись вимог
 Регламенту аматорського  радiозв'язку України.

Будь-якi змiни даних, вказаних у витягу з дозволу,  повиннi бути узгодженi з __________________ філією центру “Укрчастотнагляд”.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ

Центр “УКРЧАСТОТНАГЛЯД”

ВИТЯГ З ДОЗВОЛУ №_____

на право експлуатацiї аматорської радіостанції  ____________________ категорії індивідуального користування (переносної, мобільної)

Позивний сигнал:

Користувач:

Адреса:

Тип радiостанцiї:

Заводський номер:

Робочi частоти:

Мiсце розташування:

Особливi умови: з правом провозу через кордон

Термiн дiї: до

Начальник ___________________ філії УДЦР:

М.П.

_____________      ______________

(пiдпис) 		(прізвище)

Дата видачi: "__" __________ 200__р.

| Призвище,iм'я, по батьковi користувача радiостанцiї |  |
| --- | --- |
| Позивний сигнал |  |
| Адреса розташування радiостанцiї |  |

Експлуатацiя аматорської радiостанцiї дозволяється в смугах частот, з рiвнями вихiдної потужностi та класами випромінювання, затвердженими для даної категорії радіостанції.

Особі, якій надано даний тимчасового дозвіл, дозволяється тимчасове ввезення  в Україну передавальної (приймально-передавальної) апаратури   аматорської радiостанцiї:  ____________________________________________________

Дата  видачі: ___________________	Термін  чинності до: ____________

НАЧАЛЬНИК РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ЦЕНТРУ «УКРЧАСТОТНАГЛЯД» :

М.П.

| підпис |  | прізвище |
| --- | --- | --- |

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

ТИМЧАСОВИЙ ДОЗВІЛ №_____

На право експлуатації аматорської радiостанцiї __________________ категорiї iндивiдуального користування