Затверджено

Рішенням Національної комісії

регулювання зв’язку

(____________ 2011р № ______ )

Зареєстровано

Міністерством юстиції України

(____________ 2011р № ______ )

РЕГЛАМЕНТ АМАТОРСЬКОГО

РАДІОЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

(проект)

# 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Регламент аматорського радіозв’язку України (далі - Регламент), розроблений у відповідності з Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, Законом України “Про радіочастотний ресурс України”, рекомендаціями Міжнародної спілки радіоаматорів,  встановлює порядок та правила функціонування аматорського радіозв’язку в Україні.

1.2. Положення цього Регламенту є обов’язковими для всіх фізичних та юридичних осіб, які мають дозвіл на експлуатацію аматорських радіостанцій, розташованих на території України, на мобільних засобах, повітряних та водних суднах, на штучних супутниках Землі та земних станціях супутникового зв’язку.

1.3. Використання радіочастотного ресурсу України аматорською службою радіозв’язку та аматорською супутниковою службою радіозв’язку визначається Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України,  планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (далі – План використання радіочастотного ресурсу України), визначено смуги радіочастот та особливості застосування радіотехнологій аматорського радіозв’язку та аматорського супутникового радіозв’язку, та цим Регламентом.

1.4. Експлуатація аматорських передавальних радіостанцій в Україні здійснюється на дозвільній основі.

# 2. ТЕРМІНИ ТА ЇХ  ВИЗНАЧЕННЯ

У Регламенті наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

Адміністрація зв‘язку та радіочастот України (далі - АЗРЧ) – центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, на який згідно з законодавством покладаються функції Адміністрації зв’язку України і який забезпечує проведення державної політики у сфері розподілу і використання радіочастотного ресурсу України.  Згідно Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (ст. 11 п. 10), функції АЗРЧ покладено на Центральний орган виконавчої влади у галузі зв’язку (далі – ЦОВЗ).

Аматорська  радіослужба – служба взаємного зв’язку і технічних досліджень, що здійснюються аматорами, тобто особами, що мають певний дозвіл і цікавляться радіотехнікою виключно в особистих цілях і без матеріальної вигоди.

Аматорська радіостанція (АРС) - радіостанція аматорської  або аматорської супутникової служби.

Аматорський радіозв’язок – радіозв’язок у межах аматорської радіослужби.

Аматорська супутникова служба (АСС) – аматорська служба радіозв’язку, яка використовує космічні станції, встановлені на супутниках Землі.

Амплітудна модуляція (АМ) – модуляція несівного коливання, при який змінним параметром є амплітуда коливань.

Гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (HAREC) – документ, який надається згідно встановленого порядку та свідчить про те, що радіоаматор має знання, які відповідають екзаменаційним вимогам Рекомендації СЕРТ T/R 61-02.

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу -  документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах.

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – орган державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах частот загального користування.

Знакодрукування (ЗД) - вид телеграфії з використанням сигнального коду та поданням результату приймання у вигляді друкованого тексту.

Екзаменаційний сертифікат радіоаматора - початківця (сертифікат NOVICE) – документ, який надається радіоаматору та свідчить про те, що він має знання, які відповідають екзаменаційним програмам, наведеним у звіті ERС REPORT 32. Власник сертифіката NOVICE має право на отримання документа дозвільного характеру на експлуатацію аматорської радіостанції радіоаматора-початківця без проходження додаткового екзаменування у будь-якій країні-члені CEPT або в іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення звіту ERС REPORT 32;

Кваліфікаційно-технічна комісія (КТК) - комісія з визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та перевірки технічного стану АРС.

Ліцензія  “CEPT радіоаматор” – документ, який дозволяє експлуатацію аматорської радіостанції в СЕРТ- країні, або в іншій країні, що визнає Рекомендацію СЕРТ T/R 61-01.

Гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (сертифікат HAREC) – документ, який надається радіоаматору та свідчить про те, що він має знання, які відповідають екзаменаційним програмам, наведеним в Рекомендації Європейської конференції адміністрацій зв’язку (далі – CEPT) T/R 61-02. Власник сертифіката HAREC має право на отримання документа дозвільного характеру на експлуатацію аматорської радіостанції без проходження додаткового екзаменування в будь-якій країні-члені CEPT або в іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення даної Рекомендації;

Ліга радіоаматорів України (ЛРУ) – добровільна всеукраїнська громадська організація, зареєстрована в установленому законом порядку, яка об’єднує за спільними інтересами аматорів, зацікавлених в області радіо.

Національна комісія з питань регулювання зв’язку (НКРЗ) – орган регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України, яка створена відповідно до Закону України  „Про телекомунікації”.

Небажані випромінювання - випромінювання, що складаються з побічних та позасмугових.

Необхідна ширина смуги  - ширина смуги частот, достатня при даному класі випромінювання для забезпечення передачі повідомлень з необхідною швидкістю та якістю при визначених умовах.

Одна бічна смуга (ОБС) – смуга частот, розміщена вище або нижче несівної частоти, яку займають спектральні складові, викликані процесом модуляції несівного коливання (хвилі).

Оператор аматорської станції - особа, яка чинним порядком набула прав на експлуатацію АРС.

Передавання даних (ПД) – передавання інформації у вигляді даних з використанням телекомунікаційних мереж.

Побічне випромінювання - випромінювання на частоті або частотах, розташованих за межами необхідної ширини смуги, рівень якого може бути знижений без шкоди для відповідної передачі повідомлень. До побічних випромінювань належать гармонійні випромінювання, паразитні випромінювання, продукти інтермодуляції і частотного перетворення, але до них не належать позасмугові випромінювання.

Позасмугове випромінювання - випромінювання на частоті або на частотах, безпосередньо прилеглих до необхідної ширини смуги частот, яке є результатом процесу  модуляції, але не містить побічних випромінювань.

Радіоаматорська аварійна служба (РАС) - аматорська служба забезпечення аварійного радіозв'язку у надзвичайних ситуаціях.

#### Радіозавада – електромагнітне випромінювання будь-якого походження, яка перешкоджає прийманню сигналів.

Радіочастота – частота радіохвилі.

Радіоелектронний засіб – технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами.

Радіостанція (РС) - один чи декілька радіопередавачів або радіоприймачів, чи сукупність передавачів та приймачів разом із допоміжним устаткуванням, що забезпечують службу радіозв’язку.

Телебачення - вид електрозв’язку, призначений для передачі  змінних зображень нерухомих або рухомих об’єктів.

Телеграфія  (ТЛГ) - вид електрозв’язку для передавання  текстової інформації з використанням сигнального коду.

Телефонія - вид електрозв’язку, призначений, головним чином, для обміну інформацією у вигляді мови.

Тимчасовий дозвіл на експлуaтaцію радіоелектронного засобу – документ, який засвідчує право власника (громадянина іншої країни) конкретного радіоелектронного засобу на його експлуатацію протягом певного часу  в певних умовах.

Український державний центр радіочастот (далі - УДЦР) – відноситься до сфери управління НКРЗ і здійснює свою діяльність на підставі статуту, який затверджується НКРЗ. Повноваження УДЦР поширюються на користувачів радіочастотного ресурсу України, які діють у смугах частот загального користування.

#### Фазова модуляція – кутова модуляція несівного коливання, при якій фаза несівної змінюється пропорційно миттєвим значенням модульованого сигналу.

Цифрові види зв‘язку  - цифрові методи  зв’язку, дозволені в тих смугах частот, де передбачено вид випромінювання F1В. До таких методів роботи відносяться:  знакодрукування, передавання даних, фототелеграф, телебачення з повільною розгорткою, дистанційне управління.

Частотна модуляція (ЧМ) – кутова модуляція несівного коливання, при якій відхилення частоти модульованого сигналу змінюється пропорційно миттєвим значенням частоти модульованого сигналу.

# 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВИХ СИСТЕМ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ  В АМАТОРСЬКІЙ ТА АМАТОРСЬКІЙ СУПУТНИКОВІЙ СЛУЖБАХ.

# КЛАСИФІКАЦІЯ АМАТОРСЬКИХ СТАНЦІЙ

3.1 Згідно рекомендації МСЕ-R M.1732 у додатку 1 (таблицях1-6) наведені технічні характеристики типових систем аматорської та аматорської супутникової служб, а саме:

- аматорських систем для амплітудної маніпуляції Морзе;

- аматорських систем для вузькосмугової телеграфії з прямим знакодрукуванням і даних;

- аматорських систем для аналогових радіотелефонних систем;

- аматорських систем для цифрових радіотелефонних і мультимедійних систем;

- аматорських супутникових систем у напрямку Земля-Космос;

- аматорських супутникових систем у напрямку Космос-Земля.

3.2. За призначенням АРС поділяються на:

- радіостанції для зв’язку;

- радіостанції для супутникового зв’язку;

- ретранслятори;

- радіомаяки;

- спортивні радіостанції;

- автоматичні  АРС цифрового зв’язку.

3.3. За технічними характеристиками (вихідна потужність, діапазони робочих частот, класи випромінювання)  аматорські  радіостанції  для зв’язку поділяються на категорії:

- перша – відповідає вищій кваліфікації для ведення передач на КХ та УКХ діапазонах;

- друга – відповідає загальній кваліфікації для ведення передач на КХ та УКХ діапазонах;

- третя – відповідає початковій кваліфікації для ведення передач на КХ та УКХ діапазонах.

3.4.  За принципом користування АРС поділяються на :

- індивідуальні, користувачами яких є окремі радіоаматори;

- колективні (клубні, сімейні),  власниками яких є юридичні (організації, підприємства, установи, навчальні заклади, заклади культури, громадські організації,  радіоклуби, тощо ), чи фізичні особи.

3.5. За місцем розташування АРС поділяються на :

- стаціонарні, які змонтовані і використовуються за місцем постійного проживання користувачів АРС (місця розташування колективної АРС);

- пересувні, які тимчасово перенесені і розташовані стаціонарно або в польових умовах (для участі в змаганнях);

- рухомі, що розташовані на рухомих об’єктах і призначені для роботи під час руху та під час зупинок;

- портативні переносні радіостанції, які мають власне джерело живлення і пристосовані для роботи при перенесенні.

# 4. ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ ДО АМАТОРСЬКИХ  РАДІОСТАНЦІЙ  ТА 
ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

4.1. У якості аматорських радіостанцій можуть використовуватись радіоелектронні засоби промислового та саморобного виробництва, які дозволяють проводити радіозв’язки в смугах частот визначених для аматорської служби.

4.2. Аматорські радіостанції, технічні характеристики яких відповідають типовим характеристикам аматорських систем наведених у додатку 1 цього Регламенту, з урахуванням технічних вимог даної статті до використання аматорських радіостанцій на території України, не підлягають сертифікації та включенню до Реєстру РЕЗ та ВП, які можуть використовуватись на території України.

4.3. До складу АРС повинні входити:

    - Комплект передавальної (приймально-передавальної) радіоапаратури, яка при роботі не повинна перевищувати максимальних дозволених рівнів вихідної потужності передавача і повинна забезпечувати роботу тільки в межах смуг частот та класами випромінювання, вказаними в дозволі на право експлуатації АРС. При спільному використанні АРС членами однієї сім’ї передавальна апаратура повинна забезпечувати можливість роботи з рівнями вихідної потужності відповідно до вимог дозволу кожного із членів сім’ї. Потужність встановлюється оператором АРС відповідно до категорії, яку він має.

Кожна одиниця передавальної (приймально-передавальної) радіоапаратури повинна бути зареєстрована в дозволі на право експлуатації АРС.

    - Приймальна радіоапаратура .

    - Антенні пристрої з фідерними лініями (включаючи грозозахист) є невід”ємною частиною радіаматорської радіостанції. Встановлення зовнішніх антенних пристроїв на дахах будівель повинно бути погоджене з адміністративними органами, у веденні яких ці будівлі знаходяться.

    - Допоміжні пристрої для контролю параметрів радіопередавальної апаратури.

    - Інструмент та інвентар.

4.4. Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності передавачів та класи випромінювання радіостанцій для радіозв’язку і радіостанцій для супутникового зв’язку наведені в таблиці  7.

Питання видачі дозволів на використання АРС в режимах роботи, що не передбачені даним Регламентом, розглядаються  УДЦР.

Tаблиця 7

Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності та класи

випромінювання передавачів АРС (по категоріях)

| Статус розпо-ділу | Смуги частот, МГц | Потужність, Вт | Клас випромінювання |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категорія |  |  |
|  |  | 1 | 3 | 2 |  |
| во | 0.135,7 - 0.137,8 | 100 | 50 | 30 | CW |
| во | 1.810 - 1.840 | 1000 | 500 | 100 | CW |
| во | 1.840 - 1.850 | 1000 | 500 | 100 | SSB, CW |
| во | 1.838 - 1.843 | 1000 | 500 | 100 | DIGI |
| во | 1.850 - 1.900 | 1000 | 500 | 100 | SSB, CW |
| во | 1.900 - 2.000 | 1000 | 500 | 100 | AM, SSB, CW |
|  | 3.500 - 3.600 | 1000 | 500 | 100 | CW |
|  | 3.600 - 3.650 | 1000 | 500 | 100 | SSB, CW |
|  | 3.580 - 3.620 | 1000 | 500 | 100 | DIGI |
| во | 3.650 - 3.700 | 1000 | 500 |  | SSB, CW |
| во | 3.700 - 3.800 | 1000 |  |  | SSB, CW |
| во | 3.730 - 3.740 | 1000 | 500 |  | SSTV |
| sat | 7.000 - 7.100 | 1000 | 500 | 100 | CW |
| sat | 7.035 - 7.043 | 1000 | 500 | 100 | SSTV, DIGI |
| sat | 7.040 - 7.100 | 1000 | 500 | 100 | SSB |
| во | 7.100 - 7.200 | 1000 |  |  | SSB, CW |
| во | 10.100 - 10.150 | 1000 | 500 |  | CW |
| во | 10.140 - 10.150 | 1000 | 500 |  | DIGI |
| sat | 14.000 - 14.250 | 1000 | 500 | 100 | CW |
| sat | 14.070 - 14.112 | 1000 | 500 | 100 | DIGI |
| sat | 14.099 - 14.101 |  |  |  | IBP |
| sat | 14.100 - 14.150 | 1000 | 500 | 100 | SSB |
| sat | 14.150 - 14.250 | 1000 | 500 |  | SSB |
| sat | 14.225 - 14.235 | 1000 | 500 |  | SSTV |
|  | 14.250 - 14.350 | 1000 |  |  | SSB, CW |
| во sat | 18.068 - 18.168 | 1000 | 500 |  | CW |
| во sat | 18.095 - 18.120 | 1000 | 500 |  | DIGI |
| во sat | 18.109 - 18.111 |  |  |  | IBP |
| во sat | 18.110 - 18.168 | 1000 | 500 |  | SSB |
| sat | 21.000 - 21.450 | 1000 | 500 | 100 | CW |
| sat | 21.070 - 21.120 | 1000 | 500 | 100 | DIGI |
| sat | 21.150 - 21.250 | 1000 | 500 | 100 | SSB |
| sat | 21.149 - 21.151 |  |  |  | IBP |

Продовження таблиці 7

| Статус розпо-ділу | Смуги частот, МГц | Потужність, Вт | Клас випромінювання |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категорія |  |  |
|  |  | 1 | 3 | 2 |  |
| sat | 21.250 - 21.450 | 1000 |  |  | SSB |
| sat | 21.335 - 21.345 | 1000 |  |  | SSTV |
| во sat | 24.890 - 24.990 | 1000 | 500 |  | CW |
| во sat | 24.915 - 24.940 | 1000 | 500 |  | DIGI |
| во sat | 24.929 - 24.931 |  |  |  | IBP |
| во sat | 24.930 - 24.990 | 1000 | 500 |  | SSB |
|  | 28.000 - 28.200 | 1000 | 500 | 100 | CW |
|  | 28.070 - 28.150 | 1000 | 500 | 100 | DIGI |
|  | 28.200 - 28.800 | 1000 | 500 | 100 | SSB, CW |
|  | 28.199 - 28.201 |  |  |  | IBP |
|  | 28.300 - 28.320 | 1000 | 500 | 100 | DIGI |
|  | 28.675 - 28.685 | 1000 | 500 |  | SSTV |
|  | 28.800 - 29.300 | 1000 | 500 |  | SSB, AM, CW |
|  | 29.200 - 29.300 | 1000 | 500 |  | DIGI |
| sat | 29.300 - 29.510 | 1000 | 500 |  | SAT |
|  | 29.510 - 29.520 |  |  |  |  |
|  | 29.520 - 29.700 | 1000 | 500 |  | FM, SSB, CW |
| во | 144.000 - 144.035 | 100 |  |  | EME |
| во | 144.035 - 144.110 | 100 | 50 | 25 | CW |
| во | 144.110 - 144.150 | 100 | 50 | 25 | CW, MGM |
| во | 144.150 - 144.180 | 100 | 50 | 25 | CW, SSB, MGM |
| во | 144.180 - 144.360 | 100 | 50 | 25 | CW, SSB |
| во | 144.360 - 144.399 | 100 | 50 | 25 | CW, SSB, MGM |
| во | 144.500 - 144.794 | 100 | 50 | 25 | SSB, CW, FM, DIGI, SSTV |
| во | 144.794 - 144.990 | 100 | 50 | 25 | DIGI |
| во | 145.194 - 145.806 | 100 | 50 | 25 | FM |
| во sat | 145.806 - 146.000 | 100 | 50 | 25 | SAT |
| во | 430.000 - 432.000 | 100 | 50 | 25 | FM |
| во | 432.000 - 432.025 | 100 |  |  | EME |
| во | 432.025 - 432.100 | 100 | 50 | 25 | CW |
| во | 432.100 - 432.399 | 100 | 50 | 25 | CW, SSB, MGM |
| во | 432.500 - 432.994 | 100 | 50 | 25 | SSB, FM, AM, DIGI, CW |
| во | 432.500 | 100 | 50 | 25 | SSTV |
| во | 433.394 - 433.581 | 100 | 50 | 25 | FM |
| во | 433.400 | 100 | 50 | 25 | SSTV |
| во | 433.581 - 435.000 | 100 | 50 | 25 | SSB, FM, AM, DIGI, CW |
| во sat | 435.000 - 438.000 | 100 | 50 | 25 | SAT |
| во | 438.000 - 440.000 | 100 | 50 | 25 | FM |
| во | 438.025 - 438.175 | 100 | 50 | 25 | DIGI |
| во sat | 1260.000 - 1270.000 | 100 | 50 | 25 | SAT |

Продовження таблиці 7

| Статус розпо-ділу | Смуги частот, МГц | Потужність, Вт | Клас випромінювання |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категорія |  |  |
|  |  | 1 | 3 | 2 |  |
| во | 1270.000 - 1296.000 | 100 | 50 | 25 | FM, CW, SSB, DIGI |
| во | 1296.000 - 1296.025 | 100 |  |  | EME |
| во | 1296.025 - 1296.150 | 100 | 50 | 25 | CW, MGM |
| во | 1296.150 - 1296.800 | 100 | 50 | 25 | CW, SSB, MGM |
| во | 1296.500 | 100 | 50 | 25 | SSTV |
| во | 1296.600 | 100 | 50 | 25 | RTTY |
| во | 1296.994 - 1298.000 | 100 | 50 | 25 | FM |
| во | 1298.000 - 1300.000 | 100 | 50 | 25 | FM, CW, SSB, DIGI |
| во sat | 2400.000 - 2450.000 | 100 | 50 | 25 | FM, CW, SSB |
| во sat | 5650.000 - 5670.000 | 100 | 50 | 25 | FM, CW, SSB |
| во | 10000.0 - 10500.0 | 100 | 50 | 25 | FM, CW, SSB |
| во sat | 24000.0 - 24050.0 | 100 | 50 | 25 | FM, CW, SSB |
| во | 24050.0 - 24250.0 | 100 | 50 | 25 | FM, CW, SSB |
| sat | 47000.0 - 47200.0 | 100 | 50 | 25 | FM, CW, SSB |
| sat | 75500.0 - 76000.0 | 100 | 50 | 25 | FM, CW, SSB |
| во | 119980.0 - 120000.0 | 100 | 50 | 25 | FM, CW, SSB |
| sat | 142000.0 - 144000.0 | 100 | 50 | 25 | FM, CW, SSB |
| во sat | 144000.0 - 149000.0 | 100 | 50 | 25 | FM, CW, SSB |
| во sat | 241000.0 - 248000.0 | 100 | 50 | 25 | FM, CW, SSB |
| sat | 248000.0 - 250000.0 | 100 | 50 | 25 | FM, CW, SSB |

Позначення:

| во | 1.810 - 1.840 | смуги частот, виділені на вторинній основі |
| --- | --- | --- |
| sat | 7.000 - 7.100 | смуги частот, що можуть використовуватись АСС |
|  | АМ | 6К00А3Е |
|  | CW (ТЛГ) | 100НА1А |
|  | DIGI | "цифрові" види зв'язку (RTTY, PSK31, PSK63, MT63, Hell та інші) |
|  | ЕМЕ | зв'язок з використанням Місяця як пасивного ретранслятора |
|  | FM (ЧМ) | 6K00F3E (на частотах нижче 30 МГц), |
|  |  | 20K0F3E (на частотах вище 30 МГц) |
|  | MGM | вузькосмугові "цифрові" види зв'язку (RTTY, PSK, FSK441 та інші) |
|  | ІВР | міжнародний проект радіоаматорських "маяків" |
|  | SAT | зв'язок з використанням штучних супутників Землі |
|  | SSB (ОБС) | 2K70J3E |
|  | SSTV (ТПР) | 2K70J2F |

Примітки:

- В смугах частот, виділених для зв'язків з використанням Місяця як пассивного ретранслятора, за заявою радіоаматора та клопотанням Ліги радіоаматорів України, УДЦР може бути виданий дозвіл на право роботи з вихідною потужністю до 100 Вт.

- Для участі в міжнародних змаганнях з радіозв'язку, за заявою радіоаматора та клопотанням Ліги радіоаматорів України, аматорській радіостанції першої категорії УДЦР може бути виданий дозвіл на право роботи з вихідною потужністю до 1000 Вт (на частотах нижче 30 МГц) і до 100 Вт (на частотах вище 30 МГц).

- Щільність потоку випромінювання космічних станцій АСС біля поверхні Землі не повинна перевищувати мінус 110 дБВт/кв.м.

- УДЦР визначає обмеження (заборону) на використання окремих смуг частот у конкретних регіонах України.

4.5. Дозволені цим Регламентом смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності та класи випромінювання ретрансляторів, радіомаяків та спортивних АРС наведені в таблиці  8.

Таблиця 8

Дозволені     смуги     частот,     максимальні рівні вихідної    потужності,  класи  випромінювання  ретрансляторів,  радіомаяків  та  спортивних  АРС

| Смуги частот, МГц | Вихiдна потужнiстьВт | Клас випромi-нювання | Примiтки |
| --- | --- | --- | --- |
| Ретранслятори |
| 145.000 - 145.800 | 15 | FM | 1. Крок сітки між каналами "R" - 25 кГц. 2. Крок сітки між каналами "RX" -12.5 кГц. 3. Частота передачі ретранслятора вища за частоту прийому на 600 Гц. 4. Частота прийому каналу R0 - 145.000 МГц. 5. Частота прийому каналу R0Х - 145.0125 МГц. 6. Канал R8 (частота передачі 145.800 МГц) бажано не застосовувати. |
| 144.500 - 144.800 145.200 - 145.500 | 15 | FM | 1. Частота передачі каналу RP01 - 144.500 МГц. 2. Частота передачі каналу RP25 - 145.225 МГц. 3. Канал RP47 (вихiдна частота 145.500 МГц) для ретрансляторiв-повторювачiв не застосовувати. |

Продовження таблиці 8

| Смуги частот, МГц | Вихiдна потужнiстьВт | Клас випромi-нювання | Примiтки |
| --- | --- | --- | --- |
| 430.000 - 439.425 | 5 | FM | 1. Крок сітки мiж каналами - 25 кГц. 2. Частота передачі ретранслятора каналiв "RU" вища за частоту прийому на 1.6 МГц. 3. Частота передачі ретранслятора каналiв "R" вища за частоту прийому на 7.6 МГц. 4. Частота прийому каналу RU368 (RU0) - 433.000 МГц. 5. Частота прийому каналу RU692 (R70) - 431.050 МГц. |
| 430.600 - 438.525 | 5 | DIGI | 1. Крок сітки мiж каналами - 25 кГц. 2. Частота передачі ретранслятора каналiв "RU656 - RU682" вища за частоту прийому на 7.6 МГц. 3. Частота прийому каналу RU656 - 430.600 МГц. |
| 1270.000 - 1298.700 | 5 | FM | 1. Крок сітки мiж каналами - 25 кГц. 2. Частота передачі ретранслятора каналiв "RM" вища за частоту прийому на 6.0 МГц. 3. Частота передачі ретранслятора каналiв "RS" вища за частоту прийому на 28.0 МГц. 4. Частота прийому каналу RM0 - 1291.000 5. Частота прийому каналу RS1 - 1270.025 |
| Радiомаяки |
| 28.225 - 28.300 | 5 | CW |  |
| 144.400 - 144.490 | 5 | CW, MGM | 1. MGM - з необхiдною шириною смуги не бiльше 500 Гц (500Н). |
| 432.400 - 432.490 | 5 | CW, MGM | 1. MGM - з необхiдною шириною смуги не бiльше 500 Гц (500Н). |
| 1296.800 - 1296.994 | 5 | CW, MGM | 1. MGM - з необхiдною шириною смуги не бiльше 500 Гц (500Н). |
| 2320.800 - 2320.990 | 5 | CW |  |
| Радiопередавачi для спортивної пеленгацiї |
| 3.500 - 3.650 | 5 | CW |  |
| 3.600 - 3.650 | 5 | AM |  |
| 144.035 - 145.800 | 5 | CW |  |
| 144.500 - 145.500 | 5 | AM |  |
| Радiостанцiї для комплексних аматорських змагань |
| 1.840 - 2.000 | 5 | CW |  |
| 1.860 - 2.000 | 5 | SSB |  |
| 3.500 - 3.650 | 5 | CW |  |
| 3.600 - 3.650 | 5 | SSB |  |

4.6. Стабільність частоти передавачів АРС для зв’язку визначається як абсолютне відхилення частоти (зміна частоти радіопередавача за рахунок власної нестабільності при незмінному положенні органів настройки) протягом 15 хвилин після включення передавача на передачу і повинна бути не гірше ніж 300 Гц (на частотах до 30 МГц) та 1000 Гц (на частотах вище 30 МГц). Стабільність частоти передавачів ретрансляторів, маяків та цифрових автоматичних АРС повинна бути не гірше ніж 300 Гц.

Рівні послаблення будь-якої складової побічного та/чи позасмугового випромінювання передавачів АРС не повинні бути меншими ніж наведені у таблиці  9.

Таблиця 9

Мінімально допустимі рівні послаблення складових побічного та (або) позасмугового випромінювання

| Робочий діапазон частот, МГц | Вихідна потужність, Вт | Рівень послаблення, дБ |
| --- | --- | --- |
| до 30 | для всіх рівнів потужності | 40 (але не більше 50 мВт) |
| від 30 до 235 | до 25 | 40 (але не більше 75 мкВт) |
|  | більше 25 | 60 (але не більше 1 мВт) |
| від 235 до 960 | до 25 | 40 (але не більше 25 мкВт) |
|  | більше 25 | 60 (але не більше 25 мкВт) |
| від 960 та вище | до 10 | 40 (але не більше 100 мкВт) |
|  | більше 10 | 50 (але не більше 100 мкВт) |

При використанні цифрових видів зв’язку параметри вихідного сигналу повинні бути не гірші ніж в режимі J3E (ОБС) на частотах нижче 30 МГц та не гірші ніж в режимі F3E (ЧМ) на частотах вище 30 МГц.

4. 7. Частоти: 14230, 21340, 28680 КГц. являються визивними в режимі SSTV. Подальші радіозвязки в цьому режимі можуть здійснюватись на любій вільній частоті в телефонних ділянках відповідних діапазонів.

4.8. Якщо для окремих смуг частот перераховано декілька дозволених видів випромінювання, то вид, вказаний перщим, має пріоритет у використанн смуги.

4.9. Операторам АРС рекомендується стримуватись від проведення радиозвязків з місцевими радіостанціями в міжнародиых “DX” ділянках:  1830-1835 кГц, 1907-1913 кГц, 3500-3510 кГц, 3790-3800 кГц, 7000-7010 кГц, 7040-7045 кГц, 10100-10105 кГц, 14000-15025 кГц, 14190-14200 кГц, 18068-18073 кГц, 18140-18150 кГц, 21000-21025 кГц, 21290-21300 кГц, 24890-24895 кГц, 24940-24950 кГц, 28000-28025 кГц, 28490-28500 кГц і ділянках приймання інформації з борту ШСЗ: 29300-29520 кГц.

4.10. Радіозвязки з відбиттям від Місяця проводяться в смугах частот: 144,000-144,010 МГц, 432,000-432,010 МГц, 1296,000-1296,110 МГц.

4.11. У передавачів АРС з односмуговою модуляцією (ОБС) несівне коливання (частота) і неробоча бічна смуга повинні бути послаблені не менше ніж на 40 дБ кожна.

На частотах нижче 10 МГц використовується нижня бічна смуга (LSB), а в смугах частот вище 10 МГц - верхня бічна смуга (USB).

4.12. Вихідна потужність ( Рвих ) передавача АРС вимірюється на узгодженому активному навантаженні у режимі безперервного випромінювання вимірювачем потужності або напруги (струму). У останньому випадку потужність розраховується за формулою:

|  | або |  |
| --- | --- | --- |

де :

| Uекв | – напруга на активному навантаженні, В; |
| --- | --- |
| Іекв | – струм в активному навантаженні, А; |
| R | – величина опору активного навантаження, Ом. |

4.13. Вимоги техніки безпеки.

    - Користувачі (оператори) АРС зобов’язані неухильно дотримуватись правил техніки електробезпеки та протипожежної безпеки, державних санітарних норм і попереджувати випадки порушення цих правил та норм іншими особами.

    - Користувачі індивідуальних, керівники колективних АРС та їх заступники несуть відповідальність за дотримання правил техніки електробезпеки та протипожежної профілактики в приміщенні АРС та в місцях розташування їх антенних споруд.

    - Радіоапаратура АРС повинна бути в корпусах, які виключають можливість випадкового дотику до частин, які перебувають під напругою.

    - Корпуси радіоапаратури, що живляться від мережі змінного струму, повинні бути надійно заземлені.

    - Заземлення апаратури повинно здійснюватись шляхом підключення до зовнішнього заземлення або до контуру заземлення  будівлі у відповідності до ПУЕУ.

Використання для заземлення труб  і  радіаторів опалення,  холодної води  та  газової  мережі категорично забороняється (можливе використання пластмасових труб на окремих дільницях водопостачання).

    - Всі з’єднання в колі заземлення апаратури АРС повинні бут виконані методами зварювання, опресування або гвинтового скручення з наступним пропаюванням.

    - Всі кола живлення радіоапаратури АРС повинні бути захищені плавкими запобіжниками.

    - Рекомендується передбачити можливість підключення центральних жил фідерів антенних пристроїв до заземлення.

    - Всі операції з настройки, регулювання, заміні комплектуючих компонентів радіоапаратури, як правило, повинні проводитись при повному вимкненні напруги живлення від джерела змінного струму.

    - При роботах з радіоапаратурою без зняття напруги живлення необхідно користуватись інструментом з ізольованими ручками та іншими захисними засобами.

    - При роботі з антенними пристроями необхідно дотримуватись вимог безпеки щодо  робіт, які проводяться на висоті з обов’язковим вимкненням з електричної мережі обладнання зв’язку або заземленням фідерів. Роботи рекомендується проводити у взутті, що забезпечує  достатнє щеплення з дахом будівлі та використовувати монтажні пояси для страховки.

    - Забороняється підніматись на щогли і проводити роботи з антенними пристроями під час грози або при її наближенні, при сильному вітрі, ожеледиці, сильному дощі та снігопаді.

    - Металеві щогли, ізольовані по електричній схемі від землі, необхідно обладнати блискавкозахисним пристроєм для заземлення.

    - При виникненні пожежі в приміщенні АРС її користувач (оператор) зобов’язаний:

- негайно вжити заходів щодо відключення обладнання від електричної мережі;

- викликати пожежну охорону;

- вжити заходів до евакуації присутніх у приміщенні;

- розпочати гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння

    - Приміщення, де змонтовані АРС, повинні бути обладнані первинними засобами пожежогасіння (вуглекислотні або порошкові вогнегасники). Використання пінних вогнегасників на АРС категорично забороняється.

# 5. РОЗТАШУВАННЯ  АМАТОРСЬКИХ  РАДІОСТАНЦІЙ

5.1. Кожна АРС повинна бути зареєстрована регіональною філією УДЦР і розташована за місцем постійного проживання чи перебування її користувача.

5.2. Користувач індивідуальної АРС несе відповідальність за те, щоб під час його відсутності ніхто із сторонніх осіб не зміг привести АРС в дію. Забороняється встановлення індивідуальної АРС в загальній кімнаті гуртожитку та приміщеннях загального користування (коридори, вітальні тощо).

5.3. Колективні (клубні, сімейні) АРС повинні встановлюватись в окремих приміщеннях, в яких забезпечується збереження апаратури і виключена можливість доступу до неї сторонніх осіб. Забороняється розташування колективних АРС в прохідних кімнатах та коридорах. По закінченні роботи колективної АРС приміщення повинно бути надійно зачинене. Відчинити приміщення, де розташована АРС, при відсутності її керівника або його заступників може представник засновника колективної АРС (клубу, гуртка тощо) або представник адміністрації установи, в якій розташована АРС, з обов’язковим складанням акта про вчинення цих дій.

# 6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ  ВИМОГИ  ДО  ОПЕРАТОРІВ  АМАТОРСЬКИХ РАДІОСТАНЦІЙ

6.1.  Гармонізований радіоаматорський екзаменаційний сертифікат (НАRЕС).

    - Гармонізований радіоаматорський екзаменаційний сертифікат (НАRЕС) країн СЕРТ є іменним документом, який свідчить про те, що кваліфікація радіоаматора відповідає вимогам Рекомендації СЕРТ Т/R 61-02.

    - Екзаменаційні питання для операторів аматорських радіостанцій 1-ої та 2-ої категорій, які бажають отримати Гармонізований радіоаматорський екзаменаційний сертифікат (НАRЕС) наведені в додатку 16.

    - Строк дії сертифікату – 5 років. Продовження дії сертифікату здійснюється його переоформленням на підставі відповідної заяви.

6.2.     Ліцензія  СЕРТ.

    - Видача Ліцензії СЕРТ радіоаматорам України здійснюється на підставі заяви, до якої додається копія  дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції.

    - Громадянам інших країн, які мають кваліфікацію радіоаматора, підтвердженою сертифікатом НАRЕС,  видача тимчасового дозволу на експлуатацію АРС на території України, здійснюється на підставі заяви, до якої додається копія сертифікату НАRЕС, перекладеного на українську мову та засвідченого нотаріально.

    - Видача тимчасового дозволу на експлуатацію АРС, громадянам інших країн, які мають кваліфікацію радіоаматора підтвердженою національної ліцензією (дозволом) розглядається на підставі заяви, до якої додається копія ліцензії (дозволу) та його переклад на українську мову.

    - Радіоаматори інших країн, які мають Ліцензію СЕРТ адміністрації держави, що приєдналася до Рекомендації СЕРТ Т/R 61-01, при тимчасовому  перебуванні на території України не більше 3-х місяців, можуть здійснювати радіоаматорський зв’язок у смугах частот, видами зв’язку, потужністю передавача  згідно правил визначених для радіоаматорів України.

6.3.  Кваліфікаційні вимоги.

    - Оператор АРС третьої категорії повинен знати:

- елементарні теоретичні і практичні основи електро- та радіотехніки;

- основи розповсюдження коротких та ультракоротких радіохвиль;

- розподіл аматорських діапазонів за класами випромінювання;

- основи будови і практичної роботи передавачів АРС та допоміжних пристроїв (вимірювачів коефіцієнта стоячих хвиль, узгоджувальних антенних пристроїв тощо);

- основи будови та роботи антен;

- настроювати та користуватись АРС;

- уміти правильно передавати і приймати мовну інформацію радіотелефоном;

- аматорський код, Q- коди ;

- вимоги техніки безпеки при роботі на АРС;

- вимоги даного Регламенту.

    - Оператор АРС другої категорії  повинен:

- елементарні теоретичні і практичні основи електро- та радіотехніки;

- основи розповсюдження коротких та ультракоротких радіохвиль;

- розподіл аматорських діапазонів за класами випромінювання;

- основи будови і практичної роботи передавачів АРС та допоміжних пристроїв (вимірювачів коефіцієнта стоячих хвиль, узгоджувальних антенних пристроїв тощо);

- основи будови та роботи антен;

- настроювати та користуватись АРС;

- уміти правильно передавати і приймати мовну інформацію радіотелефоном;

- аматорський код, Q- коди ;

- вимоги техніки безпеки при роботі на АРС;

- вимоги даного Регламенту.

- знати фонетичну абетку та вміти вірно вимовляти і приймати вирази цієї абетки;

- вміти  визначати  несправності  АРС, що  потребують  негайного  припинення  роботи;

    - Оператор АРС першої категорії  повинен знати:

- елементарні теоретичні і практичні основи електро- та радіотехніки;

- основи розповсюдження коротких та ультракоротких радіохвиль;

- розподіл аматорських діапазонів за класами випромінювання;

- основи будови і практичної роботи передавачів АРС та допоміжних пристроїв (вимірювачів коефіцієнта стоячих хвиль, узгоджувальних антенних пристроїв тощо);

- основи будови та роботи антен;

- настроювати та користуватись АРС;

- уміти правильно передавати і приймати мовну інформацію радіотелефоном;

- аматорський код, Q- коди ;

- вимоги техніки безпеки при роботі на АРС;

- вимоги даного Регламенту.

- знати фонетичну абетку та вміти вірно вимовляти і приймати вирази цієї абетки ;

- вміти  визначати  несправності  АРС, що  потребують  негайного  припинення  роботи;

- основні закони електро- та радіотехніки;

- особливості розповсюдження радіохвиль;

- англійську мову в обсязі, достатньому для приймання сигналів лиха та прохання про допомогу;

- схемотехнічні та теоретичні принципи побудови різних АРС, допоміжних та антенно-фідерних пристроїв;

- вміти правильно передавати телеграфним ключем і приймати на слух кодом Морзе змішаний (абетково-цифровий) текст із швидкістю не менше 60 знаків на хвилину.

- для операторів АРС першої категорії кваліфікаційний 
іспит із перевірки практичних навичок у передачі текстів кодом 
Морзе здійснюється тільки з використанням телеграфного ключа.

6.4. Кваліфікація оператора АРС визначається при складанні претендентом іспиту кваліфікаційно-технічній комісії (КТК). За результатами іспиту заявнику видається довідка про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 2).

6.5. КТК здійснюють свою діяльність на основі Положення про кваліфікаційно-технічні комісії по визначенню кваліфікації операторів аматорських радіостанцій в Україні, затвердженого УДЦР.

6.6. КТК створюються регіональними філіями УДЦР і працюють на громадських засадах. В кожній області (АР Крим) можуть працювати одна або декілька кваліфікаційно-технічних комісій.

6.7. В склад КТК можуть залучатись спеціалісти в галузі радіо і радіоаматори, що мають дозвіл (ліцензію) на експлуатацію АРС першої категорії.

6.8. Перелік питань для складання кваліфікаційних іспитів затверджується УДЦР. Екзаменаційні питання для операторів аматорських радіостанцій 1-ї та 2-ї категорій відповідають вимогам Рекомендації СЕРТ T/R 61-02.

Фізичним особам, які здали іспити за програмою операторів АРС 1-ї та 2-ї категорій, гармонізований радіоаматорський екзаменаційний сертифікат (HAREC) (додаток 15) видається регіональною філією УДЦР на підставі заяви радіоаматора.

# 7. ПОРЯДОК  ОДЕРЖАННЯ  ДОЗВОЛУ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ  АМАТОРСЬКОЇ  ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ  РАДІОСТАНЦІЇ

7.1. Право одержання дозволу на експлуатацію аматорської  радіостанції мають:

- громадяни України, не обмежені у громадянських правах згідно з чинним законодавством України;

- громадяни інших держав, що мають відповідний документ на право проживання в Україні;

- громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в’їзною візою і мають сертифікат HAREC, ліцензію CEPT радіоаматора, або національний документ на право експлуатації АРС;

- юридичні особи перераховані в п.3.4, що зареєстровані та  мають відповідні приміщення на території України.

Право на одержання дозволу на встановлення та експлуатацію  аматорських ретрансляторів, радіомаяків та спортивних радіостанцій мають об’єднання радіоаматорів (клуби, гуртки,  тощо) за письмовим поданням підрозділів об"єднань.

7.2. Для одержання дозволу на експлуатацію АРС заявник - фізична особа подає до регіональної філії  УДЦР:

- заяву-анкету (додаток 2) – один примірник;

- одну фотокартку розміром 3х4 см;

- довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 3);

- акт технічного огляду радіостанції (додаток 4);

- копію паспорту;

- копію ідентифікаційного коду;

- технічний паспорт на радіостанцію (в разі використання радіоапаратури промислового виробництва);

Громадяни, які не досягли повноліття, додатково подають заяву повнолітньої особи (як правило, батьків, опікунів),  яка дає згоду на видачу заявнику дозволу та бере на себе  відповідальність за виконання заявником вимог даного Регламенту.

7.3. Для одержання дозволу на експлуатацію колективної АРС заявник - юридична особа подає до регіональної філії УДЦР:

- заяву, у якій бере на себе відповідальність про забезпечення умов роботи АРС та призначає керівника АРС;

- копію Свідоцтва про реєстрацію;

- документи (визначені в п.7.2 цього Регламенту) на кандидатури керівника АРС та його заступників (не більше двох осіб).

Категорія колективної АРС визначається за найвищою операторською категорією керівника АРС або його заступника.

7.4. Акт технічного огляду радіостанції складається представником регіональної філії УДЦР або уповноваженими регіональної філії – членами кваліфікаційно-технічних комісій.

7.5. На всій території України видаються дозволи на експлуатацію АРС єдиного зразка (додатки 5, 6).   (узгоджується  по формі Дозволів з УДЦР чи НКРЗ)

В разі використання переносної або мобільної АРС  на частотах вище 30 МГц особі, що має дозвіл, на підставі її заяви видається витяг з основного дозволу (додаток 7).

7.6. Термін дії дозволу на експлуатацію АРС - 5 років.

    - Особа, що має дозвіл, зобов’язана сплачувати збір за проведення технічного радіоконтролю параметрів випромінювання згідно з діючими  тарифами.

Для підтвердження чинності дозволу колективної АРС юридична особа - засновник АРС зобов‘язана додатково щорічно подавати письмову інформацію про місце розташування та склад керівництва АРС.

    - По закінченні терміну дії дозволу на експлуатацію АРС, за умови виконання всіх вимог даного Регламенту, за заявою користувача АРС регіональна філія УДЦР продовжує термін дії дозволу на наступні п’ять років.

7.7. В разі потреби, за заявою користувача індивідуальної АРС йому додатково видається на зазначений термін ліцензія СЕРТ радіоаматора на експлуатацію АРС для використання за межами України (додаток 8).

Радіоаматор, власник ліцензії СЕРТ,  повинен переглянути положення Регламенту радіозв’язку МСЕ та діючі закони країни, яку відвідує, а також брати до уваги обмеження, що стосуються національних та місцевих умов технічного характеру. Під час здійснення сеансу радіозв’язку, необхідно використовувати свій національний позивний сигнал, перед яким через дріб вказувати префікс відвідуваної країни.

7.8. Для підвищення категорії АРС особа, що має дозвіл, подає до регіональної філії УДЦР заяву-анкету (додаток 2),  довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 3).

7.9. Отримання дозволу на право встановлення та експлуатацію ретрансляторів здійснюється згідно з Положенням про порядок використання УКХ ЧМ  ретрансляторів аматорського радіозв'язку,  затвердженим УДЦР.

7.10. Дозвіл на експлуатацію спортивних АРС видається регіональною філією УДЦР на ім’я відповідальної особи, призначеної організатором змагань. До заяви про отримання дозволу подаються відомості щодо кількості учасників, району змагань та часу їх проведення.

7.11. Громадяни інших держав, які короткочасно (до трьох місяців) перебувають в Україні згідно з в’їзною візою і мають ліцензію СЕРТ радіоаматора, можуть здійснювати аматорський радіозв’язок в смугах частот, класами випромінювання та з потужністю, визначеними даним Регламентом для відповідних категорій радіоаматорів.

7.12. Громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в’їзною візою більше трьох місяців і мають сертифікат HAREC, для отримання тимчасового дозволу на експлуатацію АРС на території України, подають до  УДЦР:

- заяву – анкету (додаток 9);

- копію сертифікату HAREC.

7.13. Громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в’їзною візою і мають національний документ (licence) на експлуатацію АРС,  для отримання тимчасового дозволу на експлуатацію АРС на території України подають до  УДЦР:

- заяву – анкету (додаток 9);

- копію паспорту;

- копію національного дозволу (licence) на експлуатацію АРС.

7.14. Протягом тридцяти днів з дня подання заяви, УДЦР розглядає їх і сповіщає заявника про прийняте рішення. Якщо документи надійшли не в повному обсязі,  УДЦР сповіщає заявника і встановлює новий термін.

Тимчасовий дозвіл (додаток 10) видається чинністю до одного року. Категорія АРС для тимчасового дозволу встановлюється відповідно до категорії національного документу (licence) на експлуатацію АРС.

# 8. ПРАВИЛА  ПРОВЕДЕННЯ  АМАТОРСЬКОГО  РАДІОЗВ’ЯЗКУ

## 8.1.  Документація  АРС

    - На кожній АРС повинні знаходитись наступні документи :

- дозвіл на експлуатацію АРС ;

- Регламент аматорського радіозв’язку України ;

- апаратний журнал.

    - Апаратний журнал АРС ведеться у довільній формі і обов’язково повинен містити наступну інформацію:

- позивний сигнал кореспондента;

- дату, час, діапазон, клас випромінювання проведеного радіозв’язку;

- оцінку сигналу RST або RS (передану і прийняту).

Апаратний журнал для  ретрансляторів та радіомаяків повинен містити інформацію про час їх вмикання та вимкнення.

При веденні апаратного журналу рекомендується використовувати Всесвітній час (UTC) і записувати позивні сигнали літерами латинської абетки.

Допускається ведення апаратного журналу на магнітних носіях або в електронному вигляді.

При використанні портативних переносних або рухомих АРС ведення апаратного журналу та наявність цього Регламенту не є обов’язковими.

## 8.2.  Правила аматорського радіозв’язку

    - Радіостанції аматорської та аматорської супутникової служб України повинні вести передачі тільки у смугах частот, класами випромінювання та з рівнем вихідної потужності згідно з одержаним дозволом.

    - Радіозв’язок із службовими та іншими не аматорськими радіостанціями допускається тільки у випадку передачі ними сигналів лиха (SOS, MAYDAY) на частотах аматорських діапазонів.

    - Радіозв’язок між АРС повинен проводитись відкритим текстом на радіоаматорську тематику і повинен обмежуватись повідомленнями, що не підпадають під дію Закону України "Про державну таємницю".  Мова, яка використовується радіоаматорами при радіозв'язку відкритим текстом, обирається ними без будь-яких обмежень.

    - Користувач (оператор) зобов’язаний передавати позивний сигнал своєї АРС на початку і в кінці кожного сеансу радіозв’язку, але не рідше ніж один раз на 10 хвилин.

    - Користувачі (оператори) АРС, які використовують частоти як станції вторинної служби, не повинні створювати радіозавад роботі станцій первинної служби і зобов’язані на вимогу останніх негайно змінити робочу частоту або вжити інших заходів щодо усунення радіозавад.

    - При радіозв’язках телеграфом (CW) АРС повинні використовувати тільки міжнародний код Морзе (додаток 11).

    - При радіозв’язках телефоном (SSB) рекомендується передавати літери позивного сигналу за допомогою слів фонетичної абетки (додаток 12).

    - При проведенні радіозв’язків обмін інформацією може вестись із застосуванням виразів Q-коду та радіоаматорського коду (додатки 13, 14).

    - Документом про підтвердження проведеного аматорського радіозв’язку є картка-квитанція (QSL). Форма QSL може бути довільної форми, у якій обов'язково вказуються: дата проведення зв'язку, позивний сигнал кореспондента, частота, вид випромінювання та якість зв'язку.

## 8.3.  Обмеження при здійсненні аматорського радіозв’язку

Користувачам (операторам) АРС забороняється:

    - Використовувати АРС для передачі міжнародних повідомлень та повідомлень від імені третіх осіб, якщо немає спеціальних домовленостей між Адміністраціями зацікавлених країн.

    - Застосовувати не радіоаматорські коди і шифри.

    - Робота не присвоєним позивним сигналом або без передачі позивного сигналу.

    - Робота в не дозволеному АРС діапазоні, або не дозволеними АРС класами випромінювання.

    - Обговорювати питання міжнаціональних та міжрелігійних відносин, політичної діяльності, суто комерційні справи, закликати до зміни державного устрою, військових дій, проявляти відвертий цинізм та нетактовність по відношенню до кореспондента або третьої особи, створювати навмисні радіозавади.

    - Вживання нецензурних слів і виразів.

    - Робота АРС класом випромінювання, не передбаченим в даній смузі частот.

    - Використання передавача з незадовільною якістю сигналу і тоном гірше Т-6.

    - Проводити перестройку передавача по діапазону в режимі випромінювання.

    - Робота АРС в час роботи телебачення при наявності радіозавад від її передавача роботі справних телевізійних приймачів промислового виготовлення, що мають український Сертифікат відповідності і підключені до настроєних та узгоджених зовнішніх телевізійних антен промислового виготовлення.

    - Експлуатація АРС, які не відповідають вимогам техніки безпеки.

    - Експлуатація АРС з перевищенням дозволеного максимального рівня вихідної потужності передавача.

    - Допуск до управління АРС осіб, що не мають права бути операторами АРС.

# 9. ПОЗИВНІ СИГНАЛИ АРС В УКРАЇНІ

9.1. Радіостанціям аматорської та аматорської супутникової служб в Україні призначаються позивні сигнали згідно з вимогами Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку.

9.2. Позивні сигнали призначаються  регіональними філіями УДЦР  і зазначаються у дозволі на експлуатацію АРС з використанням літер латинської абетки.

9.3. Структура  позивних   сигналів,  порядок їх видачі регламентується Положенням про структуру та порядком призначення позивних сигналів аматорським радіостанціям в Україні, яке затверджується УДЦР.

9.4. При тимчасовому перенесенні АРС у межах території України до постійного позивного сигналу через дріб додається літера "А" - у стаціонарних умовах, літера "Р" - у польових.

9.5. При роботі АРС у межах території України з рухомих наземних об’єктів до постійного позивного сигналу через дріб додається літера "М".

9.6. При роботі АРС з плаваючих об’єктів , які є властністю України, до постійного  позивного сигналу через дріб додаються літери "ММ".

9.7. При роботі АРС з літаючих об’єктів, що є власністю України, до постійного позивного сигналу через дріб додаються літери "АМ".

9.8. При наявності ліцензії CEPT радіоаматора або тимчасового дозволу на експлуатацію АРС на території України, іноземні громадяни при управлінні АРС додають перед особистим позивним сигналом через дріб літери “UT”

9.9. При використанні вищезгаданих додатків до позивних сигналів користувач (оператор) АРС зобов’язаний при радіозв’язку передавати своє місцезнаходження.

9.10.  В Україні можуть використовуватися спеціальні позивні сигнали (далі – СПС) та укорочені позивні сигнали (далі – УПС).

9.11.  СПС та УПС мають право використовувати радіоаматори України першої категорії. Термін їх використання обумовлюється  у кожному конкретному випадку, але не повинен бути більше одного календарного року (за винятком наукових експедицій в Антарктику, а також тривалих наукових, спортивних заходів поза межами України).

9.12.  СПС призначаються з метою:

привернення уваги українських та закордонних радіоаматорів до видатних подій, ювілейних дат та заходів, які відзначаються в Україні;

сприяння роботі аматорських радіостанцій, які забезпечують проведення наукових, спортивних та інших експедицій;

стимулювання участі у змаганнях з радіозв’язку радіоаматорів за рейтингом аматорських радіостанцій України.

    - З метою отримання дозволу на експлуатацію АРС з використанням СПС радіоаматор не пізніше ніж за 60 днів до початку його використання звертається до УДЦР із заявою про видачу дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції з використанням СПС (УПС), форму якої наведено у додатку 32.

    - У строк, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації заяви, УДЦР направляє заявникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення дозволу. Дозвіл на експлуатацію аматорської радіостанції з використанням СПС надається заявникові не пізніше ніж через три робочі дні після пред’явлення ним документа, що підтверджує оплату робіт з його підготовки та оформлення. Форма дозволу наведена у додатку 33.

9.13.   УПС призначаються з метою досягнення радіоаматорами високих спортивних результатів у змаганнях із радіозв’язку на коротких та ультракоротких хвилях. Кількість АРС, яким можуть бути призначені УПС, визначається УДЦР.

    - З метою отримання дозволу на експлуатацію АРС з використанням УПС радіоаматор не пізніше ніж за 30 днів до початку його використання звертається до УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону за місцем проживання із заявою про видачу дозволу на експлуатацію АРС з використанням СПС (УПС), форму якої наведено у додатку 32. Якщо заявник проживає у Києві або Київській області, документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР.

    - У термін, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації заяви, УДЦР направляє заявникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення дозволу. Дозвіл на експлуатацію аматорської радіостанції з використанням УПС надається заявникові не пізніше ніж через три робочі дні після пред’явлення ним документа, що підтверджує оплату робіт з його підготовки та оформлення. Зміст дозволу наведено у додатку 33.

    - Позивні сигнали ретрансляторам аматорського радіозв’язку призначає УДЦР із серії UR0 в алфавітному порядку суфіксів з урахуванням діапазону частот роботи ретрансляторів.

# 10. ОФОРМЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО і ПОСТІЙНОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ АРС У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ АРС

10.1. При тимчасовому перенесенні АРС у межах території України на термін до одного року її користувач повинен попередньо повідомити регіональну філію УДЦР, на територію якого здійснюється  перенесення АРС.

10.2. При тимчасовому перенесенні АРС в межах території України на термін до одного місяця її користувач без попереднього повідомлення регіональної філії УДЦР має право на експлуатацію АРС тільки на частотах вище 30 МГц.

10.3. При зміні постійного місцезнаходження в межах області (АР Крим) користувач (керівник) АРС в десятиденний термін повинен подати в регіональну філію УДЦР заяву про зміну дозволу за новим місцезнаходженням.

10.4. При зміні постійного місцезнаходження за межі області (АР Крим) користувач АРС зобов’язаний здати дозвіл в регіональну філію УДЦР, яка його видала, і отримати завірену довідку про його здачу. На підставі даної довідки за користувачем АРС зберігається право за новим місцем проживання отримати дозвіл на експлуатацію АРС тієї ж категорії, яку він мав,  без здачі кваліфікаційного іспиту.

10.5. Припинення роботи АРС та анулювання дозволу на експлуатацію здійснюється Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України  за заявою її користувача, або на підставі ст. 45 Закону „Про радіочастотний ресурс України”.

# 11. ПОРЯДОК ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ) АМАТОРСЬКИХ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ (ПРИЙМАЛЬНО–ПЕРЕДАВАЛЬНИХ)  РАДІОСТАНЦІЙ В УКРАЇНУ

11.1. Порядок ввезення (вивезення) аматорських передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій в Україну визначається чинним законодавством України.

11.2. Громадянам України, які мають дозвіл на експлуатацію АРС, дозволяється ввезення в Україну аматорських передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій  технічні характеристики яких відповідають наведеним в додатках 1-6 Регламенту.

Іноземним громадянам дозволяється ввезення (із зворотним вивозом) передавальних (приймально-передавальних) аматорських радіостанцій при наявності ліцензії СЕРТ радіоаматора або тимчасового дозволу (licence) на експлуатацію АРС на території України.

11.3. Дія п.11.2 не поширюється на ввезення передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій з комерційними цілями, що регулюється іншими актами законодавства України.

11.4   При тимчасовому ввезенні (вивезенні) аматорських радіостанцій користувач АРС повинен вносити зазначені в дозволі (licence) АРС в митну декларацію з зобов’язанням зворотного їх вивезення (ввезення).

# 12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВАРІЙНОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ

12.1. АРС України можуть бути залучені для організації аварійного радіозв’язку (як в межах України так і міжнародного зв’язку) у надзвичайних ситуаціях з правом передачі інформації від/для третіх осіб у відповідності з чинним законодавством України, Регламентом радіозв’язку (Резолюція №640 ) та міжнародними домовленостями і угодами.

12.2. У рамках аматорської служби функціонує Радіоаматорська аварійна служба (РАС). Діяльність РАС регламентується окремими документами, погодженими з УДЦР.

12.3. У повсякденній роботі АРС, що беруть участь в роботі РАС, зобов’язані дотримуватись вимог даного Регламенту. В залежності від умов проходження радіохвиль та часу доби станціям РАС рекомендується використовувати наступні частоти: 14 292 кГц, 7090 кГц, 3 649 кГц.

12.4. Під час надзвичайних ситуацій всі АРС зобов’язані сприяти роботі радіостанцій РАС.

# 13.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  КОРИСТУВАЧІВ (ОПЕРАТОРІВ)  АРС  ЗА  ПОРУШЕННЯ  ВИМОГ  ДАНОГО  РЕГЛАМЕНТУ

13.1. Особи, які не мають відповідного дозволу УДЦР, або його регіональної філії на експлуатацію АРС, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

13.2. За порушення вимог даного Регламенту, в тих випадках, коли ці порушення не тягнуть за собою відповідальності згідно з чинним законодавством України, на користувачів (керівників) АРС можуть накладатись наступні стягнення:

·  попередження;

·  закриття АРС на термін до трьох місяців;

·  закриття АРС на термін до одного року;

·  закриття АРС та анулювання дозволу.

13.3. Стягнення накладаються  Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України самостійно на підставі факту порушення, зафіксованого службою радіочастотного контролю УДЦР, або за зверненням радіоаматорської організації чи юридичних або фізичних осіб (при документальному підтвердженні).

13.4. При необхідності накласти стягнення Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомляє користувача (керівника) АРС про своє рішення. Користувач (керівник) АРС зобов’язаний виконати рішення негайно після отримання повідомлення.

Користувач (керівник) АРС може оскаржити рішення відповідно до чинного законодавства України.

13.5. Попередження накладається за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.8, 8.3.10, 8.3.11 цього Регламенту.

13.6. Забороняється робота станції на строк до трьох місяців за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.7,  8.3.12, 10.1, 10.2, 10.3 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.8, 8.3.10, 8.3.11 цього Регламенту.

13.7. Забороняється робота АРС на строк до одного року за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.9, 8.3.13 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.7,  8.3.12, 10.1, 10.2, 10.3 цього Регламенту.

13.8. АРС закривається, дозвіл на її експлуатацію анулюється за порушення вимог одного з пунктів: 7.11.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.5 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.9, 8.3.13 цього Регламенту.

13.9. Штраф згідно з чинним законодавством України накладається за порушення вимог одного з пунктів: 13.6, 13.7 цього Регламенту.

# 14.  КОНТРОЛЬ  ЗА  РОБОТОЮ  АМАТОРСЬКИХ  РАДІОСТАНЦІЙ

14.1. Згідно із Законом України “Про радіочастотний ресурс України” організація і проведення радіочастотного моніторингу здійснюється УДЦР та його регіональними філіями.

14.2. При домовленості між УДЦР і громадськими об’єднаннями радіоаматорів та розробці і затвердженні відповідного положення про контроль аматорського зв’язку, радіочастотний моніторинг в смугах частот, які розподілені для аматорського радіозв’язку, може здійснюватись громадськими об’єднаннями радіоаматорів та окремими радіоаматорами,  яким офіційно буде надано повноваження громадського контролера.

14.3. Користувачі (керівники) АРС повинні забезпечувати представникам УДЦР та його регіональних філій вільний доступ до документації, апаратури та споруд АРС для здійснення функції контролю.

14.4. Результати контролю фіксуються письмово (актом) з обов’язковим засвідченням (підписом) користувача (керівника) АРС про ознайомлення з результатами контролю.